建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：        复配级食品添加剂加工项目

建设单位(盖章)：        江苏和道食品科技有限公司

编制日期：二〇二〇年四月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 复配级食品添加剂加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏和道食品科技有限公司 |
| 法人代表 | 徐子道 | 联系人 | 徐子道 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县张店镇工业集中区 |
| 联系电话 | 13305130733 | 传真 | / | 邮政编码 | 33567000 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县张店镇工业集中区 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县发改委 | 项目代码 | 2020-320724-14-03-500731 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C1495食品及饲料添加剂制造 |
| 用地面积（平方米） | 33567 | 绿化面积 （平方米） | 4027 |
| 总投资（万元） | 10000 | 其中：环保 投资（万元） | 94 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.94 |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 | 2021年6月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 一、原辅料： 项目原辅材料消耗情况见表1-13。 二、主要设备：项目主要设备见表1-21。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消 耗 量 | 名 称 | 消 耗 量 |
| 水（吨/年） | 2532.28 | 燃油（吨/年） | - |
| 电（千瓦时/年） | 204万 | 燃气（标立方米/年） | 30万 |
| 燃煤（吨/年） | - | 其 它 | - |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：冷却水循环利用不外排，食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起进化粪池，经化粪池处理后的生活污水和食堂废水近期接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接入张店镇工业集中区污水处理厂处理。碱液吸收废水、设备冲洗水作为原料回用于生产，化验室废水委托处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |

工程内容及规模 1、项目由来 双乙酸钠：分子式为C4H7NaO4，又称二乙酸钠、双醋酸钠，是一种性质稳定、价格低廉的新型食品饲料防霉剂、酸味剂和改良剂，被美国食品和药品管理局定为安全物质，具有高效防霉、防腐、保鲜，提高适口性，增加营养价值，助生长等功效，现广泛应用于畜禽饲料。目前，广泛应用于用于各类食品的防霉防腐，而且在医药、烟草、造纸、水果保鲜、饲料等行业中也有很大应用。产品原料在中国充足，从而产品价格相对有优势。 无水醋酸钠：对肉类等食品具有防腐作用，该品作为调味料的缓冲剂，可缓和不良气味并防止变色，具有一定的防霉作用。亦可用作调味酱、酸菜、蛋黄酱、鱼糕、香肠、面包、粘糕等的酸味剂。与甲基纤维素、磷酸盐等混合，用于提高香肠、面包、粘糕等的保存性。产品前景广阔，有一定的市场需求。 醋酸钾：白色粉末状，可用作干燥剂、缓冲剂，对食品具有防腐及控制酸度的作用，目前国内需求量大，具有广阔的市场前景。 氯化钙：作为一种食品配料，氯化钙可起到多价螯合剂和固化剂的作用，它已被欧盟批准为允许作为食品添加剂使用，E编码为E509。被美国食品药品监督管理局认为是“通常确认为是安全的物质”（Generally recognized as safe，缩写为GRAS）。据估计每人每天摄入的氯化钙食品添加剂有160至345毫克。氯化钙作为固化剂，可用于蔬菜罐头。它还能使大豆凝乳固化形成豆腐，又能作为烹饪分子美食的原料通过与海藻酸钠反应使蔬菜和水果汁表面胶化形成类似鱼子酱状的小球。作为电解质添加到运动饮料或一些软饮料包括瓶装水中。由于氯化钙本身有非常强的咸味所以可代替食盐用于腌黄瓜的制作同时又不增加食物钠含量的效果。氯化钙可降低冰点的属性在填充有焦糖的巧克力棒中被用来延缓焦糖的冻结。在缺乏矿物质的啤酒酿造液中会加入氯化钙，因为钙离子是啤酒酿造过程中最具影响性的矿物质之一，它会影响麦芽汁的酸性并对酵母作用的发挥起到影响。而且氯化钙能给酿造出的啤酒带来甜味。因此氯化钙应用广泛，市场需求较大。 根据市场需求及前景，江苏和道食品科技有限公司拟投资10000万元，在连云港市灌南县张店镇工业集中区购买土地（33567m2），新建厂房和购进生产设备，利用食品级原料，生产食品添加剂双乙酸钠10000t/a、食品添加剂无水醋酸钠10000t/a、食品添加剂醋酸钾5000t/a、氯化钙5000t/a。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），拟建项目为三、食品制造业，15.饲料添加剂、食品添加剂制造，除单纯混合和分装外的，需编制环境影响报告表，为此江苏和道食品科技有限公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司承担该公司复配级食品添加剂加工项目环境影响报告表的编制工作，江苏拓孚工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制江苏和道食品科技有限公司复配级食品添加剂加工项目的环境影响报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、周边环境概况 项目位于连云港市灌南县张店镇工业集中区，目前，厂区周围为厂房和规划工业空地，厂区周围500米范围内四邻分布见图2。企业总平面布置情况详见图3。 3、项目初筛 初步判断本项目的建设内容与产业政策、相关规划及规划环评等的相符性；判定本项目建设内容与“三线一单”控制要求的相符性。 （1）产业政策 本项目属于C1495食品及饲料添加剂制造中的食品添加剂制造，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰了，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，为允许类。因此建设项目符合相关的国家和地方产业政策。 项目已获得连云港灌南县发改委的立项备案文件（备案项目代码：2020-320724-14-03-500731）。另外，项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合地方经济发展的要求。 （2）相关规划相符性 ①用地规划相符性 本项目位于张店镇工业集中区内，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中轻工类：饮用水水源一级、二级、准保护区内，太湖一、二、三级保护区内新建、改建、扩建制浆造纸、制革项目，本项目不在饮用水水源一级、二级、准保护区内，详见附图4，因此本项目符合用地规划。 ②产业规划相符性 拟建项目位于张店镇工业集中区内，根据《张店镇人民政府关于明确灌南县张店镇工业集中区产业定位的决定》（2019年12月30日）：集中区产业定位决定如下：以劳动密集型产业为注，优先发展木材加工、新型复合材料生产(化工新材料除外)、食品及食品添加剂生产、农副产品加工、纺织产业、机械加工、工艺品制造工业及包装材料加工等环境友好型轻工业，以及相配套的仓储物流业，允许纯组装电子信息和新能源等行业，禁止发展对水体和土壤有严重污染的重金属排放及其它高污染产业。拟建项目属于其中的食品及食品添加剂生产，符合张店镇工业集中区产业定位。详见附件。 2019年12月30日灌南县张店镇工业集中区出具了江苏和道食品科技有限公司符合园区产业规划的证明：江苏和道食品科技有限公司，位于连云港市灌南县张店镇工业集中区内，主要经营范围为：食品添加剂研发、生产、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。项目是合规园区内项目，且符合园区产业规划。详见附件。 综上，拟建项目符合张店镇工业集中区的产业规划。 （3）“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《连云港市生态红线区域保护规划》和《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号）》的要求，距离拟建项目最近的生态红线保护区为项目西侧的通榆河（灌南县）清水通道维护区二级管控区（二级保护区范围为盐河（灌南段），自新沂河向南5000米，两侧各1000米），拟建项目离生态红线约478m，故本项目不在通榆河（灌南县）清水通道维护区二级管控区范围内，不违反其相关的保护政策，与《连云港市生态红线区域保护规划》和《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号）》相符。 ②环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-1所示。 表1-1 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5：浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO2：控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5：控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO：控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5：控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据2018年环境质量例行监测结果，大气中 PM 2.5 超标，项目所在区域为环境空气质量为不达标区，为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等，《连云港市空气质量达标规划》提出了2016-2020年改善连云港市环境空气质量的重点工程，通过采取一系列措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。项目建成后，可以减少污染物的排放，有利于提高大气环境质量 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 根据地表水现状监测结果，新沂河、盐河断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；灌河断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。项目生活污水和食堂废水经处理后近期接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理，项目实施后不会改变水环境功能类别 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时本项目在防渗防腐措施正常的情况下不向土壤环境排放污染物 符合 综上，本项目的实施不会改变环境功能类别，与连政办发[2018] 38号相符；与环境质量底线基本相符，本项目的建设不会突破环境质量底线 ③资源利用上线 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-2所示。 表1-2项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目所用水量约为2532.28t/a，所用水量为办公、生活用水，碱液吸收用水、化验室和设备冲洗用水、自来水净化器用水、锅炉用水 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目不开采地下水 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 根据计算，用水指标约为0.88m3/万元 符合 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤 和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为3037.26吨标准煤（电耗和水、天然气消耗折算） 符合 2020年，单位GDP 能耗控制在0.62 吨标准煤/万元 以下，碳排放强度控制在1.6 吨/万元。 根据计算，能耗指标约为0.38吨标准煤/万元 符合 2030年，单位GDP 能耗控制在0.5 吨标准煤/万元 以下，碳排放强度控制在1.2 吨/万元。 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析具体分析结果见表1-3所示。 表1-3项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 严格控制全市水资源利用总量，到2020 年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015 年下降 28%和 23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60 以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 本项目所用水量约为2532.28t/a，所用水量为办公、生活用水，碱液吸收用水、化验室和设备冲洗用水、自来水净化器用水、锅炉用水 符合 土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350 万元/亩、280 万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于 20万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过 15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15% 本项目用地不占用基本农田，在张店镇工业集中区内，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 符合 能源消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到 65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源主要为电能、天然气，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为3037.26吨标准煤/a（电耗、水、天然气耗等折算）。 符合 根据上表分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ④负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本环评对照两文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-4所示。 表1-4与当地环境准入负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、 环境准入要求 建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目选址与相关规划以及生态保护红线相符 符合 依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目所在位置不属于禁止开发区域，也不属于有限准入区域，本项目的建设不损坏主导生态功能 符合 实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目 本项目所在区域不属于水环境综合整治区 符合 严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目所在地不属于禁燃区，也不属于大气环境质量红线区。 符合 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目 本项目选址不属于人居安全保障 符合 严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发〔2017〕7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发〔2017〕134号）。重点建设徐圩IGCC和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂 本项目属于C1495食品及饲料添加剂制造 符合 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产 本项目符合国家和地方产业政策 符合 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准 符合 工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目 本项目选址区域有相应的环境容量 符合 通榆河（灌南段）清水通道维护区 未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新（扩）建可能污染水环境的设施和项目 废水近期接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理，固废不外排，不存在禁止从事的行为 符合 本项目属于食品添加剂制造项目，不属于《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）规定行业之类。 4、建设项目概况 项目名称：复配级食品添加剂加工项目； 建设单位：江苏和道食品科技有限公司； 项目投资：10000万元，其中环保投资94万元； 建设性质：新建； 行业地点：C1495食品及饲料添加剂制造； 建设地点：灌南县张店镇工业集中区； 占地面积：33567m2； 劳动定员：50人，其中生产人员42人，管理人员8人； 工作制度：每年有效工作日300天，生产制度实行四班三运转，每班运转8小时； 建设周期：12个月； 建设内容及规模：企业在灌南县张店镇工业集中区投资10000万元，新建厂房和购进生产设备，企业占地面积33567m2，利用食品级原料，生产食品添加剂双乙酸钠10000t/a、食品添加剂无水醋酸钠10000t/a、食品添加剂醋酸钾5000t/a、食品添加剂氯化钙5000t/a。 （1）主体工程及产品方案 表1-5 本项目主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力（吨/年） 年运行时间（h） 无水双乙酸钠生产线 99%双乙酸钠 10000 7200 无水醋酸钠生产线 98.5%醋酸钠 10000 7200 醋酸钾生产线 99%醋酸钾 5000 7200 氯化钙生产线 93%氯化钙 5000 7200 ①双乙酸钠 根据《食品安全国家标准 食品添加剂 双乙酸钠》（GB25538-2010）的要求，双乙酸钠需满足一下技术要求。 表1-6 双乙酸钠产品感官要求 项目 要求 检验方法 色泽 白色 取适量样品置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽和组织状态，并嗅其味 气味 有乙酸味 组织状态 吸湿性结晶固体 理化指标，应符表1-7的规定。 表1-7 双乙酸钠产品理化指标 项目 指标 检验方法 游离乙酸（以干基计），w/% 39.0~41.0 GB25538-2010附录A中A.3 乙酸钠（以干基计），w/% 58.0~60.0 GB25538-2010附录A中A.4 pH 4.5~5.0 GB25538-2010附录A中A.5 水分，w/%≤ 2.0 GB/T6283a 易氧化物，w/%≤ 0.2 GB25538-2010附录A中A.6 a称样量为1g~2g ②乙酸钠 根据《食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸钠》（GB30603-2014）的要求，乙酸钠需满足一下技术要求。 表1-8 乙酸钠产品感官要求 项目 要求 检验方法 色泽 结晶品：无色透明或白色；无水品：白色 取适量试样，置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽和组织状态，并嗅其味 形状 结晶品：结晶或结晶粉末，无臭；无水品：结晶粉末或块状，无臭 理化指标，应符表1-9的规定。 表1-9乙酸钠产品理化指标 项目 指标 检验方法 结晶品 无水品 乙酸钠（C2H3NaO2）含量（以干基计），w/%≥ 98.5 GB30603-2014附录A中A.3 酸度和碱度 通过试验 GB30603-2014附录A中A.4 干燥减量，w/%≤ 36.0~42.0 2.0 GB5009.3直接干燥法，120℃，干燥4h 钾试验 通过试验 GB30603-2014附录A中A.5 本项目产品为无水品。 ③氯化钙 根据《食品安全国家标准 食品添加剂 氯化钙》（GB1886.45-2016）的要求，氯化钙需满足一下技术要求。 表1-10氯化钙产品感官要求 项目 要求 检验方法 无水氯化钙 二水合氯化钙 氯化钙溶液 色泽 白色，灰白色或略带黄色 无色透明或微浊 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽和组织状态 状态 块状、片状或粒装固体 液体 理化指标，应符表1-11的规定。 表1-11 氯化钙产品理化指标 项目 指标 检验方法 无水氯化钙 二水氯化钙 氯化钙溶液 氯化钙 （以CaCl2计），w/% ≥93.0 - 38.0~45.0 GB1886.45-2016附录A中A.4 （以CaCl2·2H2O计），w/% - 99.0~107.0 - 游离碱[Ca（OH）2]，w/%≤ 0.25 0.15 GB1886.45-2016附录A中A.5 镁及碱金属盐，w/%≤ 5.0 GB1886.45-2016附录A中A.6 重金属（以Pb计）/（mg/kg）≤ 20 GB5009.74 铅（Pb）/（mg/kg）≤ 5.0 GB5009.75 砷（As）/（mg/kg）≤ 3.0 GB5009.76 氟（F），w/%≤ 0.004 GB1886.45-2016附录A中A.7 本项目产品为无水氯化钙。 ④醋酸钾 质量标准:FAO/WHO,1992。 表1-12 醋酸钾产品理化指标 项目 指标 含量（以干基计），≥/% 99.0 干燥失重（150℃，2h）≤% 8.0 K2O ≥% 47.0 砷（GT-3）≤% 0.0003 铅（GT-18)≤% 0.001 重金属（以Pb计；GT-16）≤% 0.002 碱度 正常 钠化合物 正常 原辅材料 表1-13项目原辅材料一览表 序号 名称 规格% 单耗t/t 年耗t/a 包装及存储 最大存储量 一 双乙酸钠 1 碳酸钠 99.5 0.373 3733.41 25kg/桶，原料盐库 850 2 乙酸 99.9 0.846 8460.84 60m3储罐2个，罐区 100 二 无水醋酸钠 3 碳酸钠 99.5 0.647 6469.27 25kg/桶，原料盐库 850 4 乙酸 99.9 0.733 7330.49 60m3储罐2个， 罐区 100 三 醋酸钾 5 氢氧化钾 99 0.572 2861.02 25kg/袋，盐库 240 6 乙酸 99.9 0.612 3062.46 60m3储罐2个，罐区 100 四 氯化钙 6 液体氯化钙 20 4.981 24903 60m3储罐 2个，罐区 100 原辅材料理化性质： 根据企业提供的相关资料，本项目使用的原料主要为乙酸、碳酸钠、氢氧化钾、液体氯化钙，主要理化性质见表1-14。 表1-14项目生产涉及物料的理化及毒性毒理特性一览表 序号 名称 理化特性 危险特性 毒性毒理 1 乙酸 分子式：C2H4O2，分子量：60.05，无色透明 液体有刺激性酸臭，蒸汽压：1.52kPa/20℃，闪点：39℃，熔点：16.7℃，沸点：118.1℃，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳，相对密度(水=1)1.05，相对密度(空气=1)2.07。 其蒸气与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 LD50：3310mg/kg(大鼠经口)；LC50:5620ppm，1小时(小鼠吸入) 2 碳酸钠 分子式：Na2CO3，分子量：105.99，白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩。熔点：851℃，相对密度(水=1)：2.53。易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等。 具有腐蚀性。未有特殊的燃烧爆炸特性。 LD50：4090mg/kg(大鼠经口)；LC50：2300 mg/m3，2小时(大鼠吸入) 3 氢氧化钾 白色晶体，易潮解，熔点360.4℃，沸点1320℃，主要成分：工业品 一级≥90.0％；二级≥88.0％，饱和蒸气压0.13kPa(719℃)，相对密度(水=1) 2.04，溶于水、乙醇，微溶于醚，用作化工生产的原料，也用于医药、染料、轻工等工业。 与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 LD50：273mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 4 氯化钙 熔点782℃，沸点1600℃，闪点大于1600℃，易溶于水，溶解时放热，密度2.15g/mL 不燃 / 5 无水双乙酸钠 白色吸湿性结晶粉末或结晶状固体，带醋酸气味，没有毒，易溶于水和乙醇。加热至150℃以上分解，可燃。1g本品可溶于约1mL水中。10%溶液的pH为4.5~5.0。 / / 6 无水醋酸钠 无色透明结晶或白色颗粒；相对密度：1.45（三水合物）；1.528（ 无水物）；折光率：1.464 熔点（℃）：324；5、溶解性：易溶于水，稍溶于乙醇、乙醚 / 大鼠经口LD50：3530mg/kg 大鼠吸入LC50：>30gm/m3/1H 小鼠经口LD50：6891mg/kg 7 醋酸钾 无色或白色结晶性粉末。有碱味，易潮解。 相对密度：1.57g/cm^3(固) 25 °C(lit.)。易溶于水，溶于甲醇、乙醇、液氨。不溶于乙醚、丙酮。溶液对石蕊呈碱性，对酚酞不呈碱性。低毒。可燃。折射率 ： n20/D 1.370；水溶解性 ： 2694 g/L (25 &ordm;C) / / 原辅材料质量标准： ①碳酸钠 根据《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠》（GB1886.1-2015）要求，碳酸钠需满足以下技术要求。 表1-15碳酸钠感官要求 项目 要求 检验方法 色泽 白色 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽和状态 状态 结晶粉末 理化指标，应符表1-16的规定。 表1-16 碳酸钠理化指标 项目 指标 检验方法 总碱量（以Na2CO3计）（以干基计），w/% ≥ 99.2 GB1886.1-2015附录A中A.5 总碱量（以Na2CO3计）（以湿基计），w/% ≥ 97.9 GB1886.1-2015附录A中A.5 氯化物（以NaCl计）（以干基计），w/% ≤ 0.7 GB1886.1-2015附录A中A.6 铁（Fe）（以干基计），w/% ≤ 0.0035 GB1886.1-2015附录A中A.7 水不溶物（以干基计），w/% ≤ 0.03 GB1886.1-2015附录A中A.9 ②冰乙酸（又名冰醋酸） 根据《食品安全国家标准 食品添加剂 冰乙酸（又名冰醋酸）》（GB1886.10-2015）要求，冰乙酸（又名冰醋酸）需满足以下技术要求。 表1-17冰乙酸（又名冰醋酸）感官要求 项目 要求 检验方法 色泽 无色透明 取适量试样置于50mL烧杯中，在自然光线下，观察其色泽和状态 状态 液体 理化指标，应符表1-18的规定。 表1-18 冰乙酸（又名冰醋酸）理化指标 项目 指标 检验方法 乙酸含量，w/% ≥ 99.5 GB1886.10-2015附录A中A.4 高锰酸钾试验 通过试验 GB1886.10-2015附录A中A.5 蒸发残渣，w/% ≤ 0.005 GB1886.10-2015附录A中A.6 结晶点/℃≥ 15.6 GB/T7533 酿造醋酸的比率（天然度）/%≥ 95 GB/T22099 游离矿酸 通过试验 GB1886.10-2015附录A中A.7 色度/黑曾 20.0 GB/T3143a a使用100mL比色管 ③氢氧化钾 根据《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钾》（GB25575-2010）要求，氢氧化钾需满足以下技术要求。 表1-19氢氧化钾感官要求 项目 要求 检验方法 固体 液体 色泽和气味 白色或近乎白色，无嗅 无色、无嗅 取适量固体试样置于50mL烧杯中，在自然光线下，观察其色泽和状态。嗅其气味 取50mL液体样品置于50mL比色管中在自然光线下以黑色衬底垂直判别样品的外观 组织状态 颗粒状、片装、棒状或熔融状固体 清亮的或略有浑浊的 理化指标，应符表1-20的规定。 表1-20氢氧化钾理化指标 项目 指标 检验方法 固体 液体 氢氧化钾（KOH），w/% 85.0~100.5 ≥45.0 GB25575-2010附录A中A.4 碳酸钾（K2CO3），w/% ≤ 2.0 2.0（干基计） GB25575-2010附录A中A.4 汞（Hg）/（mg/kg） ≤ 0.1 0.1（干基计） GB25575-2010附录A中A.5 砷（As）/（mg/kg） ≤ 3 3（干基计） GB25575-2010附录A中A.6 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ 10 10（干基计） GB25575-2010附录A中A.7 铅a（Pb）/（mg/kg） ≤ 5 5（干基计） GB25575-2010附录A中A.8 澄清度 通过试验 通过试验 GB25575-2010附录A中A.9 a当重金属测定的结果小于5mg/kg时，该项目可以免测定 （3）主要设备 表1-21主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量（台/套） 双乙酸钠 1 不锈钢复配釜 5000L（螺旋式） 12 2 不锈钢干燥釜 5000L（夹套） 24 3 不锈钢过滤器 180L 6 4 不锈钢振动筛 ZPSH-800-1S 2 5 定量罐包装机 GK9-18 2 6 不锈钢酸计量罐 900L 6 7 不锈钢粉料仓 1m3 6 无水醋酸钠 1 不锈钢复配釜 5000L（螺旋式） 4 2 不锈钢干燥釜 5000L（夹套） 8 3 不锈钢过滤器 180L 2 4 不锈钢振动筛 ZPSH-800-1S 1 5 定量罐包装机 GK9-18 1 6 不锈钢酸计量罐 900L 6 7 不锈钢粉料仓 1m3 6 醋酸钾 1 不锈钢复配釜 5000L（螺旋式） 4 2 不锈钢干燥釜 5000L（夹套） 8 3 不锈钢过滤器 180L 2 4 不锈钢振动筛 ZPSH-800-1S 1 5 定量罐包装机 GK9-18 1 6 不锈钢酸计量罐 900L 3 7 不锈钢粉料仓 1m3 3 氯化钙 1 不锈钢干燥釜 5000L（夹套） 6 2 不锈钢过滤器 180L 2 3 切片机 / 2 4 定量罐包装机 GK9-18 1 （4）主要建筑物 项目占地面积33567m2，建筑面积16764m2，项目主要建筑物一览表见表1-22。 表1-22 项目主要构筑物一览表 序号 建筑物名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 厂房101 2472 2472 预留车间 2 厂房201 3240 3240 设置双乙酸钠、无水醋酸钠、醋酸钾生产线 3 厂房202 3240 3240 存储碳酸钠、氢氧化钾等原料 4 厂房203 3240 3240 存储产品 5 厂房301 2160 2160 设置氯化钙生产线 6 办公楼 433 1300 3F 7 研发楼 320 960 3F 8 锅炉房 80 80 / 9 传达室 32 32 / 10 危废仓库 20 20 / 11 一般固废仓库 20 20 / 12 绿化 4027 / / 13 道路及其他 13987 / / 合计 33567 16764 / （5）项目地理位置及平面布置 项目位于连云港灌南县张店镇工业集中区。项目周边为厂房和规划工业空地。 项目厂区呈南北向长方形，办公楼、研发楼在厂区南侧，使生产区远离厂界南面的居民区，距项目最近的居民区为项目南侧的马台七组，相距168m，原料及产品存储区位于厂区东侧，生产车间位于厂区西侧，锅炉房位于厂区西北部，一般固废仓库、危废仓库、污水站位于厂区西侧。项目地理位置具体见附图1。 项目四邻及500m范围内土地利用状况见附图2，项目北面和东面为张店镇工业集中区的工业用地，西面和南面为耕地。 项目总平面布置见附图3。 因此，总体上来讲，平面布置比较合理。 （6）公用及辅助工程 表1-23项目公用工程及辅助工程表 项目名称 建设规模 主体工程 厂房 厂房201（3240m2)：设置双乙酸钠生产线、无水醋酸钠生产线、醋酸钾生产线； 厂房301（2160m2)：设置氯化钙生产线； 公用工程 给水 市政供水管网供应，年用量约2532.28m3，纯水制备用水量为1303.38m3 活性炭净化器：纯水制备量为2t/h 排水 食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起进化粪池，经化粪池处理后的生活污水和食堂废水近期接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理。碱液吸收废水、设备冲洗水作为原料回用于生产，化验室废水委托处理，冷却水循环利用不外排 供热 本项目供热由1台5t/h蒸汽锅炉供给，燃料为天然气，纯水用量1200m3/a 冷却水 2台LS315-2冷却塔，冷却水系统，5t/h 供电 204万kWh/a，由当地供电管网供给 供气 由连云港新奥燃气有限公司提供，年用量约30万方/年 绿化 4027m2，绿化率12% 储运工程 仓库 车间202 （3240 m2）存储碳酸钠、氢氧化钾等原料 车间203 （3240 m2）存储产品 罐区 罐区一座（占地面积200m2），设2个60m3乙酸储罐，2个60m3液体氯化钙储罐 环保工程 废气处理 部分生产工艺废气经布袋除尘装置（TA001）处理后和剩余生产工艺废气及罐区大小呼吸废气经三级碱喷淋（TA002）处理后经排气筒DA001 15m高排气筒排放，燃气锅炉废气经排气筒DA002 15m高排气筒排放。 废水处理 隔油池、化粪池，废水近期接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理。 固废处理 金属杂质、布袋除尘器收集粉尘、废原料包装物、自来水净化产生的废活性炭、隔油池废油、脱色产生的废活性炭、化验室废液、废试剂瓶委托资质单位处理；生活垃圾、由环卫清运处理；餐厨垃圾由专门公司进行收集处理； 噪音处理 低噪声设备、车间内布置、基础减震 地下水、土壤 生产车间、罐区设水泥和环氧树脂防渗，罐区并设有围堰 环境风险 380m3事故池（兼消防尾水池）

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 连云港位于中国沿海中部，江苏省东北部，处于北纬33°59′～35°07′、东经118°24′～119°48′之间。东濒黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望，北与山东日照市接壤，西与山东临沂市和江苏徐州市毗邻，南连江苏宿迁市、淮安市和盐城市。东西最大横距约 129 千米，南北最大纵距约132 千米。土地总面积 7499.9平方千米，水域面积 1759.4 平方千米，市区建成区面积 120 平方千米。连云港市地处中国海陆、南北过渡的结合部，是全国首批沿海 14 个对外开放城市之一、新亚欧大陆桥东方桥头堡、中国优秀旅游城市、中国水晶之都。连云港下辖3个市辖区、3 个县级行政区：海州区、连云区、赣榆区、东海县、灌南县、灌云县。 灌南县位于江苏省北部海滨城市—连云港市南翼，地处北纬33°59′至34°27′、东经 119°07′至119°48′之间，濒临黄海。西与宿迁的沭阳接壤，东、南与盐城的响水和淮安的涟水相连，北隔新沂河与灌云县相望，位于四市交界处。东西最大直线距离 71 公里，南北 30 公里，县域总面积1041 平方公里，其中海岸线 8.72公里，拥有海域面积 1160 多公顷，水域面积 263 平方公里。 张店镇地处黄海之滨，区域优势明显，水陆交通便捷，宿港公路横穿境内，东接204国道，西连宁连高速公路，南距县城15公里，境内有三条大河：灌河、盐河、新沂河，纵横交错。镇村公路水泥化、网络化，全镇公路总里程为40公里。镇村环境优美，人杰地灵，社会安定祥和。 本项目位于连云港灌南县张店镇工业集中区内，项目地理位置见附图 1。 2、地形、地质、地貌 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达 5.9m，东部 2.0m，地面坡降 1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7 个土属，24 个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于 0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 县境内土壤有潮土和盐土两大类，7 个土属，24 个土种。从地貌上看，位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部上，整个地势自西北向东南倾斜。灌南县地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为 5 度，无危害性地震突然发生。 本地区地震基本设防烈度为 7 度。 3、气候气象 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和， 光照充足，雨量适中，雨热同季。 （1）日照：太阳辐射总量为117.6~125.5千卡/平方厘米•年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3~14.4千卡/平方厘米•月和11.8~13.0千卡/平方厘米•月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170~180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240~250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。 （2）温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿低2℃左右。 （3）降水：全年平均降水量为900~950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。 （4）风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。 （5）雾：全年雾日约15~20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。 4、河流水文 灌南县地处淮、沂、沭、泗诸水下游，境内河网纵横交错，涵闸星罗棋布，现有流域性河道两条：新沂河、灌河。区域性骨干河道14条，中型涵闸1座，小型挡潮闸58座，大沟级以上涵闸382座。 灌河 灌河又名潮河，是江苏省北部唯一未建闸的最大的通海河流。灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运、泄洪。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，堆沟港的潮汐特征值为： 平均高潮位：1.88m 平均低潮位：–1.29m 平均潮差：3.16m 平均涨潮历时：5h 平均落潮历时：7h24min 平均高潮间隙：6h56min 平均低潮间隙：14h21min （2）新沂河 项目所在区域北临新沂河，新沂河是苏北地区沂沭泗流域泄洪总干道。该河1952年人工开挖完成。新沂河入海控制闸位于灌南县燕尾镇新沂河入灌河口处，2000年7月竣工，南深泓闸共12孔，总宽134.1m，北深泓闸共10孔，总宽111.5m。闸每孔净宽10.0m，每孔净高3.5m。南深泓闸设计最大过闸流量为2940m3/s，北深泓闸设计最大过闸流量为1960m3/s。新 沂河闸的主要作用为汛期排泄沂沭泗洪水，并可相机分泄分淮入沂的淮河洪水，非汛期起挡潮作用，确保新沂河滩地农作物的生长。 ⑶其他河流 附近有大咀大沟、合兴大沟、九队大沟、沂南小河等河流，其功能主要为灌溉。这些河流与灌河经闸相连，经调查，正常情况下，闸为关闭状况，只有在洪水季节内河水位高时才会在落潮时放水排洪。 沂南小河，又称灌北引水渠，是堆沟港引水灌溉的主要通道，其它河流均从该河中引水进行农田灌溉。沂南小河、大咀大沟、合兴大沟、九队大沟等均为人工开凿的灌溉渠，宽8~10m，水深2~4m，平时河水基本为不流动状态。但在灌溉季节时，沂南小河从上游引水量可达5～10m3/s。 5、地表植被 全县地处温暖带南缘的黄海之滨，光、热、水资源比较丰富，适应多种植物的深圳的生长发育，典型的原生自然植被已基本不存，被次生植被和人工植被所代替。 （1）人工植被 人工植被主要有：农田作物、用材林、经济林、防护林。 主要农作物有：水稻、棉花、玉米、小麦、油菜、大豆、山芋等。广泛分布于全县各乡镇农田和经济林间。 用材林和防护林书中有乔木和灌木两大类；乔木主要有泡桐、槐树、杨树、椿树、柳树、杉树、柏树等，主要分布于新沂河、灌河、柴米河、六塘河、一帆河等河堤以及路旁、农户的房前屋后，共有1.3万亩。灌木主要有腊条、杞柳、紫穗槐，重点分布在新沂河大堤和百禄、花园、小窑等乡镇盐碱土地带，面积为0.52万亩。 经济林树种，有苹果、梨、桃、山楂、桑等，主要分布于县蚕桑场、三口、张湾、大圈、花园、百禄、县国缘、北洋果林场、田楼、长茂、孟兴庄、白皂等乡镇。 （2）次生自然草本植被与水深植被 次生自然草本植物常见于农田隙地和抛荒地，以白茅、海浮草、西北利亚蓼等为主其次是画眉草、狗牙根、苜蓿、问荆、扁杆蔗草、蒲公英等。 水生植物是生长在水域环境中的植物类型，由水生植物所组成，根据形态特征和生活习性分沉水、浮水、挺生三个类型。 沉水水生植物主要种类有妈米眼子菜、金鱼藻、狐尾藻、黑藻等，一般分布河、塘的较深水中漂浮水生植物主要种类有野菱、芡实、魁叶萍、大藻（水浮莲）、空心莲子草（水花生）、凤眼莲（水葫芦）、浮萍等，多分布在塘、沟的水面。 挺水水生植被主要种类有芦苇、水烛、菖蒲、蒿草、茭白、黑三菱、藕、慈姑、荸荠等。 该区域内无大型野生动物、自然保护区和名胜古迹。 6、生态 本项目周边分布有新沂河（沂河淌）洪水调蓄区和灌河洪水调蓄区、柴米河洪水调蓄区、通榆河（灌南县）清水通道维护区等生态红线管控区。 根据调查，距离拟建项目最近的生态红线保护区为项目西侧的通榆河（灌南县）清水通道维护区二级管控区，距离约为478m，不在其清水通道维护区内。 项目与生态红线位置关系图见附图4。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 灌南县总人口75.28万人，全县总面积为1027.40km2，其中耕地面积为594.40km2，园地15.10km2，林地12.0km2，城镇及工矿用地107.3km2，交通用地26.1km2，水域面积269.1km2，未利用土地为3.4km2。 张店镇，辖区面积57平方公里，耕地面积6万亩，下辖13个行政村，177个村民小组，社会人口3.7万人。 2、社会经济 2018年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 城镇居民人均可支配收入实现29085元，同比增长9.2%。农村居民人均可支配收入实现14894元，同比增长9.2%。常住人口城镇化率达52%，比2017年提高1.98个百分点。万元GDP能耗下降4.9%，比2017年提高1.59个百分点。 3、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 4、区域规划、配套基础设施规划及建设情况 4.1产业定位 拟建项目位于张店镇工业集中区内，根据《张店镇人民政府关于明确灌南县张店镇工业集中区产业定位的决定》（2019年12月30日）：现明确集中区产业定位决定如下：以劳动密集型产业为注，优先发展木材加工、新型复合材料生产(化工新材料除外)、食品及食品添加剂生产、农副产品加工、纺织产业、机械加工、工艺品制造工业及包装材料加工等环境友好型轻工业，以及相配套的仓储物流业，允许纯组装电子信息和新能源等行业，禁止发展对水体和土壤有严重污染的重金属排放及其它高污染产业。拟建项目属于其中的食品及食品添加剂生产，符合张店镇工业集中区产业定位。详见附件。 4.2基础设施规划及建设情况 ⑴供气 由新奥燃气公司供给天然气。 ⑵园区污水处理厂建设 目前，园区污水处理厂处于规划建设中。 （3）供水系统建设 项目所在区域自来水管网已建成，拟建项目用水量为2532.28m3/a，170m3/d，用水量较少，基本能够满足企业用水需求。 （4）供电工程 由当地供电管网供给。 目前园区规划正在编制中，新奥燃气管线正在建设中。 排水 拟建项目预计在2021年6月投产，根据镇规划，项目所在地至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）的污水管网预计在年 月敷设到位，可在项目投产之前敷设到位，因此项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池进行预处理后近期接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理。 张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）位于镇区北部的二里村境内，总规模是月处理污水15000吨，处理工艺为A²/O；目前处理量月均处理量为10000吨，剩余处理能力约5000吨/月。 张店镇镇污水处理厂资产划归金灌集团，由水务集团具体运作，配备各类专业技术人才，进出水都安装在线流量计，化验室设备齐全，过程控制仪表齐全。出水在线监控装置与省市环保部门联网。 图2-1张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）工艺流程图

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、空气环境质量 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《连云港市2018年环境质量公报》，灌南县城区空气质量达标率为75.9%。县区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。 根据灌南县大气污染防治工作联席会议办公室下发的《关于印发灌南县打赢蓝天保卫战2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）文件，所在区域空气质量可满足改善要求，能达到环境质量标准，且拟采取的措施可满足区域环境质量改善目标管理要求。 2、地表水环境质量 区域主要河流为新沂河、盐河、柴米河。根据江苏省地表水（环境）功能区划，盐河、新沂河、柴米河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838–2002)Ⅲ类水标准。根据2019年11月连云港市区地表水环境质量监测情况：新沂河海口控制断面该月水质为Ⅲ类、盐河该月水质为Ⅲ类。 新沂河、盐河满足江苏省地地表水（环境）功能区划。 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、辐射环境和生态环境 无不良辐射环境和生态环境影响。

主要保护目标 本项目主要环境保护目标见表3-1、表3-2、表3-3及附图2。 表3-1项目主要大气环境保护目标表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 马台七组 0 -246 居民区 大气环境、环境风险 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 S 168 马台一组 342 -465 SE 486 朱庄 126 317 NE 170 注：本次评价以项目车间边界为原点，坐标（0,0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，保护目标坐标为相对坐标。 表3-2地表水主要环境保护目标 保护 对象 保护 内容 相对厂界m 相对排放口m 与本项目的水利联系 距离 坐标 高差 距离 坐标 X Y X Y 盐河 水质 1478 -1478 0 -1 / / / / 新沂河 水质 3039 0 3039 -1 / / / / 柴米河 水质 2518 -1169 -2274 -1 / / / / 表3-3 项目其他环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 最近距离（m） 规模 环境功能 控制要求 声环境 项目厂界 — 厂界 — 工业区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态 通榆河（灌南县）清水通道维护区 478 — 水源水质保护 二级管控区 地下水 区域地下水 — — — — — 土壤 土壤 — — — 建设用地 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB36600-2018)

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》（连政发[2012]115号），本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等常规因子执行执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，醋酸参照《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中的值， VOCs参照TVOC，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相应标准值。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价标准（单位：mg/m3） 序号 评价因子 平均时段 标准值/（mg/m3） 标准来源 1 SO2 1小时平均 0.50 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准 24小时平均 0.15 年平均 0.06 2 NO2 1小时平均 0.20 24小时平均 0.08 年平均 0.04 3 PM10 24小时平均 0.15 年平均 0.07 4 TSP 24小时平均 0.3 年平均 0.2 5 PM2.5 24小时平均 0.075 年平均 0.035 6 CO 1小时平均 10 24小时平均 4 7 O3 1小时平均 0.2 8小时平均 0.16 8 NOx 1小时平均 0.25 24小时平均 0.1 年平均 0.05 9 醋酸 24小时平均 / 《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） 1小时平均 0.20 10 TVOC 1小时平均 1.2 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 8小时平均 0.6 2、水环境质量标准 区域主要河流为盐河、新沂河、柴米河。根据《江苏省地表水功能类别划分》，盐河、通榆河、柴米河水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）III 类水标准。评价因子悬浮物分别参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中第三级水资源质量标准值主要指标，主要指标见表 4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值(单位：mg/L，pH无量纲) 序号 评价因子 III类水标准值 Ⅳ类水标准值 1 pH 6-9 6-9 2 CODcr≤ 20 30 3 总磷≤ 0.2 0.3 4 氨氮≤ 1.0 1.5 5 总氮≤ 1.0 1.5 6 SS≤ 30 60 3、声环境 本项目厂界区域执行《声环境质量标准》3类区标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 功能区类别 等效声级Leq（dB(A)） 标准来源 昼间 夜间 厂界 3类 65 55 《声环境质量标准》GB3096-2008 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。 4、地下水 地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分类评价。其主要指标值见表4-4。 表4-4 地下水质量分类标准值 序号 指标类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 感官性状及一般化学指标 1 pH 6.5～8.5 5.5～6.5，8.5～9 <5.5，>9 2 耗氧量(CODMn法，以O2计/mg/L) ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10 3 总硬度(以CaCO3计) (mg/L) ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 >650 4 硫酸盐（mg/L） ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 5 氯化物(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 6 氨氮(mg/L) ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 >1.5 7 溶解性总固体(mg/L) ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 8 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 >0.01 微生物指标 9 总大肠菌群(MPNb/100mL或CFUc/100mL) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100 毒理学指标 10 硝酸盐(mg/L) ≤2.0 ≤5.0 ≤20.0 ≤30.0 >30.0 11 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) ≤0.01 ≤0.1 ≤1.00 ≤4.80 >4.8 12 铬（六价）(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 13 镉(mg/L) ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 >0.01 14 铅(mg/L) ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 >0.1 15 砷(mg/L) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 >0.05 16 汞(mg/L) ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 >0.002 17 氰化物(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 18 镍（Ni）（mg/L） ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 5、土壤 土壤质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，其主要指标见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目，单位：mg/kg） 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管制值 第二类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 140 2 镉 7440-43-9 65 172 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 78 4 铜 7440-50-8 18000 36000 5 铅 7439-92-1 800 2500 6 汞 7439-97-6 38 82 7 镍 7440-02-0 900 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 36 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 10 氯甲烷 74-87-3 37 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 163 16 二氯甲烷 75-09-2 616 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 50 20 四氯乙烯 127-18-4 53 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 15 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 4.3 26 苯 71-43-2 4 40 27 氯苯 108-90-7 270 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 200 30 乙苯 100-41-4 28 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3、106-42-3 570 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 760 36 苯胺 62-53-3 260 663 37 2-氯酚 95-57-8 2256 4500 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 1500 42 䓛 218-01-9 1293 12900 43 二苯并[a，h]蒽 53-70-3 1.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 151 45 萘 91-20-3 70 700 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目工艺大气污染物主要为粉尘、乙酸、VOCs废气及天然气锅炉燃烧产生的SO2、NOx、烟尘废气、罐区的大小呼吸废气；其中粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；乙酸采用估算值，VOCs排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其它行业标准。天然气锅炉燃烧产生的SO2、烟尘参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值燃气锅炉相应标准。根据《关于对各类锅炉（炉窑）进行全面排查、整治的通知》（连污防治办[2019]33号）文要求，燃气锅炉氮氧化物排放浓度不得高于50mg/m3，因此本项目燃气锅炉排放废气中的NOx浓度限制取50mg/m3。 具体指标见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准值 污染物 最高允许排放浓度，mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值，mg/m3 标准来源 H=15m H=30m 粉尘 120 3.5 23 1.0 GB16297-1996 乙酸 80 6.72 35.84 / 估算值标准 VOCs 80 2.0 12.8 2.0 DB12/524-2014 SO2 50 / / / GB13271-2014 烟尘 20 / / / NOx 50 / / / 连污防指治[2019]33号 注：允许排放浓度按美国DMEG标准（排放标准）推荐的计算方法，即D=100LC50/1000或D=45LD50/1000。乙酸LD50:3310mg/kg； 因乙酸估算排放浓度限值148.95mg/m3，大于VOCs的排放标准80mg/m3，因此乙酸排放浓度限值参照执行VOCs浓度限值标准。 食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，详见表4-6。 表4-6 项目油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 标准来源 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001） 油烟最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 2、废水 项目食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起进化粪池，经化粪池处理后的生活污水和食堂废水近期接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理。出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准，接管标准和污水处理厂排放标准详如下表所示。 表4-7 张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）接管标准和排放标准 指标 CODCr BOD5 SS NH3-N 总磷 标准来源 接管标准 280 100 120 30 3 / 外排标准 ≤50mg/L ≤10mg/L ≤10mg/L ≤5mg/L ≤0.5mg/L GB18918－2002中一级A 3、噪声 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表4-7。 表4-7 施工期厂界噪声标准值（单位：dB(A)） 昼间 夜间 70 55 建设项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体数值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，危险固废的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 项目污染物总量控制指标建议如下： 水污染物排放总量：污水量为840m3/a，COD、SS、NH3-N、TP、动植物油浓度分别为280mg/L、120mg/L、30mg/L、3mg/L、20mg/L，排放量分别为0.235/a、0.101t/a、0.025t/a、0.003t/a、0.005t/a。 排入外环境COD、SS、NH3-N、TP、动植物油的浓度分别为50mg/L、10mg/L、30mg/L、3mg/L、1mg/L。排入外环境量为0.042/a、0.008t/a、0.004t/a、0.0004t/a、0.0008t/a。 大气污染物：颗粒物0.442t/a、SO2 0.036t/a、NOx0.204t/a、乙酸0.99t/a、VOCs0.99t/a。 固废：0。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 1、施工期工艺流程： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、施工期工艺流程说明： ⑴基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打8-12遍。该工段主要污染物为打桩机、挖土机、云图卡车等运行时产生的噪音以及施工过程中产生的施工弃土和扬尘。 ⑵主体工程 建设项目主体工程包括放线，搭设外架，柱钢筋安装，柱模安装，柱砼浇筑，梁、楼板模板安装，梁、楼板钢筋安装，梁、楼板砼浇筑。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为混凝土输送泵、卷扬机运行产生的噪声，原材料废弃物以及施工扬尘和施工废水。 ⑶装饰工程 对已经建好的建构筑物进行装修（如表面粉刷、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），该工段主要污染物为钻机、电锤、切割机等产生噪声；喷涂、建筑及装饰材料等产生废弃物，极少量的洗涤污水。 ⑷设备安装 项目安装设备及工具会产生噪声及原料废弃物，极少量的安装设备人员产生生活垃圾及生活废水。从上述工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑废弃物、施工期工人生活污水和混凝土搅拌废水、施工期噪声、施工弃土、施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段的污染强度不同。 3、主要污染工序及源强 ⑴施工废水 施工期产生的废水主要为施工作业废水。 本项目在地块内不设置施工营地，无施工生活污水产生。 施工作业废水：施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2016年修订）》中对于商品混凝土，房屋工程建筑的建筑工地用水定额为0.35t/m2，本项目总建筑面积为16764m2，则施工废水总量5972.4吨。其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期工程废水的产生量约1194.48m3。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为1000mg/L，石油类浓度一般为300mg/L，施工废水经隔油、沉淀处理后全部用作场地回用，不外排。 ⑵施工扬尘及废气 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘及有机废气，扬尘一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的。 ①扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·公里） P 车速 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 1 (kg/m2) 5(km/hr) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/hr) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/hr) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/hr) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨•年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-3。 表5-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据连云港市长期气象资料，主导风向为SE风向，因此施工扬尘主要影响为施工点东北面区域，必须严格控制施工期扬尘的产生。 另外，根据连云港市气象资料，该地区年平均降水天数为126.8天，以剩余时间的1/2为易产生扬尘的时间计，全年产生扬尘的气象机会有31.9%，特别可能出现在夏、秋二季，雨水偏小的情况下，因此本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围居民点的影响。 ②汽车尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风力作用，不会引起大气环境污染。 ⑶施工噪声 建筑施工中，使用挖土机、推土机、锤击桩机、重型运输车辆等大型施工机械设备，这些机械设备在施工作业中产生的噪声，均在90dB(A)以上，影响人们的正常生活。同时，在施工期间，道路来往车辆会增多，从而引起交通噪声值升高。施工期噪声源强见表5-4。 表5-4 建筑施工机械设备噪声值 施工机械名称 噪声源强dB（A） 备注 挖土机 75 距离声源10m处的源强 推土机 70 打桩机 90 搅拌机 78 振捣棒 80 电锯 85 ⑷固体废物 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生0.5kg计，平均每天施工人数50人，施工以360d计，则产生的生活垃圾约9t。根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，项目总建筑面积为16764m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量约为34.128t。建筑垃圾用作回填土、铺路材料等全部回填，不外排。 二、营运期 工艺流程简述： 1、双乙酸钠 ①反应原理：以乙酸、碳酸钠为主要原料，经复分解反应后得到产品。主要的化学反应方程式如下： ②工艺流程简述：将粉末状碳酸钠(99.5%)加入复配釜中，边搅拌边滴加乙酸(99.9%)，滴加过程维持在3h左右，后继续搅拌复配釜3h，整个搅拌过程在常压、100℃条件下进行，反应结束后，在复配釜中加入活性炭进行脱色，过滤器过滤，过滤下来的块状返回反应釜，其他输送至干燥釜进行干燥，锅炉蒸汽间隔加热干燥，干燥工序无需再次搅拌，无粉尘产生，干燥后的产品，根据粗细度要求进行磁选、筛分，磁选、筛分后的产品冷却至常温，冷却后的产品定量包装封口，入库贮存，等待出售。 2、无水醋酸钠 ①反应原理：以乙酸、碳酸钠为主要原料，经复分解反应后得到产品。主要的化学反应方程式如下： ②工艺流程简述：将粉末状碳酸钠(99.5%)加入复配釜中，边搅拌边滴加乙酸(99.9%)，滴加过程维持在3h左右，后继续搅拌复配釜3h，整个搅拌过程在常压、180℃条件下进行。反应结束后，在复配釜中加入活性炭进行脱色，过滤器过滤，过滤下来的块状返回反应釜，其他输送至干燥釜进行干燥，锅炉蒸汽间隔加热干燥，干燥工序无需再次搅拌，无粉尘产生，干燥后的产品，根据粗细度要求进行磁选、筛分，磁选、筛分后的产品冷却至常温，冷却后的产品定量包装封口，入库贮存，等待出售。 3、醋酸钾 ①反应原理：以乙酸、氢氧化钾为主要原料，经反应后得到产品。主要的化学反应方程式如下： ②工艺流程简述：将粉末状氢氧化钾(99%)加入复配釜中，边搅拌边滴加乙酸(99.9%)，滴加过程维持在3h左右，后继续搅拌复配釜3h，整个搅拌过程在常压、100℃条件下进行。反应结束后，在复配釜中加入活性炭进行脱色，过滤器过滤，过滤下来的块状返回反应釜，其他输送至干燥釜进行干燥，锅炉蒸汽间隔加热干燥，干燥工序无需再次搅拌，无粉尘产生，干燥后的产品，根据粗细度要求进行磁选、筛分，磁选、筛分后的产品冷却至常温，冷却后的产品定量包装封口，入库贮存，等待出售。 。 4、氯化钙 ①反应原理：将20%的液体氯化钙高温蒸发去除多余的水份，制造粉末状氯化钙，此工序只涉及物理工序，不涉及化学反应。 ②工艺流程简述：液体20%的氯化钙投入到不锈钢加热器中，蒸发去除水份，干燥后的产品进过滤器过滤，过滤下来的块状返回加热器，过滤出来的物料，冷却后切片，定量包装封口，入库贮存，等待出售。 产污环节分析 表5-5 产污环节情况表 类别 产生工序 废物编号 主要污染物质 废气 双乙酸钠 投料 G1-1 粉尘 GU1-1 粉尘 复配 G1-2 乙酸（以VOCs计）、水蒸气、CO2 干燥 G1-3 乙酸（以VOCs计）、水蒸气 磁选、筛分 G1-4 粉尘 定量包装封口 G1-5 粉尘 GU1-2 粉尘 无水醋酸钠 投料 G2-1 粉尘 GU2-1 粉尘 复配 G2-2 乙酸（以VOCs计）、水蒸气、CO2 干燥 G2-3 乙酸（以VOCs计）、水蒸气 磁选、筛分 G2-4 粉尘 定量包装封口 G2-5 粉尘 GU2-2 粉尘 醋酸钾 投料 G3-1 粉尘 GU3-1 粉尘 复配 G3-2 乙酸（以VOCs计）、水蒸气 干燥 G3-3 乙酸（以VOCs计）、水蒸气 磁选、筛分 G3-4 粉尘 定量包装封口 G3-5 粉尘 GU3-2 粉尘 氯化钙 切片 G4-2 粉尘 GU4-1 粉尘 定量包装封口 G4-3 粉尘 GU4-2 粉尘 燃气锅炉 锅炉废气 烟尘、SO2、NOx 食堂 油烟废气 油烟 罐区呼吸废气 / 乙酸（以VOCs计） 废水 办公、生活 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 食堂废水 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 碱液吸收 碱液吸收废水 pH、盐分 设备冲洗 设备冲洗水 盐分 化验室 化验室废水 COD、SS、盐分 固废 双乙酸钠 脱色 S1-1 废活性炭 磁选、筛分 S1-2 金属杂质（铁杂质） 无水醋酸钠 脱色 S2-1 废活性炭 磁选、筛分 S2-2 金属杂质（铁杂质） 醋酸钾 脱色 S3-1 废活性炭 磁选、筛分 S3-2 金属杂质（铁杂质） 布袋除尘器 布袋除尘器收集粉尘 / 原料包装 废原料包装物 / 自来水净化 废活性炭 / 化验室 废试剂瓶 / 化验废液 / 污水处理 隔油池废油 / 办公、生活 生活垃圾 纸屑等 餐厨垃圾 / 噪声 双乙酸钠 复配釜 / 85dB（A） 干燥釜 / 85dB（A） 过滤器 / 85dB（A） 振动筛 / 85dB（A） 各类泵 / 90dB（A） 定量包装机 / 75dB（A） 无水醋酸钠 复配釜 / 85dB（A） 干燥釜 / 85dB（A） 过滤器 / 85dB（A） 振动筛 / 85dB（A） 各类泵 / 90dB（A） 定量包装机 / 75dB（A） 醋酸钾 复配釜 / 85dB（A） 干燥釜 / 85dB（A） 过滤器 / 85dB（A） 振动筛 / 85dB（A） 各类泵 / 90dB（A） 定量包装机 / 75dB（A） 氯化钙 干燥釜 / 85dB（A） 过滤器 / 85dB（A） 切片机 / 85dB（A） 各类泵 / 90dB（A） 定量包装机 / 75dB（A） 冷却塔 / 90dB（A） 锅炉房引风机 / 90dB（A） 污染源强分析 1、废气 拟建项目产生的废气主要为工艺废气、燃气锅炉废气、食堂油烟废气、罐区大小呼吸废气。 （1）双乙酸钠工艺废气 ①投料废气（G1-1、GU1-1）：类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，投料废气粉尘产生量约为所投碳酸钠量的0.1%，根据物料衡算，生产10000t/a双乙酸钠的碳酸钠年用量约为3733.41t，因此投料工序粉尘产生量为3.73t/a，投料口设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则G1-1的粉尘产生量为3.36t/a、0.47kg/h，无组织GU1-1的粉尘产生量为0.37t/a、0.05kg/h，粉尘废气G1-1经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 ②复配废气G1-2：复配废气产生于复配釜密闭空间内，产生的废气G1-2全部经管道收集后经二级碱液喷淋装置（TA002）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出，G1-2含有乙酸（以VOCs计）、水蒸气和CO2，根据物料衡算及类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，复配废气G1-2中CO2产生量1549.86t/a、215.26kg/h；水蒸气产生量约为反应生成水的60%，则水蒸气产生量380.63t/a、52.87kg/h；乙酸产生量为所投乙酸量的0.1%，年投入乙酸量为8460.84t/a，因此乙酸产生量为8.46t/a、1.18kg/h。 ③脱色：根据企业提供资料，活性炭年投入量约为12t，废活性炭产生量约为15.74t/a。 ④干燥废气G1-3：干燥废气产生于干燥釜密闭空间内，产生的废气G1-3全部经管道收集后经二级碱液喷淋装置（TA002）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出，G1-3含有乙酸（以VOCs计）、水蒸气，根据物料衡算及类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，复配废气G1-3中水蒸气产生量约为232.50t/a、32.9kg/h；乙酸产生量为所投乙酸量的0.05%，年投入乙酸量为8460.84t/a，因此乙酸产生量为4.23t/a、0.59kg/h。 ⑤磁选、筛分废气G1-4：根据企业提供资料，磁选、筛分产生粉尘废气G1-4，粉尘产生量约为生产产品量的0.1%，则粉尘产生量约为10t/a、1.39kg/h。粉尘废气G1-4经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 ⑥定量包装封口废气（G1-5、GU1-2）：类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，定量包装封口废气粉尘产生量约为生产产品量的0.001%，则粉尘产生量为0.1t/a，封口处设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则G1-5的粉尘产生量为0.09t/a、0.013kg/h，无组织GU1-2的粉尘产生量为0.01t/a、0.0014kg/h，粉尘废气G1-5经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 表5-6 物料平衡表 序号 入方 出方 产品 废气 固废 1 碳酸钠 3733.41 双乙酸钠 GU1-1 粉尘 0.37 S1-1 15.74 2 乙酸 8460.84 G1-1 粉尘 3.36 S1-2 1.00 3 活性炭 12 G1-2 乙酸 8.46 5 CO2 1549.86 6 水蒸气 380.63 7 G1-3 乙酸 4.23 8 水蒸气 232.50 9 G1-4 粉尘 10.00 10 G1-5 粉尘 0.09 11 GU1-2 粉尘 0.01 小计 12206.25 10000 2189.51 16.74 合计 12206.25 12206.25 表5-7 有组织废气产生情况一览表 工序 编号 污染物产生量 名称 产生速率kg/h 产生时间h 产生量t/a 投料 G1-1 粉尘 0.47 7200 3.36 GU1-1 粉尘 0.05 0.37 复配 G1-2 乙酸 1.18 8.46 VOCS 1.18 8.46 干燥 G1-3 乙酸 0.59 4.23 VOCS 0.59 4.23 磁选、筛分 G1-4 粉尘 1.39 10 定量包装封口 G1-5 粉尘 0.013 0.09 GU1-2 粉尘 0.0014 0.01 （2）无水醋酸钠工艺废气 ①投料废气（G2-1、GU2-1）：类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，投料废气粉尘产生量约为所投碳酸钠量的0.1%，根据物料衡算，生产10000t/a无水醋酸钠的碳酸钠年用量约为6469.27t，因此投料工序粉尘产生量为6.47t/a，投料口设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则G2-1的粉尘产生量为5.82t/a、0.81kg/h，无组织GU1-1的粉尘产生量为0.65t/a、0.09kg/h，粉尘废气G1-1经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 ②复配废气G2-2：复配废气产生于复配釜密闭空间内，产生的废气G2-2全部经管道收集后经二级碱液喷淋装置（TA002）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出，G2-2含有乙酸（以VOCs计）、水蒸气和CO2，根据物料衡算及类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，复配废气G2-2中CO2产生量2685.61t/a、373kg/h；水蒸气产生量约为反应生成水量的60%，则水蒸气产生量662.49t/a、92.01kg/h；乙酸产生量为所投乙酸量的0.1%，年投入乙酸量为7330.49t/a，因此乙酸产生量为7.33t/a、1.02kg/h。 ③脱色：根据企业提供资料，活性炭年投入量约为20t，废活性炭产生量约为26.74t/a。 ④干燥废气G2-3：干燥废气产生于干燥釜密闭空间内，产生的废气G2-3全部经管道收集后经二级碱液喷淋装置（TA002）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出，G2-3含有乙酸（以VOCs计）、水蒸气，根据物料衡算及类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，复配废气G2-3中水蒸气产生量约为416.62t/a、57.86kg/h；乙酸产生量为所投乙酸量的0.05%，年投入乙酸量为7330.49t/a，因此乙酸产生量为3.67t/a、0.51kg/h。 ⑤磁选、筛分废气G2-4：根据企业提供资料，磁选、筛分产生粉尘废气G2-4，粉尘产生量约为生产产品量的0.1%，则粉尘产生量约为10t/a、1.39kg/h。粉尘废气G2-4经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 ⑥定量包装封口废气（G2-5、GU2-2）：类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，定量包装封口废气粉尘产生量约为生产产品量的0.001%，则粉尘产生量为0.1t/a，封口处设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则G2-5的粉尘产生量为0.09t/a、0.013kg/h，无组织GU2-2的粉尘产生量为0.01t/a、0.0014kg/h，粉尘废气G2-5经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 表5-8 物料平衡表 序号 入方 出方 产品 废气 固废 1 碳酸钠 6469.27 无水醋酸钠 GU2-1 粉尘 0.65 S2-1 26.47 2 乙酸 7330.49 G2-1 粉尘 5.82 S2-1 1.00 3 活性炭 20 G2-2 乙酸 7.33 5 CO2 2685.61 6 水蒸气 662.49 7 G2-3 乙酸 3.67 8 水蒸气 416.62 9 G2-4 粉尘 10.00 10 G2-5 粉尘 0.09 11 GU2-2 粉尘 0.01 小计 13819.76 10000 3792.29 27.47 合计 13819.76 13819.76 表5-9 有组织废气产生情况一览表 工序 编号 污染物产生量 名称 产生速率kg/h 产生时间h 产生量t/a 投料 G2-1 粉尘 0.81 7200 5.82 GU2-1 粉尘 0.09 0.65 复配 G2-2 乙酸 1.02 7.33 VOCS 1.02 7.33 干燥 G2-3 乙酸 0.51 3.67 VOCS 0.51 3.67 磁选、筛分 G2-4 粉尘 1.39 10 定量包装封口 G2-5 粉尘 0.013 0.09 GU2-2 粉尘 0.0014 0.01 （3）醋酸钾工艺废气 根据企业提供资料，醋酸钾生产工艺与双乙酸钠、无水醋酸钠相似，产污环节及污染物产生量与上述两个产品相似，因此类比双乙酸钠、无水醋酸钠，醋酸钾工艺废气产生如下： ①投料废气（G3-1、GU3-1）：投料废气粉尘产生量约为所投碳酸钠量的0.1%，根据物料衡算，生产5000t/a醋酸钾的氢氧化钾年用量约为2861.02t，因此投料工序粉尘产生量为2.86t/a，投料口设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则G3-1的粉尘产生量为2.57t/a、0.36kg/h，无组织GU3-1的粉尘产生量为0.29t/a、0.04kg/h，粉尘废气G3-1经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 ②复配废气G3-2：复配废气产生于复配釜密闭空间内，产生的废气G3-2全部经管道收集后经二级碱液喷淋装置（TA002）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出，G3-2含有乙酸（以VOCs计）、水蒸气，根据物料衡算及企业提供资料，复配废气G3-2中水蒸气产生量约为反应生成水量的60%，则水蒸气产生量551.09t/a、76.54kg/h；乙酸产生量为所投乙酸量的0.1%，年投入乙酸量为3062.46t/a，因此乙酸产生量为3.06t/a、0.43kg/h。 ③脱色：根据企业提供资料，活性炭年投入量约为10t，废活性炭产生量约为12.86t/a ④干燥废气G3-3：干燥废气产生于干燥釜密闭空间内，产生的废气G3-3全部经管道收集后经二级碱液喷淋装置（TA002）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出，G3-3含有乙酸（以VOCs计）、水蒸气，根据物料衡算及企业提供资料，复配废气G3-3中水蒸气产生量约为356.53t/a、49.52kg/h；乙酸产生量为所投乙酸量的0.05%，年投入乙酸量为3062.46t/a，因此乙酸产生量为1.53t/a、0.21kg/h。 ⑤磁选、筛分废气G3-4：根据企业提供资料，磁选、筛分产生粉尘废气G3-4，粉尘产生量约为生产产品量的0.1%，则粉尘产生量约为5t/a、0.69kg/h。粉尘废气G2-4经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 ⑥定量包装封口废气（G3-5、GU3-2）：根据物料衡算及企业提供资料，定量包装封口废气粉尘产生量约为生产产品量的0.001%，则粉尘产生量为0.05t/a，封口处设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则G3-5的粉尘产生量为0.04/a、0.0056kg/h，无组织GU2-2的粉尘产生量为0.01t/a、0.0007kg/h，粉尘废气G2-5经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 表5-10 物料平衡表 序号 入方 出方 产品 废气 固废 1 氢氧化钾 2861.02 醋酸钾 GU3-1 粉尘 0.29 S3-1 12.86 2 乙酸 3062.46 G3-1 粉尘 2.57 S3-2 0.50 3 活性炭 10 G3-2 乙酸 3.06 6 水蒸气 551.09 7 G3-3 乙酸 1.53 8 水蒸气 356.53 9 G3-4 粉尘 5.00 10 G3-5 粉尘 0.04 11 GU3-2 粉尘 0.01 小计 5933.48 5000 920.12 13.36 合计 5933.48 5933.48 表5-11 有组织废气产生情况一览表 工序 编号 污染物产生量 名称 产生速率kg/h 产生时间h 产生量t/a 投料 G3-1 粉尘 0.36 7200 2.57 GU3-1 粉尘 0.04 0.29 复配 G3-2 乙酸 0.43 3.06 VOCS 0.43 3.06 干燥 G3-3 乙酸 0.21 1.53 VOCS 0.21 1.53 磁选、筛分 G3-4 粉尘 0.69 5.00 定量包装封口 G3-5 粉尘 0.0056 0.04 GU3-1 粉尘 0.0007 0.01 （4）氯化钙工艺废气 ①加热废气（G4-1）：根据企业提供资料，投入液体氯化钙的含水量约为80%，加热过程中，水蒸气产生量约为原料中含水量的99.9%，根据物料衡算，生产5000t/a无水氯化钙需投入液体氯化钙量约为24903t/a，因此加热工序水蒸气产生量为19902.45t/a，加热产生于干燥釜密闭空间内，产生的废气G4-1全部经管道收集后直接由排气筒DA001（15m）排出。 ②切片废气（G4-2、GU4-1）：根据企业提供资料，切片工序粉尘产生量约为生产产品量的0.01%，切片部位设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则G4-1的粉尘产生量为0.45t/a、0.063kg/h，无组织GU4-1的粉尘产生量为0.05t/a、0.0069kg/h，粉尘废气G4-1经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 ③定量包装封口废气（G4-3、GU4-2）：根据企业提供资料，定量包装封口废气粉尘产生量约为生产产品量的0.001%，则粉尘产生量为0.06t/a，封口处设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则G4-3的粉尘产生量为0.05t/a、0.0063kg/h，无组织GU2-2的粉尘产生量为0.01t/a、0.00069kg/h，粉尘废气G4-3经布袋除尘装置（TA001）处理达标后由排气筒DA001（15m）排出。 表5-12 物料平衡表 序号 入方 出方 产品 废气 1 20%液体氯化钙 24903 氯化钙 G4-1 水蒸气 19902.45 2 G4-2 粉尘 0.45 3 GU4-1 粉尘 0.05 4 G4-3 粉尘 0.05 6 GU4-2 粉尘 0.01 小计 24903 5000.00 19903.00 合计 24903 24903.00 表5-13 有组织废气产生情况一览表 工序 编号 污染物产生量 名称 产生速率kg/h 产生时间h 产生量t/a 切片 G4-2 粉尘 0.063 7200 0.45 GU4-1 粉尘 0.0069 0.05 定量包装封口 G4-3 粉尘 0.0063 0.05 GU4-2 粉尘 0.00069 0.01 （5）燃气锅炉废气 天然气燃烧产生的废气，主要污染物为烟尘、NOx、SO2。 项目天然气年使用量约为30万立方米，烟气量参考《工业源产排污系数手册（2010 修订）下册》中表4430“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中的数据估算；天然气含硫量以《天然气》（GB17820-2012）中的一类标准，即S以60mg/m3 计；烟尘参照《环境保护实用数据手册（胡名操）》，NOx产生（排放）浓度的确定：依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018)中表B.4中燃气炉炉膛出口NOx浓度在30~300mg/m3 及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中表6即大气污染物许可排放量调整系数取值表中NOx取系数1、《关于对各类锅炉（炉窑）进行全面排查、整治的通知》（连污防治办[2019]33号）文要求燃气锅炉NOx排放浓度不得高于50mg/m3，综合确定NOx产生、排放浓度为50mg/m3 ； 燃气锅炉燃烧废气经排气筒DA002（15m）高空排放。 表5-14 天然气污染物排放系数及产生量、排放量情况 项目 排放系数 本项目产生情况 排放情况 产生量t/a 浓度（mg/m3） 排放量t/a 浓度（mg/m3） 废气量 13.6259万标m3/万m3天然气 378.78万标m3/a - 378.78万标m3/a - 烟尘 2.4kg/万m3天然气 0.072 19.01 0.072 19.01 二氧化硫 1.2kg/万m3天然气 0.036 9.50 0.036 9.50 氮氧化物 50mg/m3 0.204 50 0.204 50 （6）食堂油烟废气 项目食堂提供就餐人员约50人，根据对连云港市居民用油情况的类比调查，目前人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为0.0128t/a。食堂油烟排放目前还没有环保标准规定，本项目采用高效油烟净化器，其净化效率大约为60%，则本项目预计食堂油烟排放量为0.00512t/a。项目食堂内设置2个灶头，属于小型食堂。食堂油烟机总风量为6000m³/h，日工作时间3小时计，油烟排放浓度为0.95mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，最高允许排放浓度为2 mg/m3。 （7）储罐呼吸废气 环境温度和大气压变化等情况下，物料装卸过程等均会产生一定量储罐呼吸废气，主要包括大呼吸和小呼吸。 其中，大呼吸废气是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 小呼吸废气（物料储存损失）是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 中国石油化工系统经验公式适用于固定顶罐、浮顶罐和拱顶罐储存原油、汽油及挥发性有机溶剂时的年大呼吸蒸发耗损和年小呼吸蒸发耗算的估算。根据企业提供资料，乙酸存储采用保温固定顶罐。 ①大呼吸废气（储罐进料废气G大） 罐车向储罐装卸乙酸，当罐内混合气压升高到外界大气压时，压力阀打开，呼出大呼吸废气。根据物料储量、性质，采用大呼吸耗损经验公式（固定顶罐大呼吸废气公式），估算出乙酸卸货时储罐的进料废气: L进料=4.188×10-7×M×P×KN×KC L大：年大呼吸废气产生量（kg/m3）； M：乙酸摩尔浓度（g/mol），60.05； P：大量物料状态下真实的蒸汽压力（Pa），计算0~30℃下的平均饱和蒸汽压，1500Pa； KN：：周转因子，取决于储罐的年周转系数N，当N≤36时，KN=1；当N＞220时，按KN=0.26计算；当36＜N＜220，KN＝11.467×N-0.7026；本项目年周转系数约为160，则KN取0.32；； Kc：：产品因子（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0），本项目取1.0； 表5-15 乙酸储罐进料废气产生量 物料名称 周转量t/a 密度kg/m3 进罐量m3/a L大 进料废气t/a 乙酸 15791.33 1.05 15039.36 0.01 0.05 （2）小呼吸废气（储罐呼吸G小） L小=0.191×M×D1.73×H0.51×ΔT0.45×Fp×C2×Kc×[P/(100910-P)]0.68 L小：储罐年小呼吸蒸发耗损量（kg/a）； M：乙酸摩尔浓度（g/mol），60.05； P：大量物料状态下真实的蒸汽压力（Pa），计算0~30℃下的平均饱和蒸汽压，1500Pa； D：储罐直径，4m； H：罐体内气体空间高度，0.80m； △T：大气温度的平均日温差，12℃； Fp：：涂层因子（无量纲），据油漆状况取值在1～1.5之间；本项目取1； C2：：用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；本项目乙酸储罐直径4m，取值为0.69m；； Kc：产品因子（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0），本项目取1.0； 表5-16 乙酸储罐小呼吸废气产生量 物料名称 储罐数量 D H △T P L小 呼吸损失量 单位 个 m m ℃ Pa t/a t/a 乙酸 2 4 0.69 12 1500 0.014 0.028 表5-17 乙酸储罐废气产生情况一览表 项目 废气产生量t/a 排放时间h 排放速率kg/h 大呼吸 0.05 7200 0.0069 小呼吸 0.028 0.0039 储罐大小呼吸废气通过管线引入二级碱液喷淋装置（TA002）进行处理。 碱液吸收废水作为原材料回用于生产。 全厂废气生及排放情况如下表所示。

表5-18 本项目有组织大气污染物产生及排放情况表 污染源 废气量（m3/h) 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率% 排放状况 排放标准 排放源参数 排放时间h 浓度 速率（kg/h） 产生量（t/a） 浓度 速率（kg/h） 排放量（t/a） 浓度 速率（kg/h） 高度 直径（m） 温度（℃） （mg/m3) （mg/m3) （mg/m3) （m） 排气筒DA001 7000 粉尘 742.86 5.20 37.47 TA001 （布袋除尘） 99 7.43 0.052 0.37 120 3.5 15 0.4 25 7200 乙酸 562.86 3.94 28.358 TA002 （三级碱喷淋） 96.5 19.70 0.14 0.99 80 6.72 VOCs 562.86 3.94 28.358 96.5 19.70 0.14 0.99 80 7.2 排气筒DA002 1600 烟尘 19.01 0.03 0.072 / / 19.01 0.03 0.072 20 / 15 0.3 100 2400 SO2 9.5 0.015 0.036 / 9.5 0.015 0.036 50 / NOx 50 0.085 0.204 / 50 0.085 0.204 50 / 表 5-19本项目无组织大气污染物产生及排放情况表 污染源 污染源名称 排放速率（kg/h) 排放量（t/a） 面源面积（m2) 面源高度（m) 201车间 粉尘 0.18 1.34 3240（72×45） 15 301车间 粉尘 0.0076 0.060 2160（72×30） 15

2、水污染物产生及排放状况 拟建项目主要废水为生活污水、食堂废水、碱液吸收废水、设备冲洗水、化验室废水。 ①生活污水、食堂废水 项目正常劳动定员50人，年工作日300天，按照用水量50L/人·天计，则年用水量为750m3，排水量以用水量的80%计，则生活污水排放量约为600m3/a。类比生活污水水质情况，确定本项目生活污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP产生浓度分别为300mg/L、150mg/L、30mg/L、3mg/L，产生量分别为0.180t/a、0.090t/a、0.018t/a、0.002t/a。生活污水经化粪池处理后COD、SS、NH3-N、TP度分别为280mg/L、120mg/L、30mg/L、3mg/L，排放量分别为0.168t/a、0.072t/a、0.018t/a、0.002t/a。 食堂就餐人员约50人/d，按用水量20L/人·天，则年用水量为300m3/a，排水量以80%计，则食堂废水排放量约240m3/a。本项目食堂废水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP、动植物油浓度分别为300mg/L、150mg/L、30mg/L、3mg/L、100mg/L，产生量分别为0.072t/a、0.036t/a、0.007t/a、0.001t/a、0.024t/a。食堂废水经“隔油+化粪池”处理后COD、SS、NH3-N、TP、动植物油浓度分别为280mg/L、120mg/L、30mg/L、3mg/L、20mg/L，排放量分别为0.067/a、0.029t/a、0.007t/a、0.001t/a、0.005t/a。 本项目污水接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）的污水量为840m3/a，COD、SS、NH3-N、TP、动植物油浓度分别为280mg/L、120mg/L、30mg/L、3mg/L、20mg/L，排放量分别为0.235/a、0.101t/a、0.025t/a、0.003t/a、0.005t/a。 排入外环境COD、SS、NH3-N、TP、动植物油的浓度分别为50mg/L、10mg/L、30mg/L、3mg/L、1mg/L。排入外环境量为0.042/a、0.008t/a、0.004t/a、0.0004t/a、0.0008t/a。 ②碱液吸收废水 碱液的碱含量为10%，用于处理企业的生产工艺废气和储罐的大小呼吸废气，根据碱液吸收废水的成分，其主要物质为乙酸钠、氢氧化钠，碱液吸收废水作为原材料回用于生产。 ③设备冲洗水：根据企业提供的相关资料，项目冲洗水用量约为100m3/a，污水产生系数以0.8计，因此，设备冲洗水的产生量为80m3/a，主要污染物为盐分，根据企业提供资料，设备冲洗水作为原材料回用于生产。 ④化验室废水： 项目设置有1个化验室，用于检测生产的产品部分理化性质。化验室主要对产品的外观、pH值、主要成分进行检测，在测定pH值（溶解、稀释产品）及清洗化验分析仪器时需要用到纯水，类比《连云港康成食品配料有限公司复配级食品添加剂加工项目》，化验室用水量约为3m3/a，污水产生系数以0.8计，因此废水的产生量为2.4m3/a，主要污染物为COD、SS，盐分，浓度分别为200mg/L、300mg/L、500mg/L，产生量分别为0.00048t/a、0.00072t/a、0.0012t/a。此部分废水委托进行处理。 食堂废水经隔油池处理后与生活污水进入化粪池处理，经化粪池处理后的生活污水和食堂废水接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理。 碱液吸收废水、设备冲洗水作为原材料回用于生产。 化验室废水委托处理。循环冷却水循环利用不外排。 3、噪声产生及排放情况 本项目噪声污染源主要为复配釜、干燥釜、过滤器、冷却塔、振动筛和各类泵、锅炉房风机，源强约为75~90dB（A），通过合理布局，并采取消声、隔声、减振等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。类比同行业设备，各声源等效声级见表5-20。 表 5-20本项目主要噪声源强 产声位置 噪声源 数量台/套 源强dB(A） 治理措施 降噪效果[dB(A)] 距厂界距离（m） E S W N 201车间 复配釜 20 85 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 60 130 73 145 干燥釜 40 85 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 65 140 68 135 过滤器 10 85 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 78 145 55 130 振动筛 4 85 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 50 195 83 80 各类泵 5 90 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 65 140 68 135 定量包装机 4 75 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 68 159 65 116 301车间 干燥釜 6 85 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 65 145 54 130 过滤器 2 85 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 50 120 69 155 切片机 2 85 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 55 135 64 140 各类泵 5 90 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 68 162 65 116 定量包装机 1 75 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 68 115 51 160 / 冷却塔 2 90 基础减震 25 88 162 45 116 / 锅炉房风机 2 90 低噪声设备、车间内布置、基础减震 25 10 255 195 20 4、固体废物及排放状况 本项目产生的固废主要为布袋除尘器收集粉尘、废原料包装物、自来水净化产生的废活性炭、金属杂质、废试剂瓶、废化验废液、隔油池废油、生活垃圾、餐厨垃圾、脱色产生的废活性炭。 ①布袋除尘器收集粉尘：粉尘废气经布袋除尘装置（TA001）处理收集的粉尘量为37.09t/a。 ②废原料包装物：原料包装物产量约为4t/a。 ③自来水净化产生的废活性炭：拟建项目所需的软水采用活性炭净化器进行净化自来水，废活性炭年产量约为1t/a。 ④化验室：拟建项目化验室会产生废试剂瓶和化验废液，化验室废液产生量为0.05t/a、试剂瓶产生量为0.02t/a。产生量较少。 ⑤污水处理：废水处理过生产中产生隔油池废油，隔油池废油产生量为0.1t/a。 ⑥办公、生活：办公和生活会产生生活垃圾和餐厨垃圾。 生活垃圾：项目正常劳动定员50人，每年工作按300天计，本项目运营期生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则产生的生活垃圾分别为7.5t/a，由环卫部门收集后集中处理。 餐厨垃圾：项目食堂提供就餐人员约50人，餐厨垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300d，则项目的餐厨垃圾产生量为7.5t/a，餐厨垃圾由专门公司进行收集处理。 ⑦脱色产生的废活性炭：根据上述工程分析，企业脱色产生的废活性炭产生量为55.34t/a。 固体废物属性判定： 结合工艺流程及生产运营过程中的固体废物产生情况，根据《固体废物鉴别导则（试行）》(国家环保总局公告2006年11号)、《国家危险废物名录》(国家环保部2016年6月21日公布，自2016年8月1日起施行)、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判定其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，具体见表5-21。 表5-21固体废物产生情况判定表 序号 废物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体 废物 副产品 判定依据 1 金属杂质 磁选、筛分 固 铁杂质等 2.5 √ / 《固体废物鉴别导则 试行）》 2 布袋除尘器收集粉尘 布袋除尘 固 碳酸钠、乙酸钠、双乙酸钠、氯化钙、醋酸钾等 37.09 √ / 3 废原料包装物 原料包装 固 / 4 √ / 4 自来水净化产生的废活性炭 自来水净化 固 活性炭、杂质 1 √ / 5 化验室废液 实验 液 / 0.05 √ / 6 废试剂瓶 实验 固 / 0.02 √ / 7 隔油池废油 食堂废水隔油 液 / 0.1 √ / 8 生活垃圾 办公 固 / 7.5 √ / 9 餐厨垃圾 食堂 半固 / 7.5 √ / 10 脱色产生的废活性炭 脱色 固 活性炭、杂质 55.34 √ / 本项目生产工艺及原料与连云港康成食品配料有限公司一致，因此本项目脱色产生的废活性炭属性可类比连云港康成食品配料有限公司脱色产生的废活性炭，为危险废物。 表5-22 本项目固体废物产生量及处理处置情况 序号 固体废物 名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物类别 废物 代码 产生量 （吨/年） 利用处置 方式 1 金属杂质 磁选、筛分 一般固废 / 86 2.5 收集外售 2 布袋除尘器收集粉尘 布袋除尘 一般固废 / 84 37.09 3 废原料包装物 原料包装 一般固废 / 86 4 4 自来水净化产生的废活性炭 自来水净化 一般固废 / 99 1 5 化验室废液 实验 危险废物 HW49 900-041-49 0.05 委托资质单位处理 6 隔油池废油 食堂废水隔油 一般固废 / 57 0.1 7 废试剂瓶 实验 危险废物 HW49 900-047-49 0.02 8 生活垃圾 办公 一般固废 / 99 7.5 环卫清运 9 餐厨垃圾 食堂 一般固废 / 99 7.5 由专门公司进行收集处理 10 脱色产生的废活性炭 脱色 危险废物 HW49 900-041-49 55.34 委托资质单位处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | DA001 | 粉尘 | 37.47 | 7.43 | 0.052 | 0.37 | TA001（布袋除尘）/TA002 （三级碱喷淋）+15m排气筒DA001 |
|  |  |  | 乙酸 | 28.358 | 19.70 | 0.14 | 0.99 |  |
|  |  |  | VOCs | 28.358 | 19.70 | 0.14 | 0.99 |  |
|  |  | DA002 | 烟尘 | 0.072 | 19.01 | 0.03 | 0.072 | 15m排气筒DA002 |
|  |  |  | SO2 | 0.036 | 9.5 | 0.015 | 0.036 |  |
|  |  |  | NOx | 0.204 | 50 | 0.085 | 0.204 |  |
|  | 无组织废气 | 201车间 | 粉尘 | 1.34 | / | 0.18 | 1.34 | 加强车间通风换气 |
|  |  | 301车间 | 粉尘 | 0.060 | / | 0.0076 | 0.060 |  |
|  |  | 油烟废气 | 油烟 | 0.0128 | 0.95 | 0.0057 | 0.00512 | 经油烟净化装置处理，加强食堂通风换气 |
| 水 污 染 物 | 废水种类 | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 处理后浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 600 | / | 600 | 经化粪池处理后接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理 |
|  |  | COD | 300 | 0.180 | 280 | 0.168 |  |
|  |  | SS | 150 | 0.090 | 120 | 0.072 |  |
|  |  | MH3-N | 30 | 0.018 | 30 | 0.018 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.002 | 3 | 0.002 |  |
|  | 餐厨废水 | 废水量 | / | 240 | / | 240 | 经隔油+化粪池处理后接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理 |
|  |  | COD | 300 | 0.072 | 280 | 0.067 |  |
|  |  | SS | 150 | 0.036 | 120 | 0.029 |  |
|  |  | MH3-N | 30 | 0.007 | 30 | 0.007 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 |  |
|  |  | 动植物油 | 100 | 0.024 | 20 | 0.005 |  |
|  | 碱液吸收废水 | 盐分 | 260 | 38.7 | / | / | 回用于生产 |
|  | 设备冲洗水 | 盐分 | 1000 | 0.08 | / | / |  |
|  | 化验室废水 | COD | 200 | 0.00048 | / | / | 委托处理 |
|  |  | SS | 300 | 0.00072 | / | / |  |
|  |  | 盐分 | 500 | 0.0012 | / | / |  |
| 固 体 废 物 | 固废种类 | 污染物 名称 | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量 （t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 生产活动 | 金属杂质 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 收集外售 |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 37.09 | 37.09 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废原料包装物 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
|  |  | 自来水净化产生的废活性炭 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 化验室废液 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 隔油池废油 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废试剂瓶 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 由专门公司进行收集处理 |
|  |  | 脱色产生的废活性炭 | 55.34 | 55.34 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
| 噪 声 | 设备名称 | 数量（台） | 源强dB(A) | 采取措施 | 降噪后源强dB(A) |
|  | 复配釜 | 24 | 85 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 60 |
|  | 干燥釜 | 46 | 85 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 60 |
|  | 过滤器 | 12 | 85 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 60 |
|  | 振动筛 | 4 | 85 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 60 |
|  | 定量包装机 | 5 | 75 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 55 |
|  | 切片机 | 2 | 85 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 60 |
|  | 冷却塔 | 2 | 90 | 基础减震 | 65 |
|  | 各类泵 | 10 | 90 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 65 |
|  | 锅炉房引风机 | 2 | 90 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 65 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响：根据调查，项目所在区域不属于野生动物保护区、无珍稀植物，施工期不造成地表植被破坏和水土流失的现象；项目建设对生态环境不造成破坏，生态影响较小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、大气环境影响分析 施工扬尘 本项目施工过程中对大气环境有影响的是因施工而产生的地面扬尘，根据类比调查和工程分析，施工现场主要起尘点有： （1）砂石料、水泥等建材堆场在空气动力作用下起尘； （2）运输车辆在运送砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘和道路扬尘； （3）施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。 上述起尘环节产生的粉尘皆为无组织排放，北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内近地面总悬浮颗粒物（TSP）浓度为上风向对照点的1.5～2倍，平均1.88倍，相当于二级空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向150米之内，距施工场地20米处TSP增加值为1.603mg/Nm3，距施工场地50米处TSP增加值为0.261mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.491mg/Nm3（相当于空气质量标准的1.6倍）；当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）；当风速大于2.5m/s时，施工现场及其下风向部分区域空气中TSP日均浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 因此项目施工过程需采取一定的防护措施以降低影响的程度和范围。 （1）对运输、装卸、贮存能散发粉尘物质的，须采取密闭措施或其他防护措施，如不能用采取密闭或封盖措施的可用水进行喷洒； （2）挖掘地基产生的沙石，施工中废弃原材料等必须及时清运； （3）路面的散落渣土必须及时清理，否则气候干燥经汽车碾压，极易产生扬尘，严格控制渣土堆放； （4）要求使用商业混凝土，不得现场进行混凝土搅拌。 经采取上述措施后，可确保项目产生的大气污染物无组织排放源监控点浓度≤1.0mg/m3。同时，项目施工对大气环境的影响是短暂的、局部的，将随施工结束而消失，在适当地消减后是可以接受的，且不会对当地大气环境质量产生明显不利影响。 二、水环境影响分析 本项目施工作业废水产生量为1194.48m3，污染物浓度分别为COD：50 mg/L，SS：1000mg/L，石油类：300mg/L，施工废水经隔油、沉淀后循环利用，对环境影响较小。 三、声环境影响分析 本项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声污染。施工现场主要噪声源有搅拌机、水泥振捣器、塔吊及运输车辆、作业器具碰撞噪声等。施工现场主要噪声源有：挖掘机44～83dB（A），运输车45～84dB（A），作业器具碰撞噪声70～95 dB（A）。 施工噪声对周围地区声环境的影响，一般采用《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011) 进行评价。其噪声限值详见表7-1。 表7-1 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间 夜间 70 55 根据噪声扩散衰减模式，可计算出施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表7-2。 表7-2 施工设备噪声值随距离衰减情况 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 △LdB(A) 0 20 34 40 43 46 48 50 52 54 56 60 按上表计算，各施工设备噪声随距离衰减后的情况见表7-3。 表7-3 各施工设备噪声随距离衰减后情况 距离(m) 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 土石方 装载机 87 73 67 64 61 59 57 55 53 51 47 挖掘机 83 69 63 60 57 55 53 51 50 48 44 结构 打桩机 105 91 85 82 79 77 75 73 72 70 66 振捣器 85 71 65 62 59 57 55 53 52 50 46 搅拌机 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 运输车辆 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 塔吊 82 68 62 59 56 54 52 50 49 47 43 电锯 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 由上表可以看出，除打桩机影响较大外，其施工过程中的声环境影响相对较小，如果打桩采用液压打桩机噪声影响将大大减小，其它施工机械噪声白天影响范围在50米以内，夜间影响范围在400米以内。 离本项目最近的噪声敏感点为厂区南侧的马台七组，距离约为168m，因此项目白天施工不会对其产生噪声污染影响。为了减小噪声对周围环境的影响需采取一定的措施如合理布局、隔声，合理安排施工时间，加强管理等，建筑施工场界的噪声必须达到GB12523-2011的规定值，除特殊需要作业外(经环保部门批准)，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工。施工期的噪声影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 四、固废环境影响分析 项目施工过程中，产生的固体废弃物主要是施工时产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工时建筑垃圾由碎砖头、砂土组成，排放量为34.128t，由施工单位充分利用（如用作回填土、铺路材料等），不会对环境造成任何影响；施工人员生活垃圾的排放量约为9t，由环卫部门统一处理，不会对环境造成大的影响。 五、施工期环保措施与建议 由于项目近距离范围内环境敏感较多，现对施工期施工措施提出以下建议： A、施工方式的改进 ①施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”(指对施工现场各生产要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和养护)活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。 ②积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。混凝土建议采用商品混凝土，钢木加工等尽量采用工厂化生产；改革施工工艺，减少现场湿作业、手工作业和劳动强度；并应用电子计算机和闭路电视监控系统提高机械化水平和工厂化生产比重；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。 B、施工期粉尘、扬尘污染防治措施与建议 ①合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并配备可靠的防扬尘措施。 ②谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥沙出现场。并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。 ③开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 ④施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。 ⑤当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。 ⑥合理安排施工时间及工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 ⑦建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘控制的专项资金,施工单位要保证此专项资金专款专用。 C、施工期噪声污染防治措施与建议 ①合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，一般晚10点到次日早6点之间停止水泥振捣棒、电锯、打桩机等强噪声设施作业、施工。 ②合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地内部且对场界外造成影响最小的地点。 ③对高噪声设备采取隔声或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等。 ④钢制模板在使用、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。 ⑤建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械，尽可能以液压工具代替气压工具。 ⑥尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 ⑦施工单位应处理好与施工场界周围的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 D、施工期废水污染防治措施及建议 ①施工现场所有生产废水经隔油、沉淀处理后全部回用。 ②施工场地拟设置临时厕所，生活污水经化粪池处理后排入板桥污水处理厂处理，不外排。 E、施工期固体废弃物污染防治措施及建议 ①对施工过程中产生的碎石、碎砖等建筑垃圾及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染。 ②生活垃圾应集中收集，及时清运出场。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为生产工艺废气、燃气锅炉废气、食堂油烟废气。 有组织废气达标性分析 拟建项目工艺粉尘废气经“布袋除尘装置”（TA001）装置处理后、工艺水蒸气G4-1和其他工艺废气经三级碱喷淋装置（TA002）处理后由15m排气筒DA001排放； 燃气锅炉废气经15m排气筒DA002排放，由表5-18所示在加强管理，规范锅炉操作的情况下，锅炉废气可实现达标排放。 ①布袋除尘TA001：布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器对粉尘的处理效率在99%以上。 布袋分离器工作原理如图7-1所示： 图7-1 布袋除尘工作原理 粉尘废气经布袋除尘器处理后，粉尘处理效率可达到99%。 ②碱喷淋：本项目废气处理(喷淋塔)主要的运作方式是不断将废气由风管引入喷淋塔，废气（CO2、乙酸）与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收、中和反应，废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。三级碱喷淋对二氧化碳和乙酸的去除效率可分别达80%、95%。 图7-2 碱喷淋工作原理 （2）无组织废气达标分析 本项目产生的无组织废气主要为车间散逸的无组织粉尘废气，须加强车间通风换气。 （3）大气环境影响预测 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi— 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i —第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-4 大气环境影响评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级依据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax≤10% 三级评价 Pmax＜1% ③估算模型参数 根据导则，采用AERSCREEN估算模型进行估算，估算模型参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数 / 最高环境温度 40℃ 最低环境温度 -10.0℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率/m 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/° / ④污染源参数 各废气污染源正常排放情况下预测参数见下表。 表7-6 拟建项目主要废气污染源参数一览表(点源) 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率 kg/h 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 粉尘 乙酸 TVOC 烟尘 SO2 NOx DA001 119.3102 34.1901 1.00 15 0.4 25 16.89 0.052 0.14 0.14 / / / DA002 119.3099 34.18999 1.00 15 0.3 100 6.4389 / / / 0.03 0.015 0.085 表7-7项目无组织废气污染源预测参数表 名称 各面源顶点坐标 面源海拔高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 与正北向夹角/º 面源有效排放高度(m) 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率 kg/h X Y 粉尘 201车间 119.3101 34.1902 1.00 72 45 90 15 7200 正常 0.18 301车间 119.3101 34.1903 1.00 72 30 90 15 7200 正常 0.0076 ⑤预测结果 有组织废气估算模式计算结果见表7-8。 表7-8 大气污染物估算模式计算结果表 下风向距离 点源DA001 点源DA002 TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) 醋酸 浓度(μg/m³) 醋酸 占标率(%) TVOC浓度(μg/m³) TVOC占标率(%) SO2浓度(μg/m³) SO2占标率(%) 50.0 2.4294 0.2699 5.8457 2.9228 5.8457 0.4871 0.5409 0.1082 100.0 4.3843 0.4871 11.4784 5.7392 11.4784 0.9565 0.5511 0.1102 200.0 4.6912 0.5212 12.8778 6.4389 12.8778 1.0732 0.5274 0.1055 300.0 4.0555 0.4506 11.1327 5.5664 11.1327 0.9277 0.4998 0.1000 400.0 3.2514 0.3613 8.9254 4.4627 8.9254 0.7438 0.4424 0.0885 500.0 2.6442 0.2938 7.2586 3.6293 7.2586 0.6049 0.4351 0.0870 600.0 2.5049 0.2783 6.8762 3.4381 6.8762 0.5730 0.4032 0.0806 700.0 2.3853 0.2650 6.5479 3.2739 6.5479 0.5457 0.3658 0.0732 800.0 2.2350 0.2483 6.1353 3.0676 6.1353 0.5113 0.3339 0.0668 900.0 2.0797 0.2311 5.7090 2.8545 5.7090 0.4757 0.3099 0.0620 1000.0 1.9304 0.2145 5.2991 2.6496 5.2991 0.4416 0.2867 0.0573 1200.0 1.7527 0.1947 4.8113 2.4057 4.8113 0.4009 0.2551 0.0510 1400.0 1.5983 0.1776 4.3875 2.1937 4.3875 0.3656 0.2349 0.0470 1600.0 1.4529 0.1614 3.9884 1.9942 3.9884 0.3324 0.2149 0.0430 1800.0 1.3247 0.1472 3.6364 1.8182 3.6364 0.3030 0.1964 0.0393 2000.0 1.2147 0.1350 3.3345 1.6672 3.3345 0.2779 0.1797 0.0359 2500.0 1.0385 0.1154 2.8508 1.4254 2.8508 0.2376 0.1600 0.0320 3000.0 0.9068 0.1008 2.4892 1.2446 2.4892 0.2074 0.1423 0.0285 3500.0 0.8649 0.0961 2.3743 1.1872 2.3743 0.1979 0.1265 0.0253 4000.0 0.8150 0.0906 2.2372 1.1186 2.2372 0.1864 0.1162 0.0232 4500.0 0.7638 0.0849 2.0966 1.0483 2.0966 0.1747 0.1092 0.0218 5000.0 0.7344 0.0816 2.0159 1.0080 2.0159 0.1680 0.1024 0.0205 下风向最大浓度 4.6912 0.5212 12.8778 6.4389 12.8778 1.0732 0.5869 0.1174 下风向最大浓度出现距离 201.0 201.0 201.0 201.0 201.0 201.0 68.0 68.0 D10%最远距离 / / / / / / / / 下风向距离 点源DA002 面源201车间 面源301车间 TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) NOx浓度(μg/m³) NOx占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) 50.0 1.0817 0.1202 3.0648 1.2259 60.5580 6.73 3.0680 0.34 100.0 1.1022 0.1225 3.1228 1.2491 77.2160 8.58 3.5234 0.39 200.0 1.0548 0.1172 2.9887 1.1955 52.9400 5.88 2.2973 0.26 300.0 0.9995 0.1111 2.8320 1.1328 41.2400 4.58 1.7416 0.19 400.0 0.8849 0.0983 2.5071 1.0028 33.5720 3.73 1.4178 0.16 500.0 0.8702 0.0967 2.4656 0.9862 28.6420 3.18 1.2095 0.13 600.0 0.8063 0.0896 2.2845 0.9138 25.1660 2.80 1.0627 0.12 700.0 0.7315 0.0813 2.0726 0.8290 22.5630 2.51 0.9528 0.11 800.0 0.6678 0.0742 1.8922 0.7569 20.5300 2.28 0.8670 0.10 900.0 0.6197 0.0689 1.7559 0.7023 18.8910 2.10 0.7978 0.09 1000.0 0.5733 0.0637 1.6244 0.6497 17.5380 1.95 0.7406 0.08 1200.0 0.5102 0.0567 1.4455 0.5782 15.4220 1.71 0.6513 0.07 1400.0 0.4699 0.0522 1.3313 0.5325 13.8360 1.54 0.5843 0.06 1600.0 0.4298 0.0478 1.2179 0.4872 12.5950 1.40 0.5319 0.06 1800.0 0.3927 0.0436 1.1128 0.4451 11.5940 1.29 0.4896 0.05 2000.0 0.3594 0.0399 1.0184 0.4073 10.7660 1.20 0.4547 0.05 2500.0 0.3201 0.0356 0.9070 0.3628 9.2045 1.02 0.3887 0.04 3000.0 0.2846 0.0316 0.8063 0.3225 8.0987 0.90 0.3420 0.04 3500.0 0.2530 0.0281 0.7167 0.2867 7.2684 0.81 0.3069 0.03 4000.0 0.2324 0.0258 0.6585 0.2634 6.6185 0.74 0.2795 0.03 4500.0 0.2184 0.0243 0.6189 0.2475 6.0938 0.68 0.2573 0.03 5000.0 0.2047 0.0227 0.5800 0.2320 5.6598 0.63 0.2390 0.03 下风向最大浓度 1.1739 0.1304 3.3260 1.3304 77.3300 6.4389 3.5546 0.39 下风向最大浓度出现距离 68.0 68.0 68.0 68.0 97.0 97.0 92.0 92.0 D10%最远距离 / / / / / / / / 由上表可知，本项目Pmax最大值出现为DA001排放的醋酸 Pmax值为6.4389%，Cmax为12.8778μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 综上，本项目大气环境影响评级等级为二级，不进行进一步预测和评价。 ⑥污染物排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-9。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放速率/（kg/h） 核算排放浓度/（mg/m3） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 粉尘 0.052 8.67 0.37 乙酸 0.14 0.99 0.99 VOCs 0.14 0.99 0.99 2 DA002 烟尘 0.03 19.01 0.072 SO2 0.015 9.5 0.036 NOx 0.085 50 0.204 一般排放口合计 SO2 0.036 NOx 0.204 乙酸 0.99 0 VOCs 0.99 颗粒物 0.442 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.036 NOx 0.204 乙酸 0.99 VOCs 0.99 颗粒物 0.442 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-10。 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 201车间 投料、定量包装封口 粉尘 加强车间通风 GB16297-1996 120 1.34 2 301车间 切片、定量包装封口 粉尘 0.060 无组织排放总计 无组织排放总计 粉尘 1.40 （4）防护距离计算 ①大气环境防护距离计算 本项目大气污染物下风向最大占标率为6.4389%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.8m/s，A、B、C、D值的选取见表7-11。 表7-11卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 50 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 本项目无组织污染物排放的卫生防护距离计算结果见表7-12。 表7-12 各无组织单元卫生防护距离计算结果 位置 污染物名称 排放量（kg/h） 计算距离（m） 确认值（m） 单元取值（m） 201车间 粉尘 0.18 5.76 50 50 301车间 粉尘 0.0076 0.170 50 由上表所计算结果，本项目卫生防护距离为分别以201车间、301车间边界设置50米。经调查，该范围内无居民等敏感目标，因此本项目满足卫生防护距离要求。 表7-13建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级√ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～ 50km□ 边长=5 km√ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a√ 评价因子 基本污染物 ( ) 其他污染物 (SO2、NOx、颗粒物、乙酸、TVOC) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准 □ 附录D √ 其他标准 √ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 1 ）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 √ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km √ 预测因子 预测因子(SO2、NOx、颗粒物、乙酸、VOCs) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5√ 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%√ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%√ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 ( 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（SO2、NOx、颗粒物、乙酸、VOCs） 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（SO2、NOx、颗粒物、乙酸、VOCs） 监测点位数（ 2 ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 √ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（/）最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2:（0.036）t/a NOx:（0.204）t/a 颗粒物:（0.442）t/a VOCs:（0.99）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 拟建项目无工艺废水产生，项目主要废水为生活污水、食堂废水、碱液吸收废水、设备冲洗水、化验室废水。食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起进化粪池，经化粪池处理后的生活污水和食堂废水接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理。碱液吸收废水、设备冲洗水作为原料回用于生产，化验室废水委托处理。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-14 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，拟建项目生活污水和食堂废水经预处理后接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理，评价等级为三级B。不会对周边地表水环境产生不良环境影响。 张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）目前处理量月均处理量为10000吨，剩余处理能力约5000吨/月，本项目废水产生量为840吨/年，70吨/月，暂富余处理能力的1.4%，有足够能留处理本项目的废水。张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）处理工艺为“厌氧+缺氧+好氧”处理相结合的废水处理工艺，本项目废水为生活污水和食堂废水，废水可生化性较好，废水处理工艺适宜。 表7-15 地表水环境影响自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放□；其他√ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他 √ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季；秋季 □；冬季 √ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数 （ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 √；Ⅳ类 √；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 √；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 (水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标√；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 本项目排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 废水量 840 / COD 280 0.235 SS 120 0.101 NH3-N 30 0.025 TP 3 0.003 动植物油 0.005 20 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □ ；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （/） （/） 监测因子 （/） （/） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 √；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、噪声 本项目噪声污染源主要为复配釜、干燥釜、过滤器、振动筛、切片机等，噪声源强约为75~90dB（A）。根据现场调查，距离本项目厂界最近敏感目标为项目南侧168m的马台七组。 建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目建成后厂界噪声达标，具体防治措施如下： ①先选用低噪音设备； ②合理安排整体布局 ； ③日常生产时加强科学管理，并保持各类机械设备处于正常运行，减少设备非正常运行噪声； ④车间墙体采用实砌墙体，生产设备均设置在车间内，给产生噪声设备设置减振底座。 据类比调查，采取以上隔声措施后隔声量达25dB(A)以上。 本项目噪声预测计算模式如下： a.室外声源 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算： （A.1） 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB。 A —倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： （A.2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： （A.3） 式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB； 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： （A.4） （A.5） b.室内声源 如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： （A.6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （A.7） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （A.8） 式中： Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （A.9） 式中： Lp2i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （A.10） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表7-16 噪声源距离各厂界的距离 位置 作业机械 各声源距离各厂界的距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 201车间 复配釜 60 130 73 145 干燥釜 65 140 68 135 过滤器 78 145 55 130 振动筛 50 195 83 80 定量包装机 68 159 65 116 各类泵 65 140 68 135 301车间 干燥釜 65 145 54 130 过滤器 50 120 69 155 切片机 55 135 64 140 定量包装机 68 115 51 160 各类泵 68 162 65 116 / 冷却塔 88 162 45 116 / 锅炉房风机泵 10 255 195 20 预测结果详见表7-17。 表7-17 声环境影响预测结果一览表 位置301车间 作业机械 各声源距离各厂界的距离（dB(A)） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 201车间 复配釜 37.44 30.73 35.74 29.78 干燥釜 39.75 33.10 39.37 33.41 过滤器 32.15 26.77 35.19 27.72 振动筛 32.04 20.22 27.64 27.95 定量包装机 19.36 11.99 19.76 14.73 各类泵 35.73 29.06 35.34 29.38 301车间 干燥釜 31.52 24.55 33.13 25.50 过滤器 29.03 21.43 26.23 19.20 切片机 28.20 20.40 26.89 20.08 定量包装机 13.35 8.79 15.85 5.92 各类泵 35.33 27.80 35.73 30.70 / 冷却塔 29.12 23.82 34.94 26.72 / 锅炉房风机 48.01 19.88 22.20 41.99 叠加值 叠加值 49.66 37.86 44.74 43.67 达标情况 达标 由上表预测结果可知，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此本项目噪声可以做到达标排放。对周边敏感目标影响较小。所以项目投产后，设备噪声对区域声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目产生的固废主要为布袋除尘器收集粉尘、金属杂质、废原料包装物、自来水净化产生的废活性炭、脱色工艺产生的废活性炭、废试剂瓶、废化验废液、隔油池废油、生活垃圾、餐厨垃圾。项目固体废物产生及处置情况见下表。 表7-18全厂固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 废物类别 废物 代码 危险特性 产生量 (吨/年) 污染防治措施 1 金属杂质 一般固废 磁选、筛分 固 铁杂质等等 / 年 / 86 / 2.5 收集外售 2 布袋除尘器收集粉尘 布袋除尘 固 碳酸钠、乙酸钠、双乙酸钠、氯化钙、醋酸钾等 / 年 / 84 / 37.09 3 废原料包装物 原料包装 固 / / 年 / 86 / 4 4 自来水净化产生的废活性炭 自来水净化 固 活性炭、杂质 / 年 / 99 / 1 5 隔油池废油 食堂废水隔油 液 动植物油脂 / 年 / 57 / 0.1 委托资质单位处理 6 生活垃圾 办公 固 / / 年 / 99 / 7.5 环卫清运 7 餐厨垃圾 食堂 半固 / / 年 / 99 / 7.5 由专门公司进行收集处理 8 化验室废液 危险废物 实验 液 废试剂 废试剂 年 HW49 900-041-49 T/In 0.05 委托资质单位处理 9 废试剂瓶 实验 固 年 HW49 900-047-49 T/C/I/R 0.02 10 脱色产生的废活性炭 脱色 固 活性炭、杂质 杂质 年 HW49 900-041-49 T/In 55.34 建设项目固体废弃物产生总量约为115.1t/a，其中危险废物55.41t/a，固体废物的处理处置应分类收集和处置利用的原则，如上表所示，拟建项目产生的固体废物均得到妥善处置。经合理处置后，项目固废外排量为零，不会对环境造成不利影响。 表7-19建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废仓库 化验室废液 HW49 900-041-49 厂区西部 20 吨袋 30t 90d 废试剂瓶 HW49 900-047-49 脱色产生的废活性炭 HW49 900-041-49 经调查，厂区危险仓库建筑面积20m2，设计储存能力约30t，每90d转运一次，因此拟建危废仓库可以满足项目危废的储存要求。企业应严格按照固废管理要求及时清运产生的固废。 建设单位须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危废仓库。①危废仓库地面必须防腐、防渗、防泄漏；②危废仓库进行分区，不同类型危险废物分开堆放，并设有隔离间隔断；防止危废的二次污染和交叉污染；③在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物必须装入容器（吨袋/桶）内后方可在贮存设施内分别堆放；④禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)附录A所示的标签；⑥危废储存设施规格：吨袋或200L包装桶；⑦运行管理：日常生产管理过程中须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称本项目产生的危险废物，在产生、收集、贮存、运输、处置过程中，具有实施可行性，采取以上的要求措施下，对周边环境风险很小。 一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 综上所述，本项目一般固废收集外售、委托当地环卫部门统一收集、处理、由专门公司进行收集处理，危险废物委托有资质单位处理，不会对项目周围的地表水、大气和地下水造成污染，这些措施落实后，固体废弃物均能够得到妥善处理，可满足环境保护的要求，对环境的影响较小。 5、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境的目的。 5.1项目物质及工艺危险性 ⑴项目危险物质情况 本项目危险物质数量及其分布情况见表1-13。危险物质理化性质情况见表7-20。 表7-20 主要原辅材料及产品的理化性质表 物质 名称 形态 熔点(℃) 沸点(℃) 闪点(℃) 比重g/cm3 爆炸限V% 危险特性 临界量 乙酸 液体 16.7 118.1 39 1.05 4-17 第3类易燃液体 10 天然气 气体 -182.5 -161.5 -188 0.42 （-164℃） 5.3-15 第2.1项 易燃气体 50 ⑵生产工艺特点 本项目为酸碱中和反应，中和反应为放热反应（温度为100-180℃），干燥温度为100-250℃。 本项目天然气主要为厂区管道内存在的天然气，最大贮存量为0.2t/a，不构成重大污染源。 根据工程分析确定本项目存在的潜在风险为天然气、乙酸在使用过程中发生泄漏造成火灾爆炸。评价主要对上述物质发生泄漏对环境可能造成的影响程度、范围，从而提出事故应急的措施。 5.2环境风险潜势判定 5.2.1环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。环境风险潜势按照下表划分。 表7-21 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 5.2.2 P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见HJ169-2018附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点(M)，按HJ169-2018附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 ⑴危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）: Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中： q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 表7-22 项目危险化学物品临界储存、使用量及重大危险源判别表 物质名称 最大储存量（t） 临界量（t） q/Q 乙酸 100 10 10 天然气 0.2 50 0.004 合计 - - 10.004 由上述计算可知，本项目Q值为：10≤Q＜100。 ⑵行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为⑴M>20；⑵10<M≤20；⑶5<M≤10；4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 表7-23行业及生产工艺 行业 评估依据 分值 得分 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色 冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 0 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 0 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 5/套（罐区） 5 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 0 石油天然气 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b(不含城镇燃气管线) 10 0 其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 0 a高温指工艺温度>300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 本项目涉及使用乙酸罐区，通过表7-24可知，其M值应为5，用M4表示。 ⑶危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照导则表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表7-24 危险物质及工艺系统危险性判断 危险物质数量 与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 综上计算，本项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4。 5.2.3 E的分级 分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照HJ169-2018 附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。 ⑴大气环境 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-25。 表7-25大气环境敏感程度分级 分级 大气环境敏感性 E1 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化 学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人 E2 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化 学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 E3 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 经调查，统计包括区域规划的人口在内，本项目周边500m范围内人口大于500人且小于1000人，大气环境敏感程度为E2。 ⑵地表水环境 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-26。 表7-26 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标 地表水功能敏感性 F1 F2 F3 S1 E1 E1 E2 S2 E1 E2 E3 S3 E1 E2 E3 表7-27 地表水功能敏感性分区 敏感性 地表水环境敏感特征 敏感F1 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的 较敏感F2 F2排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的 低敏感 F3 上述地区之外的其他地区 本项目事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点为盐河，地表水水域环境功能为Ⅲ类，因此地表水功能敏感性为较敏感F2。 表7-28 环境敏感目标分级 分级 环境敏感目标 S1 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一 个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集 中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮 用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生 物的自然卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海 湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区； 盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 S2 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一 个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的： 水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生 物生存区域 S3 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离 的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 本项目事故情况下，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内存在通榆河（灌南县）清水通道维护区二级管控区范围内。故本项目周边地表水环境敏感目标分级为S2。 依据表7-28分析可见，本项目地表水环境敏感程度分级为E2，为环境中度敏感区。 ⑶地下水环境 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-25。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7-29和表730。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。 表7-29 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能 地下水功能敏感性 G1 G2 G3 D1 E1 E1 E2 D2 E1 E2 E3 D3 E2 E3 E3 表7-30 地下水功能敏感性分区 敏感性 地下水环境敏感特征 敏感 G1 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的 饮用水水源） 准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定 的与地下水环境相关的其他 保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水 资源保护区 较敏感 G2 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的 饮用水水源） 准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用 水水源，其保护区以外的补 给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区 以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a 低敏感 G3 上述地区之外的其他地区 a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的 环境敏感区 表7-31 包气带防污性能分级 分级 包气带岩土的渗透性能 D3 Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 D2 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 D1 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 Mb：岩土单层厚度。K：渗透系数。 根据区域的地下水文勘查报告和敏感性分区调查，项目所在地地下水功能敏感性为不敏感G3，包气带防污性能为D2，确定区域地下水环境敏感程度为E3。 5.2.4 评价等级及评价范围 ⑴评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价等级的判定见表7-32。 表7-32 评价工作等级 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由表7-21可知，本项目大气、地表水风险潜势为II级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级。由表7-32可知，本项目大气、地表水风险评价工作等级为三级，地下水环境风险评价工作等级为简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目定性说明大气环境、地表水环境影响后果，地下水环境影响进行简单分析。 ⑵评价范围 本项目大气风险评价范围为距离项目厂界3km的范围，地表水风险评价范围为项目周边地表水体；地下水风险评价范围为张店镇工业集中区。 5.3 风险识别 ⑴物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目使用的乙酸、天然气为突发环境事件风险物质，其中乙酸为易燃液体，天然气为易燃气体。 表7-33 环境风险物质分布情况表 序号 名称 分布位置 贮存方式 最大贮存量 1 乙酸 罐区 60m3固定罐 100t 2 天燃气 锅炉房 天燃气暂存罐 0.2t ⑵环境影响途径 ①环境空气 乙酸、天燃气泄漏发生火灾事故时，燃烧过程产生的伴生/次生污染物直接进入大气环境。 ②地表水环境 事故状态下，如果发生火灾事故，可能在短时间内产生大量消防尾水，如果不能得到有效收集，会对区域水环境产生影响。 ③地下水和土壤 罐区、废水收集池、车间废水收集沟、危废仓库均设有防腐防渗系统。发生防渗层破裂，可能导致废水泄露，进入地下水和土壤。 5.4、环境风险分析 ⑴大气环境风险分析 环境环境影响途径为燃烧过程产生的伴生/次生污染物，颗粒物等，直接进入大气环境，对下风向环境敏感目标产生一定的影响，事故结束后，环境影响消失。 ⑵地表水环境风险分析 非正常情况下，发生火灾事故，消防尾水进入厂区消防尾水池（380m3），经收集后委托处理，不外排。 参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），事故缓冲设施总有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3)）max+V4+V5 ①V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3，单套装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计，本项目此处以50m3计。 ②V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3。 V2=∑Q消·t消 Q消——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h。 本次重点考察锅炉房发生火灾时产生的消防废水，参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）和《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。车间消防用水量为35L/s，火灾延续时间参照丙类厂房，取3.0h，计算得378m3。 ③V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；事故状态下罐区可以存储的物料或废水量约为100m3，本项目此处以100m3计。 ④V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，发生火灾事故时车间将全面停产，因此不涉及其他必须进入该系统的生产废水。 ⑤V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10q·f q——降雨强度，按平均日降雨量，mm； f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，104m2，以项目占地面积33567m2计算，即3.3567×104m2。 q=qa/n qa——年平均降雨量，mm，以950mm计； n——年平均降雨日数，根据统计资料，灌南县2011年1月1日至2019年8月1日，共出现雨776天，则计算得91天； 经计算，V5约为35m3。 综上所述，本项目事故废水总产生量V总=363m3。厂区事故收集池总容积约为380m3，一旦发生火灾事故，各收集池可满足事故废水暂存的需求，从而杜绝对周边水体的污染。 ⑶地下水环境风险分析 地下水环境风险源主要包括罐区、废水收集池等。在完善各类废水收集池防渗措施的情况下，不会对地下水环境产生明显不良影响。 非正常条件下，罐区、废水收集池防渗层破损、池体有裂缝，会对土壤和地下水产生不利影响。因此生产运行过程中，需要加强环境现状监测，加强池体的检查和巡检，发现防渗层破损，或池体破坏，须立即对池体进行修补。 环境风险简单分析内容见表7-34。 表7-34 环境风险物质分布情况表 建设项目 江苏和道食品科技有限公司复配级食品添加剂加工项目 建设地点 江苏省 连云港 灌南县 张店镇工业集中区 地理坐标 经度 119°31'’02"东 纬度 34°19'’02"北 主要危险物质及分布 危险物质名称 分布位置 乙酸 罐区 天燃气 锅炉房 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等） 风险防范措施要求 风险防范要求 详见5.5章环境风险防范措施 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/ 5.5、防范措施 5.5.1 泄漏的防范措施 泄漏事故的防止是生产和运输过程中最重要的环节，发生泄漏可能引起毒物扩散等一系列重大事故。因此，要做好泄漏事故的防范措施。 (1)事故防范主要工艺设施要求 为了保证废物运输和处置安全，各物料的贮存条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并要严格管理。 (2)总平面布置要根据功能分区布置，各功能区、装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防；并将散发可燃气体的工艺装置、罐区、装卸区布置在全年最小频率风向的上风侧，避免布置在避风地带，场地做好排放雨水设施。 (3)在有毒气体和可燃气体可能泄漏的场所，设置有毒气体检测仪或可燃气体检测仪，随时检测操作环境中有害气体的浓度，以便采取必要的处理设施。 (4)生产装置、贮存区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均应按要求涂安全色。 (5)车间、贮区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。按规定划分危险区，保证防火防爆距离，罐区设置防火堤，确保事故泄漏时，泄漏物料能及时得到控制。厂区内建筑抗震结构按当地的地震基本烈度设计 (6)若发生泄漏，则所有排液，排气均应尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流散。企业应经常检查管道，定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。 (7)按规定设置建筑构筑物的安全通道，以便紧急状态下时保证人员疏散。生产现场有可能接触有毒物料的地点设置安全淋浴洗眼设备。设置必要的生产卫生用室、生活卫生用室、医务室和安全教育室，配备必要的劳动保护用品，如防护手套、防护鞋、防护服等。 (8)企业在最高建筑物上应设立“风向标”。如有泄漏等重大事故发生时，根据风向对需要疏散的人员进行疏散至当时的上风向的安全点。 (9)加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和制度化。 5.5.2 火灾和爆炸的预防 (1) 设备的安全管理 定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 (2)废物应贮存于阴凉通风仓库内，远离火种，贮存间内的照明、通风设备应采用防爆型，开关设在仓库外，配备相应品种和数量的消防器材，留用墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止容器破坏。 (3)设置消防水池和防火围墙，发生火灾时可以对火灾进行有效控制。 (4)火源的管理：明火控制其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 5.5.3废物运输风险防范措施 主要运输管理措施如下： (1)合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输。 (2)特殊物料的装运应做到定车、定人。 (3)运输过程中发生意外，在采取紧急处理的同时，必须迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。 (4)应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。 (5）委托有资质单位承担危险废物运输工作。 5.5.4废物贮存风险防范措施 危险废物贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险废物库房，不允许露天堆放。 贮存危险废物的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存废物的特性、事故处理办法和防护知识，同时配备有关的个人防护用品。 贮存的危险废物必须没有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 贮存危险废物的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 5.5.5事故废水防范措施 ⑴厂区设置380m3事故池，收集事故废水和消防尾水。 ⑵事故废水、消防尾水通过事故池收集，经收集后委托处理，无外排，待工业集中区污水处理厂建成后，在厂内经处理达标后排入园区污水管网。 在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清净下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。 厂区实行严格的清污分流，厂区所有清下水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入清下水管网，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水或清下水排入外部水环境的途径。 采取上述措施后，因消防水、事故废水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作作到经常化和制度化。 5.5.6突发环境事件应急预案 企业应编制突发事件环境风险应急预案，并定期进行了演练。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目的地下水环境影响评价类别见表7-35。 表7-35地下水评价分类表 环评类别 行业类别 报告书 报告表 地下水评价类别 报告书 报告表 基本化学原料制造；化学肥料制造；农 药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似 产品制造；合成材料制造；专用化学品制造； 炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、 食品添加剂及水处理剂等制造 除单纯混合和分装外的 单纯混合或分装的 I类 III类 本项目为有食品添加剂项目，对照上表可知，本项目属于I类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：项目所在地的地下水环境敏感程度依据表7-36进行判定。 表7-36地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a。 不敏感 上述地区之外的其它地区。 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。资料显示，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，因此本建设项目地下水环境敏感程度为不敏感。综上所述，根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）的划分原则可知，本项目地下水影响评价等级为二级。 表7-37 地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 本项目周围为厂房和规划工业空地。 1）预测范围 潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。 2）预测时段 预测时段为：100d、1a、1000d、10a、20a及30a。 3）情景设置 正常工况下，罐区的防腐防渗措施到位，无跑冒滴漏，基本无污染。本项目已根据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 等规范要求设计防渗措施，故不进行正常情况下的预测，预测情景为事故排放工况。当防渗防腐措施失效或地面开裂的情况下，乙酸物料泄漏时，渗漏液将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移，对地下水水质造成影响。因此本次预测选取事故状态下的渗漏液作为源强进行预测。 4）预测因子 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目涉及的污染因子无重金属及持久性有机污染物。 本项目为食品添加剂项目。根据项目废物排放特征及地下水水质监测资料，拟建项目生产废水中主要污染物为盐分，考虑到盐分是没有单独的地下水环境质量标准，预测无意义。选择因乙酸储罐泄漏污染地下水作为污染源强，本次预测选择耗氧量（CODMn法，以O2计）作为预测因子，预测工况为罐区发生泄漏且罐区防渗措施遭到破坏，乙酸在无防渗措施下渗漏，预测时长为30年。 5）预测方法 ①预测模型 因厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。厂区在正常情况下基本不产生地下水污染，主要的考虑因素是调节池的渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。 对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为： 式中：x—预测点距污染源强的距离，m； t—预测时间，d； C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L； C0—地下水污染源强浓度，mg/L； u—水流速度 ，m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d； erfc()—余误差函数。 计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，详见表7-35和表7-36。 地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得： U＝K×I／n D＝aL×Um 其中：U—地下水实际流速，m/d； K—渗透系数，m/d； I—水力坡度，‰； n—孔隙度； D—弥散系数，m2/d； aL—弥散度，m； m—指数。 ②水文地质参数设置 渗透系数、水利坡度、孔隙度 本项目地下水含水层参数见表7-38。 表7-38 地下水含水层参数 项目 渗透系数K（m/d） 水利坡度I 孔隙度n 项目建设区含水层 0.5 0.0005 0.0065 *注：数据引用根据《连云港致诚化工有限公司年产1500吨喹啉酸等10个产品技改项目地下水环境影响评价专题报告》。 ②弥散度的确定 D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图7-3）。根据室内弥散试验以及野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取50m。 图7-3散沉积物的纵向弥散度与研究区域尺度的关系 表7-39含水层弥散度类比取值表 粒径变化范围（mm） 均匀度系数 指数m 弥散度aL（m） 0.4-0.7 1.55 1.09 3.96 0.5-1.5 1.85 1.1 5.78 1-2 1.6 1.1 8.80 2-3 1.3 1.09 13.0 5-7 1.3 1.09 16.7 0.5-2 2 1.08 3.11 0.2-5 5 1.08 8.30 0.1-10 10 1.07 16.3 0.05-20 20 1.07 70.7 具体事故源强计算结果见表7-40。计算参数结果见表7-41。 表7-40事故源强计算结果 项目名称 废水量，m3/a COD，mg/L 备注 罐区 100 5000 耗氧量（CODMn法，以O2计） 注：1.《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш类水标准的耗氧量（CODMn法，以O2计）3.0mg/L。 表7-41 计算参数一览表 参数含水层 地下水实际流速U（m/d） m指数 弥散系数D（m2/d） 事故泄漏质量mg/L 耗氧量 项目建设区含水层 0.0266 1.07 1.46 5000 注：*事故源强按渗漏液中污染物最大浓度计，本次环评以调节池作为事故泄漏源强，以调节池中的溶解性总固体计。 6）预测结果 耗氧量污染物地下运移范围计算结果见表7-42。 表7-42耗氧量地下运移范围预测结果表(单位：mg/L) 扩散距离m 泄漏发生后的时间，天数 100d 1000d 10a 20a 30a 0 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 10 3044.97 4597.69 4901.40 4968.02 4986.72 20 1440.73 4141.20 4785.87 4930.27 4971.01 30 515.71 3648.05 4653.26 4886.37 4952.64 40 137.18 3138.69 4503.78 4835.92 4931.39 50 26.79 2634.30 4338.03 4778.61 4907.03 60 3.81 2154.49 4157.04 4714.16 4879.34 70 0.39 1715.48 3962.17 4642.34 4848.11 80 0.03 1328.73 3755.20 4563.02 4813.12 90 0.00 1000.43 3538.16 4476.12 4774.18 100 0.00 731.75 3313.37 4381.64 4731.11 120 0.00 358.19 2850.61 4170.42 4631.95 150 0.00 97.60 2162.45 3802.00 4448.89 180 0.00 20.06 1537.85 3382.75 4223.38 210 0.00 3.09 1021.73 2930.50 3956.46 240 0.00 0.36 632.41 2466.80 3652.10 270 0.00 0.03 363.87 2014.06 3317.13 300 0.00 0.00 194.27 1592.52 2960.81 400 0.00 0.00 13.74 568.61 1762.46 500 0.00 0.00 0.40 135.44 825.58 600 0.00 0.00 0.00 21.07 297.51 700 0.00 0.00 0.00 2.11 81.27 800 0.00 0.00 0.00 0.14 16.67 900 0.00 0.00 0.00 0.01 2.55 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 1100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш类水标准。 根据项目所在厂址地下水走向，罐区距厂区边界最近距离为30m。 根据导则推荐的一维半无限长多孔介质柱体模型和类比取得的水文地质参数，预测溶解性总固体在地下水中浓度的变化。 从表7-39中可以看出，预测因子污染物在无防渗措施下渗漏，污染物的最大浓度出现在排放泄漏点附近，影响范围内污染物浓度随时间增长而增大。根据模型预测污染物在地下水中污染范围为：100天扩散到厂界外80m-90m；1000天将扩散到厂界外270-300m；10年将扩散到厂界外500~600m，20年将扩散到厂界外900m-1000m，30年将扩散到厂界外1100m-1200m。因此，企业在运行期应定期检查收集槽的防渗性能，避免渗漏、防渗失效。 表7-43本项目污染区划分及防渗措施一览表 序号 地下水污染防治分区类别 区域名称 防渗措施 1 重点防渗区 罐区、调节池、危废仓库 采用耐酸耐腐蚀水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗、防腐处 理，同时，四周墙裙涂环氧树脂防渗。通过上述措施使防渗层渗透系数≤10 -10 cm/s。危废仓库周边设置导流沟（沟净宽 0.15m，净深 0.1m，坡度 1%） 7）小结 预测结果表明：在最不利的无防渗措施工况下，污染物正常排放扩散30年内对地下水影响范围为厂界外1100m-1200m范围内。因此若无有效的防渗措施，调节池的运行会对区域地下水产生一定的影响。 针对污染特点将调节池、危废仓库设置为地下水、土壤重点污染防渗区，并采取相应的防渗措施。运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低；因此，本项目对地下水的影响是微弱的。从地下水环境保护角度看，其影响是可以接受的。 7、土壤环境影响分析 1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目的土壤环境影响评价类别见表 7-44。 表7-44 土壤评价类别表 行业类别 项目类别 I II III IV 其他行业 / / / 全部 本项目为其他行业，对照上表可知，本项目属于IV类建设项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体判定依据见下表。IV类建设项可不开展土壤环境影响评价。 表7-45污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 拟建项目应采取土壤环境质量现状保障、源头控制、过程防控等一系列防控措施：可通过加强厂区内绿化，通过植物吸附降低污染物通过大气沉降造成的土壤污染。项目采取分区防渗的措施，各处理构筑物采用钢筋砼结构，以防腐蚀，工程管道采用优质玻璃钢管，使各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，以确保整体使用寿命达十五年以上，降低了土壤环境污染的风险；厂区污水站设置废水调节池，避免出现在全天运行时段中的水量大幅波动，管道设置电磁流量计、自动取样系统、自动控制阀门和止回阀，保证运行设备有足够的备用率，避免池体中污水溢流情况发生。 经采取上述措施后，建设项目土壤环境影响可接受。 表7-46土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地☑；农用地□；未利用地□ 土地利用类 型图 占地规模 （3.3567）hm2 敏感目标信息 敏感目标（耕地）、方位（S）、距离50 影响途径 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他 全部污染物 COD 特征因子 / 所属土壤环境影响 评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感☑ 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ 现状调查内容 资料收集 a）□；b）□；c）☑；d）☑ 理化特性 / / 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 / / / 柱状样点数 / / / 现状监测因子 / 现状评 价 评价因子 / 评价标准 GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他 现状评价结论 / 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治措 施 防控措施 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 / / / 信息公开指标 / 评价结论 土壤环境影响角度，拟建项目建设是可行的 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 8、环境管理 为加强环境管理，切实有效的保护环境，建议建设单位在环境管理方面采取以下措施： （1）制定明确健全的环境管理制度 制定《关于对污染源加强管理防治污染反弹的目标责任书》、《环保领导责任制》（环保工作管理制度）等管理制度，并设置专人检查制度，将环境管理纳入企业生产管理和经济考核体系，对由于工作人员的过失和失误造成企业环保出现严重问题的应处以罚款的处罚；制定环境保护安装生产制度和防止污染事故应急措施。 （2）保证环保设施的运转率和完好率 配套熟悉环保知识的专职管理人员1名，专门负责日常环保设施的正常运行；定期检查环保设施的运转情况，发现问题及时解决，确保环保设施正常运行；将环保工作纳入日常管理，每天记录台账，并责成专人负责，将环保指标汇报给公司负责人。 （3）环保机构 制定的《环保领导责任制》应明确分工，责任明确，保证企业环境管理体系合理正常运行。 9、环境监测 环境监测是环境保护的眼睛，是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，环保机构要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。 ①监测的目的 环境监测包括施工期和运营期，其目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 ②环境监测计划 表7-46运营期监测计划一览表 分类 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 场界 等效连续A声级 每季度一次 废气 排气筒DA001 VOCs、颗粒物 每半年一次 乙酸 每年一次 排气筒DA002 NOx 每月一次 SO2、颗粒物 每年一次 厂界 颗粒物 每年一次 10、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号文]的要求设置与管理排污口（指废水接管口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 10.1废水排污口的规范化设置 建设单位须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行排污口规范化设计。厂区内需进行雨污分流，设雨水排放口一个，在排水出口设置能满足采样条件的明渠，明渠规格基本符合《城市排水流量堰槽测量标准》（CJ3008.1-5-93）设计规定。 10.2废气排污口的规范化设置 本项目的有组织废气排气筒，应按规范要求设置2根15m高排气筒。废气排口也应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）进行设置，具体如下： ⑴各排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。 ⑵废气净化设施的进出口均设置采样口。 ⑶在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。 10.3噪声排放源的规范化设置 在固定噪声源（粉碎机、泵类、风机等）对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 10.4固废暂存场所的规范化设置 针对固废设置固体废物仓库，一般固废贮存场所要求： 1）固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施； 2）固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。 固废应收集后尽快综合利用或委托有资质单位进行安全处置，不易存放过长时间，以防止存放过程中造成二次污染。 按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 11、总量控制分析 本项目在采取了有效的污染控制措施后，各污染物产生、削减、排放“三本账”情况见表7-47。 表7-47本项目污染物排放量情况汇总 类别 污染物名称 产生量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放量 废气 有组织 SO2 0.036 0 0.036 NOx 0.204 0 0.204 乙酸 28.358 0.99 0.99 VOCs 28.358 0.99 0.99 颗粒物 37.542 37.1 0.442 无组织废气 粉尘 1.40 0 1.40 废水 废水量 840 0 840 COD 0.252 0.017 0.235 SS 0.126 0.025 0.101 NH3-N 0.025 0 0.025 TP 0.003 0 0.003 动植物油 0.024 0.019 0.005 固废 工业固废 115.1 115.1 0 12、选址合理性分析 项目位于灌南县张店镇工业集中区内，目前厂区周边为规划工业空地和厂房。 该地块为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目的选址符合园区土地规划要求。 综上所述，项目选址是可行的。 13、环保三同时项目 项目环保“三同时”项目情况见表7-48： 表7-48项目“三同时”验收一览表 时段 类别 污染源 污染物 环 保 措 施 处理效果 经费(万元) 完成时间 营运期 废水 食堂废水 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 隔油池+化粪池 接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司） 2 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 碱液吸收废水 盐分 回用于生产 不外排 2 设备冲洗水 盐分 化验室废水、 COD、盐分 委托处理 不外排 2 废气 DA001 粉尘、乙酸、VOCs 布袋除尘装置（TA001)、三级碱喷淋装置（TA002）+15m高排气筒1根（DA001） 达标排放 20 DA002 烟尘、SO2、NOx 15m高排气筒1根（DA002） 3 食堂油烟 油烟 油烟净化器 1 201车间、301车间 粉尘 加强车间通风换气 0 固废 金属杂质 铁杂质等 收集外售 综合利用；安全处置；临时 储存区防雨、防渗 50 布袋除尘器收集粉尘 碳酸钠、乙酸钠、双乙酸钠、氯化钙、醋酸钾等 废原料包装物 / 自来水净化产生的废活性炭 活性炭、杂质 化验室废液 / 委托资质单位处理 废试剂瓶 / 脱色产生的活性炭 活性炭、杂质 隔油池废油 / 生活垃圾 / 环卫清运 餐厨垃圾 / 由专门公司进行收集处理 噪声 复配釜、干燥釜、过滤器、振动筛、定量包装机 噪声 低噪声设备、车间内布置、基础减震 厂界噪声达标 4 绿化 4027m2 -- 4 事故应急措施 事故池380m3 -- 5 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等） 排气筒应设立标识牌，并预留采样监测采样孔；固体废物暂存库设置防扬撒、防流失、防渗漏等措施，进出路口设 置标志牌；本项目利用原有废水排放口、雨水排放口位。 符合《江苏省排污口设置及 规范化整治管理办法》（苏 环控[1997]122 号）规定 1 环境管理（机构、监测能力等） 项目应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员1名，负责对企业产生的废水、废气、固体废物收集、贮存等设施的监督、管理工作；制定和落实厂区的环境保护管理制度和环境保护计划，领导组织环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作；对厂区员工进行必要的环保技术培训和技术攻关等环境教育。 实现有效环境管理 -- “以新代老”措施 -- -- -- 区域解决问题 -- -- -- 总量平衡具体方案 项目营运期有组织废气：SO20.036t/a、NOx0.204t/a、乙酸0.99t/a、VOCs0.99t/a； 废水：COD0.235/a、SS0.101t/a、NH3-N0.025t/a、TP0.003t/a、动植物油0.005t/a 固废零排放。 / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 分别以201车间、301车间分别设置50米的卫生防护距离 / / 合 计 94

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | DA001 | 粉尘、乙酸、VOCs | 布袋除尘装置（TA001)、三级碱喷淋装置（TA002）+15m高排气筒1根（DA001） | 达标排放 |
|  |  | DA002 | 烟尘、SO2、NOx | 15m高排气筒1根（DA002） | 达标排放 |
|  | 无组织 | 201车间、301车间 | 粉尘 | 加强车间通风换气 | 达标排放 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 油烟净化装置+食堂通风换气 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司） |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP |  |  |
|  | 碱液吸收废水 | pH、盐分 | 回用于生产 | 不外排 |
|  | 设备冲洗水 | 盐分 |  |  |
|  | 化验室废水 | COD、盐分 | 委托处理 | 不外排 |
| 固 体废 物 | 金属杂质 | 铁杂质 | 收集外售 | 零排放 |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | 碳酸钠、乙酸钠、双乙酸钠、氯化钙、醋酸钾等 |  |  |
|  | 废原料包装物 | / |  |  |
|  | 自来水净化产生的废活性炭 | 活性炭、杂质 |  |  |
|  | 化验室废液 | / | 委托资质单位处理 |  |
|  | 隔油池废油 | / |  |  |
|  | 脱色产生的废活性炭 | 活性炭、杂质 |  |  |
|  | 废试剂瓶 | / |  |  |
|  | 生活垃圾 | / | 环卫清运 |  |
|  | 餐厨垃圾 | / | 由专门公司进行收集处理 |  |
| 土壤 及地 下水 | 危废仓库、罐区、车间等防渗防腐 | 确保土壤及地下水不被污染 |
| 噪声 | 复配釜、干燥釜、过滤器、振动筛、定量包装机、冷却塔、各类泵等 | 噪声 | 低噪声设备、车间内布置、基础减震 | 厂界噪声达标 |

# 九、结论与建议

一、结论 江苏和道食品科技有限公司拟投资10000万元于连云港市灌南县张店镇工业集中区建设复配级食品添加剂加工项目。 1、产业政策相符性 本项目属于C1495食品及饲料添加剂制造，经查询，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰了，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，为允许类。因此建设项目符合相关的国家和地方产业政策。项目已获得连云港灌南县发改委的立项备案文件（备案项目代码：2020-320724-14-03-500731）。 另外，项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合地方经济发展的要求。 2、选址合理性 项目位于连云港市灌南县张店镇工业集中区内。目前，厂区周围规划工业空地和农田。 该地块为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目的选址符合园区土地规划要求。 综上所述，项目选址是可行的。 3、规划相符性 本项目位于灌南县张店镇工业集中区内，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制和禁止用地项目，符合相关用地规划。 拟建项目位于张店镇工业集中区内，根据《张店镇人民政府关于明确灌南县张店镇工业集中区产业定位的决定》（2019年12月30日）：现明确集中区产业定位决定如下：以劳动密集型产业为注，优先发展木材加工、新型复合材料生产(化工新材料除外)、食品及食品添加剂生产、农副产品加工、纺织产业、机械加工、工艺品制造工业及包装材料加工等环境友好型轻工业，以及相配套的仓储物流业，允许纯组装电子信息和新能源等行业，禁止发展对水体和土壤有严重污染的重金属排放及其它高污染产业。拟建项目属于其中的食品及食品添加剂生产，符合张店镇工业集中区产业定位。详见附件。 2019年12月30日灌南县张店镇工业集中区出具了江苏和道食品科技有限公司符合园区产业规划的证明：江苏和道食品科技有限公司，位于连云港市灌南县张店镇工业集中区内，主要经营范围为：食品添加剂研发、生产、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。项目是合规园区内项目，且符合园区产业规划。 因此，拟建项目符合园区的产业规划。 4、污染防治措施 项目在运营期主要有废气、废水、固废及噪声污染，通过采取一系列相关治理措施可以降低对外部环境的不利影响。 （1）废气 部分生产工艺废气经布袋除尘装置（TA001）处理后和剩余生产工艺废气及罐区大小呼吸废气经三级碱喷淋（TA002）处理后经排气筒DA001 15m高排气筒排放，燃气锅炉废气经排气筒DA002 15m高排气筒排放。在采取有效措施后，根据本环评预测结果可知，本项目污染源排放的大气污染物最大落地浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本项目大气污染物排放对环境的影响较小，不会改变评价范围内大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显不利影响。 本项目设置以201车间、301车间分别设置50m的卫生防护距离，该卫生防护距离范围内无居民等敏感目标，卫生防护距离设置合理，以后亦不得新建居民等敏感目标。 （2）废水 食堂废水经隔油池处理后与生活污水进入化粪池处理，经化粪池处理后的生活污水和食堂废水接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理，远期接管至张店镇工业集中区污水处理厂处理。对周边地表水环境影响较小。 碱液吸收废水、设备冲洗水回用于生产，化验室废水委托处理。循环冷却水循环利用，不外排。 （3）噪声 本项目运行过程中产生的噪声主要为复配釜、干燥釜、过滤器、振动筛、定量包装机、冷却塔、各类泵、锅炉房引风机等。采取本评价提出的各项降噪措施，企业投产后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 )3 类标准要求，对周边环境影响不大。 （4）固废 本项目产生布袋除尘器收集粉尘、废原料包装物、自来水净化产生的废活性炭、脱色产生的废活性炭、废试剂瓶、废化验废液、隔油池废油、生活垃圾、餐厨垃圾。本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，可做到固废“零排放”，本项目固废污染防治措施可行。 表9-1 项目“三同时”验收一览表 时段 类别 污染源 污染物 环 保 措 施 处理效果 经费(万元) 完成时间 营运期 废水 食堂废水 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 隔油池+化粪池 接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）进行处理 2 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 碱液吸收废水 盐分 回用于生产 不外排 2 设备冲洗水 盐分 化验室废水、 COD、盐分 委托处理 不外排 2 废气 DA001 粉尘、乙酸、VOCs 布袋除尘装置（TA001)、三级碱喷淋装置（TA002）+15m高排气筒1根（DA001） 达标排放 20 DA002 烟尘、SO2、NOx 15m高排气筒1根（DA002） 3 食堂油烟 油烟 油烟净化器 1 201车间、301车间 粉尘 加强车间通风换气 0 固废 金属杂质 铁杂质等 收集外售 综合利用；安全处置；临时 储存区防雨、防渗 50 布袋除尘器收集粉尘 碳酸钠、乙酸钠、双乙酸钠、氯化钙、醋酸钾等 废原料包装物 / 自来水净化产生的废活性炭 活性炭、杂质 化验室废液 / 委托资质单位处理 废试剂瓶 / 脱色产生的活性炭 活性炭、杂质 隔油池废油 / 生活垃圾 / 环卫清运 餐厨垃圾 / 由专门公司进行收集处理 噪声 复配釜、干燥釜、过滤器、振动筛、定量包装机 噪声 低噪声设备、车间内布置、基础减震 厂界噪声达标 4 绿化 4027m2 -- 4 事故应急措施 事故池380m3 -- 5 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等） 排气筒应设立标识牌，并预留采样监测采样孔；固体废物暂存库设置防扬撒、防流失、防渗漏等措施，进出路口设 置标志牌；本项目利用原有废水排放口、雨水排放口位。 符合《江苏省排污口设置及 规范化整治管理办法》（苏 环控[1997]122 号）规定 1 环境管理（机构、监测能力等） 项目应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员1名，负责对企业产生的废水、废气、固体废物收集、贮存等设施的监督、管理工作；制定和落实厂区的环境保护管理制度和环境保护计划，领导组织环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作；对厂区员工进行必要的环保技术培训和技术攻关等环境教育。 实现有效环境管理 -- “以新代老”措施 -- -- -- 区域解决问题 -- -- -- 总量平衡具体方案 项目营运期有组织废气：SO20.036t/a、NOx0.204t/a、乙酸0.99t/a、VOCs0.99t/a； 废水：COD0.235/a、SS0.101t/a、NH3-N0.025t/a、TP0.003t/a、动植物油0.005t/a 固废零排放。 / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 分别以201车间、301车间分别设置50米的卫生防护距离 / / 合 计 94 5、符合总量控制要求 本项目在采取了有效的污染控制措施后，各污染物产生、削减、排放“三本账”情况见表9-2。 表9-2 本项目污染物排放量情况汇总 类别 污染物名称 产生量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放量 废气 有组织 SO2 0.036 0 0.036 NOx 0.204 0 0.204 乙酸 28.358 27.368 0.99 VOCs 28.358 27.368 0.99 颗粒物 37.542 37.1 0.442 无组织废气 粉尘 1.40 0 1.40 废水 废水量 840 0 840 COD 0.252 0.017 0.235 SS 0.126 0.025 0.101 NH3-N 0.025 0 0.025 TP 0.003 0 0.003 动植物油 0.024 0.019 0.005 固废 工业固废 115.1 115.1 0 水污染物排放总量：本项目接管至张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）的污水量为840m3/a，COD、SS、NH3-N、TP、动植物油浓度分别为280mg/L、120mg/L、30mg/L、3mg/L、20mg/L，排放量分别为0.235/a、0.101t/a、0.025t/a、0.003t/a、0.005t/a。 排入外环境COD、SS、NH3-N、TP、动植物油的浓度分别为50mg/L、10mg/L、30mg/L、3mg/L、1mg/L。排入外环境量为0.042/a、0.008t/a、0.004t/a、0.0004t/a、0.0008t/a。 大气污染物：颗粒物0.442t/a、SO2 0.036t/a、NOx0.204t/a、乙酸0.99t/a、VOCs0.99t/a。 固废：0。 6、项目符合清洁生产的要求 运营期产生的废气/废水都能达标排放，产生的噪声、固体废物都能够得到很好的处置，能够符合清洁生产的原则。 7、环境风险 在采取本报告所提的各项环境风险防范措施后，拟建项目风险可控。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、废气、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、严格执行“三同时”制度，确保项目污染治理设施的实施。 2、合理布置高噪声设备，确保厂界噪声达标。 3、评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件： 附件1. 委托书 附件2 声明 附件3 环保信用承诺表 附件4. 登记信息单 附件5 营业执照 附件6 法人身份证复印件 附件7 张店镇人民政府关于明确灌南县张店镇工业集中区产业定位的决定 附件8 灌南县张店镇工业集中区管理委员会关于本项目符合园区规划的证明 附件9 生活污水处理协议、张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）简介 附件10 张店镇工业集中区项目投资协议书 附件11 审批基础信息表 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围500m范围土地利用现状及卫生防护距离包络线图 附图三 厂区平面布置图 附图四 生态红线区域保护规划图 附图五 水系图

# 委  托  书

江苏拓孚工程设计研究有限公司：

兹委托贵单位编制我公司《江苏和道食品科技有限公司复配级食品添加剂加工项目环境影响报告表》，请贵单位按照国家有关规定进行编制，并按时提供环境影响报告表。

特此委托！

江苏和道食品科技有限公司       2020年01月05日

# 声明

我单位已仔细阅读了江苏拓孚工程设计研究有限公司编制的《江苏和道食品科技有限公司复配级食品添加剂加工项目环境影响报告表》，该环评报告表所述的项目建设地点、规模、内容、生产工艺等资料为我单位提供，无虚报、瞒报和不实。项目环评报告表中所提出的污染防治措施与我单位进行了沟通，我单位承诺该项目的环保设施将严格按环评报告和审批意见进行设计、建设、运行并及时维护，保证环保设施正常运行。

如报告表中项目建设地点、规模、内容、生产工艺及污染防治措施等与我公司实际情况有不符合之处，则其产的后果我公司负责，并承诺承担相关的法定责任。
    特此声明。

建设单位（盖章）：江苏和道食品科技有限公司
                                           日期：2020年01月16日

# 连云港市企业环保信用承诺表

| 单位全称 | 江苏和道食品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 社会信用代码 | 91320724MA20KM405D |
| 项目名称 | 复配级食品添加剂加工项目 |
| 项目代码 | 2020-320724-14-03-500731 |
| 信用承诺事项 | 我单位申请建设项目环境影响评价审批□，建设项目环保竣工验收□，危险废物经营许可□，危险废物省内交换转移审批□，排污许可证审批发放□，拆除或者闲置污染防治设施审批发放□，环境保护专项资金申报□，并作出如下承诺： 1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，自愿接受处罚。 2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。 3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮存、处置。 4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染物不直排、不偷排、不漏排。 5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工作。 6、严格按照环保专项资金相关使用规定落实资金的使用，做到不弄虚作假、不截留、挤占、挪用资金。 7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。 企业法人（签字）： 单位（盖章） 年 月 日 |

# Text boxes

分离水

提升泵房

旋流沉砂池

污 水

格栅

砂水分离器

厌氧池

缺氧池

好氧池

辐流沉淀池

混合液回流

混合液回流

污泥浓缩池

压滤机

填埋或堆肥

反应池

过滤器

紫外消毒槽

排放

PAC、PAM

污泥回流池

简易沉淀池

噪声

扬尘、机械尾气

建筑废水

生活污水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     、生活垃圾

少量建筑垃圾

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

回用

碳酸钠（99.5%）

投料

复配

G1-1粉尘

G1-2乙酸（以VOCs计）、水蒸气、CO2

过滤

乙酸（99.9%）

干燥

G1-3乙酸（以VOCs计）、水蒸气

磁选、筛分

G1-4粉尘

S1-2金属杂质（铁杂质）

冷却

定量包装封口

G1-5粉尘

入库、贮存销售

图5-2 双乙酸钠生产工艺流程图

集气罩

GU1-1粉尘

集气罩

GU1-2粉尘

脱色

S1-1废活性炭

活性炭

碳酸钠（99.5%）

投料

复配

G2-1 粉尘

过滤

乙酸（99.9%）

干燥釜

磁选、筛分

G2-4粉尘

S2-2金属杂质（铁杂质）

冷却

定量包装封口

GU2-2粉尘

入库、贮存销售

图5-3 无水醋酸钠生产工艺流程图

G2-2 乙酸（以VOCs计）、水蒸气、CO2

G2-3乙酸（以VOCs计）、水蒸气

集气罩

GU2-1粉尘

集气罩

G2-5粉尘

脱色

活性炭

S2-1废活性炭

氢氧化钾（99%）

投料

复配

G3-1粉尘

G3-2乙酸（以VOCs计）、水蒸气

过滤

乙酸（99.9%）

干燥釜

G3-3乙酸（以VOCs计）、水蒸气

磁选、筛分

G3-4粉尘

S3-2金属杂质（铁杂质）

冷却

定量包装封口

GU3-2粉尘

入库、贮存销售

图5-4 醋酸钾生产工艺流程图

集气罩

GU3-1粉尘

集气罩

G3-5粉尘

脱色

活性炭

S3-1废活性炭

液体钙（20%）

加热

过滤

G4-1水蒸气

冷却

切片

G4-2粉尘

定量包装封口

GU4-2粉尘

93%氯化钙入库、贮存销售

图5-5氯化钙生产工艺流程图

集气罩

GU4-1粉尘

集气罩

G4-3粉尘

碳酸钠（99.5%）

投料

复配

G1-1粉尘3.36

G1-2乙酸（以VOCs计）8.46、水蒸气380.63、CO21549.86

过滤

乙酸（99.9%）

干燥

G1-3乙酸（以VOCs计）4.23、水蒸气232.5

磁选、筛分

G1-4粉尘10

S1-2金属杂质（铁杂质）1

冷却

定量包装封口

G1-5粉尘0.09

入库、贮存销售

图5-6 双乙酸钠物料平衡图t/a

集气罩

GU1-1粉尘0.37

集气罩

GU1-2粉尘0.01

脱色

S1-1废活性炭

活性炭

3733.41

8460.84

1938.95

12

15.74

10247.83

236.73

10000

碳酸钠（99.5%）

投料

复配

G2-1 粉尘

过滤

乙酸（99.9%）

干燥釜

磁选、筛分

G2-4粉尘10.00

S2-2金属杂质（铁杂质）1

冷却

定量包装封口

GU2-2粉尘0.01

入库、贮存销售10000

图5-7无水醋酸钠生产物料平衡图t/a

G2-2 乙酸（以VOCs计）7.33、水蒸气662.49、CO22685.61

G2-3乙酸（以VOCs计）3.67、水蒸气416.62

集气罩

GU2-1粉尘0.65

集气罩

G2-5粉尘0.09

脱色

活性炭

S2-1废活性炭

6469.27

5.82

7330.49

3355.43

20

26.47

10431.39

420.29

氢氧化钾（99%）

投料

复配

G3-1粉尘2.57

G3-2乙酸（以VOCs计）3.06、水蒸气551.09

过滤

乙酸（99.9%）

干燥釜

G3-3乙酸（以VOCs计）1.53、水蒸气356.53

磁选、筛分

G3-4粉尘5.00

S3-2金属杂质（铁杂质）0.5

冷却

定量包装封口

GU3-2粉尘0.01

入库、贮存销售5000

图5-8 醋酸钾生产物料平衡图t/a

集气罩

GU3-1粉尘0.29

集气罩

G3-5粉尘0.04

脱色

活性炭

S3-1废活性炭

2861.02

554.15

3062.46

10

12.86

5363.61

358.06

液体钙（20%）

加热

过滤

G4-1水蒸气19902.45

冷却

切片

G4-2粉尘0.45

定量包装封口

GU4-2粉尘0.01

93%氯化钙入库、贮存销售5000

图5-9氯化钙生产物料平衡图t/a

集气罩

GU4-1粉尘0.05

集气罩

G4-3粉尘

24903

0.05

排气筒DA001（15m）

G1-1、G1-4、G1-5、G2-1、G2-4、G2-5、G3-1、G3-4、G3-5、G4-2、G4-3

布袋除尘装置（TA001）

图5-10 全厂废气处理工艺流程图

G1-2、G1-3、G2-2、G2-3、

G3-2、G3-3、大小呼吸废气

大气

三级碱喷淋装置（TA002）

燃气锅炉废气

排气筒DA002（15m）

大气

G4-1

DA001

乙酸（以VOCs计）28.358、水蒸气2599.86、二氧化碳4235.47

三级碱喷淋（TA002）

图5-11 碱喷淋物料平衡图t/a

10%碱液198.87（氢氧化钠19.89、水178.98）

乙酸（以VOCs计）0.99、水蒸气2526.89、二氧化碳4235.47

碱液吸收废水：299.208（乙酸钠37.218、氢氧化钠1.99、水260）

6863.688

6763.35

食堂废水

生活污水

隔油池

化粪池

张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）

图5-12全厂废水处理工艺流程图

750

生活用水

图5-13建设项目水平衡图t/a

178.98

工艺反应生成水2657.02

消耗150

化粪池

食堂用水

消耗60

隔油池

300

600

240

840

张店镇污水处理厂（灌南县二里污水处理有限公司）

三级碱喷淋（TA002）

进入产品57.16

废气含水2599.86

液体氯化钙带入水19922.4

进入产品19.95

19902.45

260

排气筒DA001

排入大气22429.34

回用于生产

化验室用水

3

消耗0.6

设备冲洗用水

消耗20

100

80

2.4

1200

锅炉用水

10800

1303

活性炭净化器

新鲜水

废活性炭含水0.3

2532.28

废油带走水0.07

2526.89

反应生成水8.05

委托处理