一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 连云港市亚晖医药化工有限公司环保提升改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港市亚晖医药化工有限公司 |
| 法人代表 | 朱建民 | 联系人 | 黄金占 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县堆沟港镇连云港化工产业园 |
| 联系电话 | 18014136061 | 传真 | - | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县堆沟港镇连云港化工产业园 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 | 项目代码 | 2019-320724-27-03-609577 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别及代码 | N7721水污染治理/N7722大气污染治理 |
| 占地面积(平方米) | / | 绿化面积(平方米) | 31108（利用现有） |
| 总投资(万元) | 1400 | 其中：环保投资(万元) | 470 | 环保投资占总投资比例 | 33% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2020年9月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设备规格、数量： 一、原 材 料：本项目主要原辅材料详见表1-4。 二、主要设备：详见表1-5。 |
| 水及能源消耗量 |  |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | / | 柴油(吨/年) | / |
| 电(度/年) | 5万 | 燃气(标立方米/年) | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 复产项目废水排放量：17530.2 m3/a。 排放去向：本项目提升改造后复产项目废水量为17530.2m3/a，本项目新增芬顿氧化+沉淀处理单元，企业所有废水进厂区污水处理站处理，达到园区污水厂接管标准后，进园区污水厂集中处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |

工程内容及规模： 1、项目由来： 连云港市亚晖医药化工有限公司是常州齐晖药业有限公司在连云港市（堆沟港）化学工业园投资建设的一家化工生产企业，公司成立于2005年11月，占地150亩，约100000平方米。公司主要生产咪唑类除虫药等，其中：阿苯达唑、芬苯达唑产品供不应求，全部出口亚、欧、美十多个国家和地区。阿苯达唑、芬苯达唑产量 占全国总产量50%以上，年生产能力达1000吨，在国内同行中处于绝对领先的地位。 一期年产1000吨咪唑类化学品及其中间体项目于2007年3月通过环评审批（连环发[2007]90号），一期项目共12个产品生产线，已全部通过环保“三同时”验收。其中“年产345吨2-氨基-4-丙硫基苯胺、400吨阿苯达唑、100吨芬苯达唑、156.2吨4-硝基-3-氨基二苯硫醚”产品生产线于2009年5月通过连云港市环保局“三同时”验收；“年产100吨噻苯达唑、100吨盐酸左旋咪唑、30吨三氯苯达唑、10吨苯硫胍、10吨鲁苯达唑、20吨3,4-二氨基二苯甲酮、30吨（3,4-二氨基苯基）（4-氟苯基）甲酮、100吨异香兰素”产品生产线于2010年5月通过连云港市环保局“三同时”验收。目前，一期产品中阿苯达唑、三氯苯达唑、2-氨基-4-丙硫基苯胺、芬苯达唑、（3,4-二氨基苯基）（4-氟苯基）甲酮、3,4-二氨基二苯甲酮、4-硝基-3-氨基二苯硫醚生产线处于生产状态。一期其他产品噻苯达唑、苯硫胍、鲁苯达唑和异香兰素等由于市场原因暂时停产，保留其生产线，待市场好转后恢复产品生产。 二期年产500吨氯硝柳胺、300吨氯硝柳胺哌嗪、200吨4-氯-3-硝基苯甲酸、6000吨氰胺基甲酸甲酯、30吨4-羟乙基哌嗪乙磺酸、200吨氯羟柳胺技改项目于2009年9月通过环评审批（连环发[2009]307号），并于2012年7月通过连云港市环保局“三同时”验收（连环验[2012]29号）。目前，二期产品中氰胺基甲酸甲酯、氯硝柳胺及氯羟柳胺生产线处于生产状态，其他产品4-氯-3-硝基苯甲酸、4-羟乙基哌嗪乙磺酸及氯硝柳胺哌嗪等由于市场原因暂时停产，保留其生产线，待市场好转后恢复生产。 三期年产1500吨O-甲基异脲半硫酸盐、30吨吡虫隆、30吨地昔尼尔、30吨氯舒隆、30吨烯虫酯、200吨伊迈唑、100吨双甲脒技改项目于2013年12月通过连云港市环境保护局审批（连环审[2013]87号）。其中年产1500吨O-甲基异脲半硫酸盐、30吨氯舒隆、副产回收2500吨硫酸盐生产线于2015年9月通过连云港市环保局“三同时”验收（连环验[2015]27号）投入生产。其他产品目前尚在建设中。 为满足越来越严格的环保形势，确保亚晖医药化工废气、废水达标排放，亚晖医药化工拟对已建已验收的4-硝基-3-氨基二苯硫醚、氯硝柳胺哌嗪、O-甲基异脲半硫酸盐产品的环保治理设施进行系统整治，企业委托江苏方诚环保科技有限公司编制的《连云港市亚晖医药化工有限公司废气处理提升改造方案》及委托无锡轻大建筑设计研究院有限公司编制的《连云港市亚晖医药化工有限公司污水处理环保提升技术改造项目设计方案》已经过专家评审并修改完善。因此本报告根据企业提供的废气废水设计方案，针对上述4-硝基-3-氨基二苯硫醚、氯硝柳胺哌嗪、O-甲基异脲半硫酸盐等三个产品配套的环保工程提升改造开展评价。 考虑到企业发展和危废储存量增大，扩建现有危废仓库，扩建后危废仓库1座（总面积扩建到230m2，高8m），及配套内部渗滤液槽、沟、防腐、废气收集等；另外新增一座155m2的一般固废仓库。 综上所述，本项目主要为废气、废水处理设施以及固废仓库提升改造，该项目现已获得连云港灌南县行政审批局的备案，项目代码为2019-320724-27-03-609577。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订）及《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》（环发[2007]111号）有关规定，经查询，本项目符合《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》中“二、以改善环境和资源节约综合利用为主要内容的项目，其主要污染物排放总量减少且符合地方环保部门核定的污染物总量控制指标的，可直接编写环境影响报告表，按规定程序报批”，项目需编制环境影响报告表，为此连云港市亚晖医药化工有限公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司承担连云港市亚晖医药化工有限公司环保提升改造项目环境影响报告表的编制工作，江苏拓孚工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制了连云港市亚晖医药化工有限公司环保提升改造项目的环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、项目建设情况： 项目名称：环保提升改造 建设单位：连云港市亚晖医药化工有限公司 项目投资：1400万元 建设地点：灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，北纬N34°23′36.04″ ，东经E119°46′46.06″ 建设内容及规模： （1）废气处理工程提升改造 废气处理工程提升改造情况见表1-1，改造后的废气处理流程图见图1-1。 表1-1 废气处理工程提升改造 序号 生产线 位置 废气成分 现有废气处理工程 改造后废气处理工程 原因 1 4-硝基-3-氨基二苯硫醚生产线 反应釜投料口 异味 无组织 一级水吸收+一级碱吸收+1#15m排气筒 根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。 2 离心机 3 反应釜 甲醇、苯硫酚等 乙酰化、硝化反应釜废气直接通过H1排气筒15m高空排放；蒸馏、缩合废气通过二级水喷淋+15m排气筒高空排放 一级水吸收+二级碱吸收 活性炭吸附再生装置+4#排气筒15m高空排放 该车间废气处理工艺对甲醇等污染物的去除效果不佳，提升改造后保证污染物的处理效果。 4 母液接收罐 无组织废气 根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。 5 废水池 6 真空泵 7 离心机母液槽 8 真空泵（干燥工序） 粉尘等 无组织废气 二级水吸收+二级碱吸收 该车间废气处理工艺对甲醇等污染物的去除效果不佳，提升改造后保证污染物的处理效果，根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。 9 氯硝柳胺哌嗪生产线 反应釜 丁酮、哌嗪、粉尘等 二级活性炭吸附+20m排气筒高空排放 10 母液接收罐 11 废水池 无组织 12 真空泵 布袋除尘+20m排气筒高空排放 13 离心机母液槽 无组织 14 O-甲基异脲半硫酸盐生产线 反应釜 甲醇、粉尘等 二级水吸收+一级活性炭吸附装置+20m高排气筒 二级水吸收+二级碱吸收 该车间废气处理工艺对甲醇等污染物的去除效果不佳，提升改造后保证污染物的处理效果，根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。 15 母液接收罐 16 真空泵 17 废水池 无组织 18 离心机母液槽 19 反应釜投料口 异味 无组织 一级水吸收+一级碱吸收+3#15m排气筒 20 离心机 21 氯硝柳胺哌嗪生产线 反应釜投料口 异味 无组织 一级水吸收+一级碱吸收+2#15m排气筒 根据环保管理要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。 22 离心机 23 污水站 污水站 氨、硫化氢等异味 无组织 一级次氯酸钠吸收+一级碱吸收+5#15m排气筒 24 危废库 危废库 有机异味 一级碱吸收+一级活性炭吸附+6#15m排气筒 图1-1 复产项目改造后废气处理工艺 （2）废水处理工程提升改造 废水处理工程提升改造情况见表1-2，改造后的废水预处理流程图见图1-2。 表1-2 废水处理工程提升改造 序号 废水 现有废水处理工程 改造后废水处理工程 原因 1 工艺水、尾气吸收水、设备冲洗水、初期雨水、生活污水等 厂区已建污水处理系统采用“铁炭微电解+芬顿氧化+中和混凝沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化”处理工艺 厂区污水处理系统采用“铁炭微电解+芬顿氧化+中和混凝沉淀+气浮+水解酸化+A/O+二沉池+芬顿氧化池”处理工艺 为满足园区污水厂临时接管标准，接触氧化池改造成A/O池，二沉池出水增加芬顿氧化及混凝沉淀单元，采用间歇式芬顿氧化与沉淀，利用现有1格污泥池及1格排放池（原有2格排放池、2格污泥池）进行改造，交替运行。 图1-2 亚晖医药化工预处理站废水处理工艺流程图 （3）固废仓库升级改造 表1-3固废仓库升级改造 序号 系统名称 现有 改造后 原因 1 固废仓库 危废仓库120 m2 扩建危废仓库（总面积扩建到230m2，高8m），及配套内部渗滤液槽、沟、防腐、废气收集等； 新增一座155m2的一般固废仓库 考虑到企业发展和危废储存量增大，扩建现有危废仓库 3、原材料消耗 本项目主要原辅材料为碱液、活性炭等，具体见表1-4。 表1-4 原辅材料消耗一览表 编号 名称 消耗量t/a 包装 来源及运输 技改前 技改后 增减量 1 30%次氯酸钠 0 47 +47 桶装 国产及汽车运输 2 30%碱液 0 300 +300 桶装 国产及汽车运输 3 活性炭 37 9.874 -27.126 袋装 国产及汽车运输 4 废气处理用水 765.94 1265.9333 +499.9933 - 园区供水 理化性质： 碱液 纯品为无色透明液体。相对密度2.130，熔点3184.4℃，沸点1390℃。极易吸收空气中二氧化碳和水分变成碳酸盐。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与金属铝锌及非金属硅、硼等反应放出氢。腐蚀性极强，对皮肤、纤维、玻璃、陶瓷等均有腐蚀作用。 4、项目生产设备见下表。

表1-5废气处理装置一览表 序号 改造前 改造后 备注 处理工艺 设备名称 规格型号 数量 处理工艺 设备名称 规格型号 数量 一车间废气处理工程 1 二级水吸收+H1排气筒15m高空排放 水吸收塔 尺寸：Φ×H=1500×4500mm 1台 一级水吸收+一级碱吸收+1#15m排气筒、一级水吸收+二级碱吸收+活性炭吸附再生装置+4#15m排气筒 水吸收塔 尺寸：Φ×H=1500×4500mm 1台 利旧 2 循环水泵 流量：30m3/h、1用1备 2台 循环水泵 流量：30m3/h、1用1备 2台 利旧 3 碱吸收塔 尺寸：Φ×H=1500×4500mm 1台 新增 4 循环水泵 流量：30m3/h，2用2备 4台 新增 5 1#风机 风量：3000m3/h 1台 新增 6 卧式活性炭在线吸附脱附装置 吸附塔尺寸：Φ×H=1900×6000m 2座 新增 7 7#风机 风量：10000m3/h 1台 新增 8 4#排气筒 Φ500*1500mm，设置VOCs在线监测系统 1个 新增 9 水吸收塔 尺寸：Φ×H=1600×6300mm 1台 新增 10 循环水泵 流量：30m3/h、1用1备 2台 新增 11 碱吸收塔 尺寸：Φ×H=1600×6300mm 1台 新增 12 循环水泵 流量：30m3/h、1用1备 2台 新增 2#风机 风量：8000m3/h 1台 新增 13 1#排气筒 Φ450*1500mm 1个 1#排气筒 Φ450*1500mm 1个 利旧 六车间废气处理工程 二级活性炭吸附+2#15m排气筒 活性炭吸附塔 1套 一级水吸收+一级碱吸收+2#15m排气筒、二级水吸收+二级碱吸收+活性炭吸附再生装置+4#15m排气筒 水吸收塔 尺寸：Φ×H=1600×6300mm 2台 新增 循环水泵 流量：30m3/h、2用2备 4台 新增 碱吸收塔 尺寸：Φ×H=1600×6300mm 2台 新增 循环水泵 流量：30m3/h，2用2备 4台 新增 3#风机 风量：3000m3/h 1台 新增 卧式活性炭在线吸附脱附装置 吸附塔尺寸：Φ×H=1900×6000m 2座 与一车间共用 7#风机 风量：10000m3/h 1台 4#排气筒（新增） Φ500*1500mm，1个 设置VOCs在线监测系统 1台 水吸收塔 尺寸：Φ×H=1500×4500mm 1台 新增 循环水泵 流量：30m3/h、1用1备 2台 新增 碱吸收塔 尺寸：Φ×H=1500×4500mm 1台 新增 循环水泵 流量：30m3/h、1用1备 2台 新增 4#风机 风量：4000m3/h 1台 新增 2#排气筒 Φ350*1500mm 1个 2#排气筒 Φ350*1500mm 1个 利旧 七车间废气处理工程 二级水吸收+一级活性炭吸附+3#15m排气筒 水吸收塔 尺寸：Φ×H=1600×6300mm 2台 一级水吸收+一级碱吸收+3#15m排气筒、二级水吸收+二级碱吸收+活性炭吸附再生装置+4#15m排气筒 水吸收塔 尺寸：Φ×H=1600×6300mm 2台 利旧 活性炭吸附塔 1座 循环水泵 流量：30m3/h、2用2备 4台 新增 碱吸收塔 尺寸：Φ×H=1600×6300mm 2台 新增 循环水泵 流量：30m3/h，2用2备 4台 新增 5#风机 风量：3000m3/h 1台 新增 卧式活性炭在线吸附脱附装置 吸附塔尺寸：Φ×H=1900×6000m 2台 与一车间共用 7#风机 风量：10000m3/h 1台 4#排气筒（新增） Φ500*1500mm，1个 设置VOCs在线监测系统 1台 水吸收塔 尺寸：Φ×H=1500×4500mm 1台 新增 循环水泵 流量：30m3/h、1用1备 2台 新增 碱吸收塔 尺寸：Φ×H=1500×4500mm 1台 新增 循环水泵 流量：30m3/h、1用1备 2台 新增 6#风机 风量：6000m3/h 1台 新增 3#排气筒 Φ400*1500mm 1个 3#排气筒（新增） Φ400*1500mm 1个 利旧 污水站废气处理工程 1 一级次氯酸钠吸收+一级碱吸收+5#15m排气筒 次氯酸钠吸收塔 尺寸：Φ×H=2500×6300mm 1台 新增 2 循环泵 流量：100m3/h，1用1备 2台 新增 3 碱吸收塔 尺寸：Φ×H=2500×6300mm 1台 新增 4 循环泵 流量：100m3/h，1用1备 2台 新增 5 8#风机 风量：13100m3/h 1台 新增 8 5#排气筒 Φ600*1500mm 1个 新增 固废仓库废气处理工程 1 一级碱吸收+一级活性炭吸附+6#15m排气筒 碱吸收塔 尺寸：Φ×H=2500×6300mm 1台 新增 2 循环泵 流量：100m3/h，1用1备 2台 新增 3 活性炭吸附塔 吸附塔尺寸：Φ×H=φ2.0×2.5m 1座 新增 4 9#风机 风量：6000m3/h 1台 新增 5 6#排气筒 Φ350*1500mm 1个 新增 废水预处理工程 1 污水站 集水池 18.0×12.0×3.85m 1座 污水站 集水池 18.0×12.0×3.85m 1座 利旧 2 PH调节池 6.0×6.0×4.5m 1座 PH调节池 6.0×6.0×4.5m 1座 利旧 3 铁碳微电解 φ3.0×5.5m 1座 铁碳微电解 φ3.0×5.5m 1座 利旧 4 芬顿氧化池 6.0×6.0×4.5m 1座 芬顿氧化池 6.0×6.0×4.5m 1座 利旧 5 中和沉淀池（斜管沉淀） 4.7×3.5×3.8m 1座 中和沉淀池（斜管沉淀） 4.7×3.5×3.8m 1座 利旧 6 气浮池 φ2.0×1.9m 1座 气浮池 φ2.0×1.9m 1座 利旧 调节水解池 13.0×10.0×3.5m 1座 调节水解池 13.0×10.0×3.5m 1座 利旧 泥水分离池 5.0×3.8×4.5m 1座 泥水分离池 5.0×3.8×4.5m 1座 利旧 接触氧化池 30.0×10.0×5.5m 1座 A/O池 30.0×10.0×5.5m 1座2组 改造 二沉池 4.0×3.0×5.0m 2座 二沉池 4.0×3.0×5.0m 2座 利旧 芬顿氧化+沉淀池 40m3 2座 新增 排放池 75m3 1座 排放池 75m3 1座 利旧 污泥浓缩池 40m3 1座 污泥浓缩池 40m3 1座 利旧

5、劳动制度 本项目所需员工由厂内职工内部调拨，不新增员工。项目设计每年工作日300天，每天3班，每班8小时。 6、公辅工程 项目公辅工程见下表 表1-6 公辅工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 本项目提升改造后复产项目用水量为19156.15m3/a，其中废气处理工程用水1265.9333 m3/a 来源于园区供水 排水 本项目提升改造后复产项目排水量为17530.2m3/a，其中废气吸收液1500 m3/a。 采用清污分流排水方式。清下水就近排入园区雨水管网；工艺废水、生活污水及初期雨水等经厂区污水处理站处理后排入园区污水管网 供电 本项目新增年用电量5万kWh， 利用园区供电系统 绿化 绿化 / 利用现有 环保工程 废气处理 一车间：一级水吸收+一级碱吸收+1#15m排气筒、一级水吸收+二级碱吸收+活性炭吸附再生装置+4#15m排气筒； 六车间：一级水吸收+一级碱吸收+2#15m排气筒、二级水吸收+二级碱吸收、活性炭吸附再生装置+4#15m排气筒（与一车间共用）； 七车间：一级水吸收+一级碱吸收+3#15m排气筒、二级水吸收+二级碱吸收、活性炭吸附再生装置+4#15m排气筒（与一车间共用）； 污水站：一级次氯酸钠吸收+一级碱吸收+5#15m排气筒； 固废房：一级碱吸收+一级活性炭吸附装置+6#15m排气筒 确保达标排放 废水处理 厂区污水站设计处理能力：500m3/d，工艺为“微电解+芬顿氧化+中和沉淀+气浮+水解酸化+A/O+二沉+芬顿氧化沉淀” 确保达标排放 噪声治理 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等 确保达标排放 固废处理 本项目扩建危废仓库，扩建后占地面积230m2。新增一座155m2的一般固废仓库，项目产生的废活性炭等委托连云港市赛科废料处置有限公司焚烧处置。 新增危废委外处置，零排放 7、平面布置 本项目利用现有车间，扩建危废仓库，扩建后，危废仓库占地面积230m2，厂区平面布置图见附图2。 8、项目厂址概况 项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园内，本次改建在现有厂区内进行。厂界北面为纬三路，隔纬三路为亚邦热电厂，南面为连云港钮泰科化工有限公司，西面为连云港先达化工有限公司，东面灌河河堤。地块周围内主要环境保护目标及四邻情况详见附图3。 该地块为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目的选址符合园区土地规划要求。 综上所述，项目选址是可行的。 9、产业政策相符性 本项目为污染治理项目，经查询产业结构调整指导目录(2019 年本)》（国家发展和改革委员会令第29号），《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，本项目不属于限制类与淘汰类；本项目亦不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》中规定的限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家、江苏省、连云港市产业政策。 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目符合国家产业政策要求及园区的产业布局要求。 10、三线一单相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》，本项目所在园区紧邻新沂河洪水调蓄区和新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、灌河洪水调蓄区，园区污水厂处理尾水排入灌河内。本项目的施工建设及运行行为不在洪水调蓄区管控区禁止的行为范围内。本项目距离最近的生态红线为灌河洪水调蓄区，项目距离灌河洪水调蓄区二级管控区边界约130m，距离新沂河（沂河淌）洪水调蓄区二级管控区约3.4km，项目选址不在其一、二级管控区范围内。本项目污水经预处理满足园区污水处理厂接管要求后排入园区污水处理厂，不在该保护区内排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物。 本项目选址、规划发展内容等符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》要求。 ②环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-7所示。 表1-7 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.:控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据环境现状监测结果，项目所在区域大气环境质量不能满足功能区划要求，根据达标规划中整改措施，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 另外，本次提升改造不新增污染物排放量，项目大气污染物排放总量未超出园区核定的排污总量指标，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 符合 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 根据2018 年11 月连云港市区地表水环境质量监测情况：灌河灌河大桥断面该月水质为IV类；新沂姜庄水漫桥断面该月水质为Ⅲ类。区域水环境质量较好。 符合 3、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 项目不向土壤环境排放污染物 符合 综上，项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-8。 表1-8 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、水资源 消耗 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 1、本项目新鲜水用量为1265.9333m3/a。2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 符合 2、土地资源消耗 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目用地不占用基本农田，在建设单位现有厂区内，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 符合 3、能源 消耗 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目主要使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。同时，本项目能耗较小。 符合 根据上表分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 ④环境准入负面清单 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正），本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本）（苏政办发[2013]9 号）文件以及修改通知（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118 号）和《连云港市工业结构调整指导目录（2015 年本）》，经查询，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目。 本项目不属于《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求（2018年本）》中限制和禁止建设项目。满足负面清单管理要求。与《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单（2018年本）》相符性如下： 表1-9负面清单要求符性分析 序号 负面清单要求 本项目执行情况 相符性 1 本管控要求所述化工项目除特殊要求说明外是指以特定化学物质为产品的化工生产项目。管控要求分“限制类”和“禁止类”，适用于在我市行政区域内投资建设的化工项目。对禁止类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对限制类项目除石化产业基地等重大项目产业链发展需要外原则上不得新建，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入。 本项目产品不属于负面清单中“限制类” 和“禁止类” 相符 2 本管控要求所列举项目依据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2013年修订）、国家工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）、环保部《高污染、高环境风险产品名录（2017年版）》等文件。严格限制使用和排放有毒气体、恶臭物质类项目，禁止新建生产《危险化学品名录》所列剧毒化学品、恶臭物质、“POPs”清单物质等严重影响人身健康和环境质量的项目，禁止建设“三废”（尤其是废盐）产生量大且无法安全处置或合理利用的生产工艺与装置。 本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目，本项目为废气废水处理工程提升改造项目，减少污染物的排放。 相符 3 新、改、扩建排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要水污染物的建设项目，水污染指标按2倍削减量替代。新、改、扩建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的建设项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。火电机组“可替代总量指标”原则上不得用于其他行业建设项目。涉及丙烯、甲苯、苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、正庚烷、正己烷、邻二甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯、环己烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯等我市14种主要臭氧前驱物新建项目的，应实施主要臭氧前驱物2倍削减替代。 本项目为废气废水处理工程提升改造项目，减少污染物的排放，本项目不新增污染物。 相符 4 化工项目必须进入由地市级以上政府批准且规划环评通过环保部门审查的产业园区（化工重点监测点的提升安全、环保、节能水平、结构调整的技改项目除外）。依据园区规划环评确定的用地规模，严格控制化工产业比例。连云港（堆沟港）化学工业园禁止新建农药、医药、染（颜）料中间体项目。灌云临港产业园禁止新建医药、染（颜）料中间体项目和农药及农药中间体项目。赣榆柘汪临港产业园禁止建设医药及医药中间体、染（颜）料及染（颜）料中间体、农药及农药中间体项目。连云港石化产业基地严格按照《连云港石化产业基地总体发展规划》、《连云港石化产业基地总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见进行建设，严格限制化工产业种类和规模。核电站周边的建设项目遵照国家法律法规、政策和《连云港市城市总体规划与江苏田湾核电站相容性分析专题报告》的相关规定执行。 本项目位于连云港（堆沟港）化学工业园，本项目为废气废水提升改造项目，不新增用地，不新增污染物，本项目实施后，将减少现有项目部分污染物的排放量。 相符

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、企业现有项目 连云港市亚晖医药化工有限公司是常州齐晖药业有限公司在连云港市（堆沟港）化学工业园投资建设的一家兽药生产企业，公司成立于2005年11月，占地150亩，约100000平方米。公司主要生产咪唑类除虫药等，其中：阿苯达唑、芬苯达唑产品供不应求，全部出口亚、欧、美十多个国家和地区。阿苯达唑、芬苯达唑产量 占全国总产量50%以上，年生产能力达1000吨，在国内同行中处于绝对领先的地位。 一期年产1000吨咪唑类化学品及其中间体项目于2007年3月通过环评审批（连环发[2007]90号），一期项目共12个产品生产线，已全部通过环保“三同时”验收。其中“年产345吨2-氨基-4-丙硫基苯胺、400吨阿苯达唑、100吨芬苯达唑、156.2吨4-硝基-3-氨基二苯硫醚”产品生产线于2009年5月通过连云港市环保局“三同时”验收；“年产100吨噻苯达唑、100吨盐酸左旋咪唑、30吨三氯苯达唑、10吨苯硫胍、10吨鲁苯达唑、20吨3,4-二氨基二苯甲酮、30吨（3,4-二氨基苯基）（4-氟苯基）甲酮、100吨异香兰素”产品生产线于2010年5月通过连云港市环保局“三同时”验收。目前，一期产品中阿苯达唑、三氯苯达唑、2-氨基-4-丙硫基苯胺、芬苯达唑、（3,4-二氨基苯基）（4-氟苯基）甲酮、3,4-二氨基二苯甲酮、4-硝基-3-氨基二苯硫醚生产线处于生产状态。一期其他产品噻苯达唑、苯硫胍、鲁苯达唑和异香兰素等由于市场原因暂时停产，保留其生产线，待市场好转后恢复产品生产。 二期年产500吨氯硝柳胺、300吨氯硝柳胺哌嗪、200吨4-氯-3-硝基苯甲酸、6000吨氰胺基甲酸甲酯、30吨4-羟乙基哌嗪乙磺酸、200吨氯羟柳胺技改项目于2009年9月通过环评审批（连环发[2009]307号），并于2012年7月通过连云港市环保局“三同时”验收（连环验[2012]29号）。目前，二期产品中氰胺基甲酸甲酯、氯硝柳胺及氯羟柳胺生产线处于生产状态，其他产品4-氯-3-硝基苯甲酸、4-羟乙基哌嗪乙磺酸及氯硝柳胺哌嗪等由于市场原因暂时停产，保留其生产线，待市场好转后恢复生产。 三期年产1500吨O-甲基异脲半硫酸盐、30吨吡虫隆、30吨地昔尼尔、30吨氯舒隆、30吨烯虫酯、200吨伊迈唑、100吨双甲脒技改项目于2013年12月通过连云港市环境保护局审批（连环审[2013]87号）。其中年产1500吨O-甲基异脲半硫酸盐、30吨氯舒隆、副产回收2500吨硫酸盐生产线于2015年9月通过连云港市环保局“三同时”验收（连环验[2015]27号）投入生产。其他产品目前尚在建设中。 企业现有审批情况 表1-10 企业审批情况表 序号 项目名称 产品 环评批复情况 验收情况 1 年产1000吨咪唑类化学品及其中间体项目环境影响报告书 98.5%阿苯达唑 连环发[2007]90号 于2009年5月通过连云港市环保局“三同时”验收 99%2-氨基-4-丙硫基苯胺 99%芬苯达唑 98%4-硝基-3-氨基二苯硫醚 98%三氯苯达唑 于2010年5月通过连云港市环保局“三同时”验收 99%盐酸左旋咪唑 99%噻苯达唑 99%异香兰素 99%苯硫胍 98%鲁苯达唑 98%（3，4-二氨基苯基）（4-氟苯基）甲酮 98%3，4-二氨基二苯甲酮 2 年产500吨氯硝柳胺、300吨氯硝柳胺哌嗪、200吨4-氯-3-硝基苯甲酸、6000吨氰胺基甲酸甲酯、30吨4-羟乙基哌嗪乙磺酸、200吨氯羟柳胺技改项目环境影响报告书 12%氰氨基甲酸甲酯 连环发[2009]307号 于2012年7月通过连云港市环保局“三同时”验收（连环验[2012]29号） 99%4-氯-3-硝基苯甲酸 99%4-羟乙基哌嗪乙磺酸 99%氯硝柳胺* 99%氯硝柳胺哌嗪 99%氯羟柳胺 3 年产1500吨O-甲基异脲半硫酸盐、30吨吡虫隆、30吨地昔尼尔、30吨氯舒隆、30吨烯虫酯、200吨伊迈唑、100吨双甲脒技改项目环境影响报告书 98%O-甲基异脲半硫酸盐 连环审[2013]87号 于2015年9月通过连云港市环保局“三同时”验收（连环验[2015]27号） 99%氯舒隆 副产品98%硫酸钠 99% 吡虫隆 在建 99%地昔尼尔 在建 99%烯虫酯 在建 99%伊迈唑 在建 99%双甲脒 在建 现有产品方案见表1-9，亚晖医药化工位于连云港化工产业园区，占地面积66000平方米。现有职工230人，年有效工作日为300 天，每日三班，每班8 小时，生产制度为四班三运转制。 表1-11 现有产品方案 序号 工程名称 产品名称及规格(%) 产品方案（t/a） 年运行时数(h/a) 备注 一期项目 阿苯达唑生产线 98.5%芬苯达唑 400 2400 已建投产 2-氨基-4-丙硫基苯胺生产线 99%2-氨基-4-丙硫基苯胺 345（自用295t） 4800 三氯苯达唑生产线 98%三氯苯达唑 30 1920 盐酸左旋咪唑生产线 99%盐酸左旋咪唑 100 3840 芬苯达唑生产线 99%芬苯达唑 100 1680 已建，由于市场原因暂时停产，市场好转后恢复生产。 4-硝基-3-氨基二苯硫醚生产线 98%4-硝基-3-氨基二苯硫醚 156（自用106t） 2400 噻苯达唑生产线 99%噻苯达唑 100 2640 异香兰素生产线 99%异香兰素 100 1440 苯硫胍生产线 99%苯硫胍 10 720 鲁苯达唑生产线 98%鲁苯达唑 10 720 （3，4-二氨基苯基）（4-氟苯基）甲酮生产线 98%（3，4-二氨基苯基）（4-氟苯基）甲酮 30 720 3，4-二氨基二苯甲酮生产线 98%3，4-二氨基二苯甲酮 20 480 二期项目 氰氨基甲酸甲酯生产线 12%氰氨基甲酸甲酯 6000 4500 已建投产 4-氯-3-硝基苯甲酸生产线 99%4-氯-3-硝基苯甲酸 200 1800 已建，由于市场原因暂时停产，市场好转后恢复生产。 4-羟乙基哌嗪乙磺酸生产线 99%4-羟乙基哌嗪乙磺酸 30 900 氯硝柳胺生产线 99%氯硝柳胺* 500 3600 氯硝柳胺哌嗪生产线 99%氯硝柳胺哌嗪 300 2160 氯羟柳胺生产线* 99%氯羟柳胺 200 1440 三期项目 O-甲基异脲半硫酸盐生产线 98%O-甲基异脲半硫酸盐 1500 7200 已建投产 吡虫隆生产线 99% 吡虫隆 30 1260 在建 地昔尼尔生产线 99%地昔尼尔 30 1296 在建 氯舒隆生产线 99%氯舒隆 30 1920 已建投产 烯虫酯生产线 99%烯虫酯 30 1080 在建 伊迈唑生产线 99%伊迈唑 200 3840 在建 双甲脒生产线 99%双甲脒 100 1512 在建 副产品亚硫酸钠 98%硫酸钠 2500 6000 已建投产 2、企业现有污染治理系统设备清单 企业现有环保设施设备清单见表1-4。 3、现有复产产品生产工艺及简述 （1）4-硝基-3-氨基二苯硫醚生产工艺： ①化学反应方程式 缩合反应 主反应： 其他反应： ②生产物料平衡 图1-3 4-硝基-3-氨基二苯硫醚生产工艺流程及物料平衡图（kg/t） ③工艺流程简述： 将5-氯-2-硝基乙酰苯胺（外购中间体）投入到反应釜中、苯硫酚和甲醇抽入到反应釜中，往釜中滴加入30%的液碱。滴加结束后升温至65℃回流3小时，反应完毕降温至20℃，离心，固体加水洗涤至中性得4-硝基-3-氨基二苯硫醚湿品，干燥后得精品，母液蒸馏回收甲醇。4-硝基-3-氨基二苯硫醚精品收率95％。 （2）氯硝柳胺哌嗪生产工艺 ①化学反应方程式 合成反应：（以氯硝柳胺计，转化率98%） 副反应： ②生产工艺流程及物料平衡 图1-4 氯硝柳胺哌嗪生产工艺流程及物料平衡图（t/a） ③工艺流程简述： 1）合成反应 先向合成反应釜中泵入定量的丁酮，室温下，加入氯硝柳胺，搅拌溶解，待充分溶解后，搅拌加入过量的哌嗪，加料完毕后持续搅拌10-12小时，并控制反应温度在20-30℃之间。反应完全后冷却至0℃产品析出，进入下一步离心工序。 2）精制工序 合成反应釜物料转入密闭离心机，离心分离。离心母液蒸馏回收溶剂。离心固体进入水洗釜，采用少量的水进行水洗后进入烘干设备烘干，干品即为产品氯硝柳胺哌嗪。 本项目总收率约为96%。本项目冷凝系统的冷凝面积为20m2，对丁酮的冷凝效率为96%。 （3）O-甲基异脲半硫酸盐生产工艺 ①反应原理 O-甲基异脲半硫酸盐，以尿素为起始原料，与硫酸二甲酯发生甲基化反应生成O-甲基异脲，然后与水发生成水解成盐反应得到O-甲基异脲硫酸盐的甲醇溶液；一半O-甲基异脲硫酸盐的甲醇溶液与氢氧化钠发生中和反应得到O-甲基异脲；最终O-甲基异脲与剩余O-甲基异脲硫酸盐的甲醇溶液发生成盐反应得到O-甲基异脲半硫酸盐粗品，粗品经离心、干燥精制工序后得到O-甲基异脲半硫酸盐成品。本次复产只复产中和、成盐工段，中间体O-甲基异脲硫酸盐外购。 ②反应方程式 中和反应： 成盐反应： ③生产工艺流程及物料平衡 图1-5 O-甲基异脲半硫酸盐生产物料平衡图（kg/批） ④工艺流程简述 向中和反应釜中投入溶剂甲醇、O-甲基异脲硫酸盐，将其中 1/2 的 O-甲基异脲硫酸盐甲醇溶液转移至计量罐中待用，然后投入氢氧化钠的甲醇溶液，控制反应温度在 20℃以下发生中和反应至溶液 pH 为 10 后离心，滤液即为O-甲基异脲的甲醇溶液，滤饼为硫酸钠； 向上述反应得到的O-甲基异脲的甲醇溶液中投入计量罐中的O-甲基异脲硫酸盐甲醇溶液，控制反应温度在20℃以下发生成盐反应，常压反应3～4后离心，滤饼即为O-甲基异脲半硫酸盐粗品，滤饼再次加入甲醇洗涤、离心，合并滤液再蒸馏、离心分离出O-甲基异脲半硫酸盐粗品和滤饼于50～70℃真空干燥得O-甲基异脲半硫酸盐成品，滤液使用常压蒸馏回用溶剂甲醇，甲醇分别套用到溶解工序、中和反应工序、离心工序。 4、现有治理措施 （1）废气治理措施 一车间4-硝基-3-氨基二苯硫醚生产线产生的废气经过二级水吸收处理后，通过15m高1#排气筒排放； 六车间氯硝柳胺哌嗪生产线产生的废气经过二级活性炭吸附处理后，通过15m高2#排气筒排放； 七车间O-甲基异脲半硫酸盐生产线产生的废气经过二级水吸收+一级活性炭吸附处理后，通过15m高3#排气筒排放； （2）废水治理措施 生产废水主要为工艺废水、地面及设备冲洗水、废气吸收液和罐区喷淋废水等现有污水站设计处理能力为500m3/d。 厂区污水处理系统采用“铁炭微电解+芬顿氧化+中和混凝沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”处理工艺，废水处理工艺流程如下图。 图1-6 现有废水处理工艺 （3）固废治理措施 本项目现有一座120m2危废仓库。项目产生的废活性炭等委托连云港市赛科废料处置有限公司焚烧处置；项目产生的一般固废如生活垃圾等由环卫统一清运后卫生填埋。 4、企业已批总量 企业已批总量见 表1-12。 表1-12 企业已批总量表 类别 污染物名称 已批排污总量(t/a) 废气 二氧化硫 4.17 氯化氢 2.54 甲醇 4.97 丙酮 4.46 丁酮 0.98 1,1-二氯乙烷 1.17 1,2-二氯乙烷 0.12 氮氧化物 0.80 甲苯 2.42 水合肼 0.003 三氯化磷 0.07 粉尘 0.18 氯气 0.19 氨气 0.01 苯 0.02 VOCs 12.853 废水（接管量） 废水量 37640.4 CODcr 23.56 氨氮 1.29 总磷 0.017 苯 0.01 甲苯 0.013 硫化物 0.02 邻二氯苯 0.02 AOX 0.28 总锰 0.09 硝基苯类 0.11 苯胺类 0.06 2,4-二氯苯酚 0.038 固废（液） 0 5、企业现有存在问题 （1）根据实际生产情况，车间无组织排放废气异味较重，污水站、固废仓库废气无组织排放，异味较重。 （2）现有水解酸化池与调节池合建，水质水量调节功能与水解酸化功能存在冲突，对难降解有机物的处理能力不强。 （3）斜管沉淀池填料老化，堵塞，影响物化预处理效果。 （4）现有废水处理站生化处理单元厌氧水解后直接采用接触氧化，无缺氧池，无混合液回流，缺乏生物脱氮能力，复产后须强化生物脱氮。 （5）现有工艺生化处理出水直接排放，当生化系统运行中偶尔产生异常时，出水悬浮物、总磷及硫化物等指标存在波动。 6、“以新带老”措施 （1）根据实际生产情况，针对车间、固废仓库、污水站无组织废气集中收集处理后高空有组织排放，降低无组织废气对外环境的影响。 （2）维修斜管沉淀池，改善物化预处理效果。 （3）强化水解酸化功能，在水解调节池增设液位控制，避免液位波动，保证足够的水解酸化停留时间，并增加水解沉淀池，避免水解酸化污泥流失。 （4）增加缺氧池，增加混合液内回流。 （5）二沉池出水增加芬顿氧化及混凝沉淀单元，采用间歇式芬顿氧化与沉淀，利用现有1格污泥池及1格排放池（原有2格排放池、2格污泥池）进行改造，交替运行。 （6）强化水质监控，有效指导运行管理特别是盐分及氨氮、总氮的监控，在水解调节池增加电导率在线监测仪。

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24 个土种。土壤质地多为粘性，含盐率低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，项目地理位置图见附图1。 2、气候特征 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。 3、水文特征 区域河流水体主要有灌河、新沂河及园区内的灌溉沟渠。 堆沟港紧靠灌河。灌河又名潮河，全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35 亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运、泄洪。堆沟港北临新沂河，是苏北地区沂沭泗流域泄洪总干道。该河1952 年人工开挖完成。新沂河入海控制闸位于灌云县燕尾镇新沂河入灌河口处，2000 年7 月竣工，南深泓闸共12 孔，总宽134.1m，北深泓闸共10 孔，总宽111.5m。闸每孔净宽10.0m，每孔净高3.5m。南深泓闸设计最大过闸流量为2940m3/s，北深泓闸设计最大过闸流量为1960m3/s。新沂河闸的主要作用为汛期排泄沂沭泗洪水，并可分泄分淮入沂的淮河洪水，非汛期起挡潮作用，确保新沂河滩地农作物的生长。 化工园区附近及园区内部还有大咀大沟、合兴大沟、九队大沟、沂南小河等沟渠，这些沟渠均为人工开凿的灌溉渠，宽5～8m，水深2～4m，平时河水基本为不流动状态，其功能主要为灌溉。这些沟渠与灌河经闸相连，经调查，正常情况下，闸为关闭状况，只有在洪水季节内河水位高时才会在落潮时放水排洪。 沂南小河，又称灌北引水渠，是堆沟港引水灌溉的主要通道，也是园区水厂——连化水务公司主要的水源地，其它河流均从该河中引水进行农田灌溉。 沂南小河、大咀大沟、合兴大沟、九队大沟等均为人工开凿的灌溉渠，宽8～10m，水深2～4m，平时河水基本为不流动状态。但在灌溉季节时，沂南小河从上游引水量可达5～10m3/s。 4、地下水文 区域属于变质岩隆起地带，地下水以浅层为主，主要赋存于第四系洪冲积层中。深层地下水不发育，仅部分地段有岩溶裂隙水。地下水补给区为丘陵或附近地表降水渗透，地下水流向基本与基岩或地表地势一致，地下水位受区域降水影响作用明显。水位一般在2.21m～2.50m，属淡咸水交替带，水质含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。 5、地表植被 区域地表植被主要是人工种植的树木、农作物等。 6、生态 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本项目所在区域周边有新沂河（沂河淌）洪水调蓄区和灌河洪水调蓄区生态红线，本项目与新沂河（沂河淌）洪水调蓄区最近相距为3400米，与灌河洪水调蓄区最近相距为130米，不在红线区保护范围内。本项目不在生态红线保护区范围内，所以本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）要求。 项目与生态红线位置关系图见附图4。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、交通运输状况 公路：灌南县交通便捷，326 省道横穿灌南开发区，宁连高速公路贯穿开发区，连接京沪、连徐高速公路，沿海高速出口距开发区25 公里，公路交通畅达。 空运：距开发区90 公里的连云港白塔埠机场，现已开通至上海、北京、广州、深圳、香港、杭州、沈阳、厦门、宁波、桂林、温州等多条航班，2010 年客流量70 万人，货邮吞吐量6000 吨。距2010 年新开通的国际机场—淮安机场只有20 公里，现已开通至北京、上海、广州、西宁、厦门、武汉、重庆等多条航班。 海运：开发区距连云港港口90 公里。连云港是我国十大集装箱进出港之一，已和世界上160 多个国家1000 个港口有贸易运输往来。开通了日韩、东南亚、美西、地中海、欧洲基本港等地的定期班轮。 内河：灌南濒临黄海，河网密布。全长70 公里的“苏北黄浦江”—灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，河面宽阔，平均水深11 米，常年通航3000-5000 吨船舶，可实现海河联运。 铁路：开发区距连云港火车站45 公里，开通全国各地主要站区客货运。此外规划的连淮扬镇铁路将在开发区设立高铁灌南站。 2、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 3、区域配套基础设施建设情况 （1）给水规划 化工园区沿大咀大沟河建地面水厂一座，供给园区工业生产水。水厂水源为沂南小河。 根据所提供资料，沂南小河除去日常供给，能保证供给化工园区172.8 万m³/d 水量。自来水厂规划近期日产水量6 万m³，远期日产水量25 万m³。 （2）排水规划 ①化工园区规划排水体制为雨污分流制，雨水由管道分片收集，就近排入附近水体，污水采用集中处理。 ②化工园区工业污水进行预处理，达到污水接管标准后，由重力流污水管道汇集，加压后经园区污主干管排入园区污水处理厂。化工园区工业排污系统采用分区集中、压力提升输送的管网网络。 ③化工园区的工业污水排放的系数为0.8，生活污水排放系数为0.85。工业污水处理率和11生活污水处理率均采用1.0。 ④化工园区建设污水处理厂一座，污水处理量近期为7500m³/d，远期为16 万m³/d。园区内全部生活污水和预处理后的工业污水均由污水管网收集后，至污水处理厂集中处理，达标后经灌河排放大海。未经处理的污水不准直接排入水体，以防水体污染。 ⑤化工园区内建设多个污水提升泵站。 ⑥雨水由管道分片收集，就近排入附近水体。雨水管网沿园区道路敷设，覆盖率为100%。 ⑦排水管网规划 a、排水管网布置方式为枝状，污水采用分区重力汇集，集中压力输送的管网网络。雨水就近直接排入水体。 b、排水管道在道路两侧沿路布置，埋深一般设在地面下2.0~2.5m。 （3）供热工程规划 化工园区原由亚邦供热有限公司临时锅炉供热，现已拆除。规划由连云港亚邦供热有限公司建设3 台130t/h 次高压次高温循环流化床锅炉。现已建成7.8km 供热管网，供热半径3km范围，拟对附近多家企业进行供汽。 （4）供电工程规划 由化工园区各种用地负荷预测，化工园在规划远期电力负荷约为129MW，综合同时使用系数为0.7。 规划近期在园区新建一座110kV 变电所，容量为2×63MVA。远期将该变电所扩建成容量为4×63MVA。 化工园规划区配电电源为35kV、10kV。 （5）消防 园区内近期设一个消防一级站，远期增设相应数量的消防二级站。按国家有关规范实施建设。 化工园区内室外消火栓间距不超过120m，与园区生产给水管道同步实施，消防用水由生产给水管网提供。在一、二级防火区域附近水体边增设消防取水码头和铺设专有的消防供水管道。 4、区域配套基础设施建设情况 （1）污水集中处理 连云港中新污水处理有限公司五期项目已全部建成，处理能力总计达到34500t/d。其中，一期日处理2500t 的系统于2007 年6 月份通过验收，2012 年8 月份升级改造成农药废水12处理中心。二期日处理5000t 的系统已通过环保验收并正常运行，现为污水厂综合废水处理中心。污水厂三期染料废水处理中心主要为“UASB+A/O 生化+BAF+絮凝脱色”工艺，日处理能力5000t，目前为园区染料废水处理中心。化工园区污水处理应急系统（2500t/d）已于2009年11 月建成并投入运行（采用气浮、微电解、Fenton 氧化、中和沉淀等工艺）。经过应急系统处理的废水，再进入二期项目进行进一步处理。四期日处理能力1 万吨综合废水处理系统于2017 年通过环保“三同时”验收，已正式投入运行。另外，日处理1.2 万吨颜料废水处理系统正在试水阶段，该系统分两组并列运行，每组0.6万吨/天，主要处理颜料废水。 （2）集中供热 按照《连云港市（堆沟港）化学工业园环境影响报告书》的要求，连云港化工园区需要建设集中供热装置，在2007 年3 月，连云港亚邦供热有限公司新建2 台10t/h 锅炉，一台20t/h锅炉，所有管道安装到位，建成7.8km 供热管网，供热半径3km 范围，对附近多家企业进行供汽；后因为供热能力不足，在2013 年4 月拆除进行改造，新建3 台130t 锅炉及其配套供热管网。 总投资4.2 亿元的灌南县化工园区亚邦集中供热项目主体工程、管网工程已完工，目前已调试运行。 （3）供水系统建设 园区地面水厂已建成，建设规模为6万吨/日，以沂南小河为水源，目前其供水已经运营，并能满足园区用水需求。 （4）排水系统建设 园区目前大力推进企业雨污分流、清污分流规范化改造，2016 年园区对企业进行全面排查，按照“明管、固定、硬质”要求，开展企业“清管行动”，累计清除废旧管道约40 千米, 新建固定、硬质、高架管道2.44 千米。 污水：目前园区有65 家企业已建有独立“一企一管”，15 家“一企一管” 在建或准备建，其他19 家企业因为停产、没有工艺废水和通过与其他企业共建污水管网输送至污水厂，实行分时分段排水。 雨水：园区企业都按照要求建设标准化雨水收集排放系统， 初期雨水排入企业的污水站，15 分钟后的雨水通过提升泵，就近排到企业外围的河道或者园区市政雨水管网。 （5）区域固废处置中心 目前，园区危废主要由连云港赛科废料处置有限公司处置，该公司1.8 万吨/年危险废物焚烧项目均已建成投入运行，许可证编号JS1311001431-5。另外，园区3 万吨/年金圆危废处理项目，于2016 年年底开工建设，目前一期2 万吨/年危废处置项目主体工程已基本建成，已投入运行。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 根据2018 年连云港市环境质量公报，项目所在区域环境质量状况如下： 1、空气环境质量 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《连云港市2018 年环境质量公报》，灌南县城区空气质量达标率为75.9%。县区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。 根据灌南县大气污染防治工作联席会议办公室下发的《关于印发灌南县打赢蓝天保卫战2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）文件，所在区域空气质量可满足改善要求，能达到环境质量标准，且拟采取的措施可满足区域环境质量改善目标管理要求。 2、地表水环境质量 区域主要河流为灌河、新沂河。根据江苏省地表水（环境）功能区划，新沂河水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838–2002) Ⅲ类水标准。灌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）表1 中Ⅳ类水标准。根据2018 年12月连云港市区地表水环境质量监测情况：灌河灌河大桥断面该月水质为Ⅳ类；新沂姜庄水漫桥断面该月水质为Ⅲ类。 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围各主要环境保护目标见表3-1。 表3-1主要环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 园区管委会 119.776 34.386 办公区 办公区 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 S 770 新沂河 119.736 34.404 水体 渔业、农业 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类水标准 N 3400 灌河 119.774 34.370 水体 渔业、农业 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类水标准 E 130 厂界 - - - - 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类区标准 - - 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区 119.736 34.404 水体 洪水调蓄区 生态红线 N 3400 灌河洪水调蓄区 119.774 34.370 水体 洪水调蓄区 生态红线 E 130

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染因子甲醇、氨、硫化氢参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值执行；丁酮参照美国EPA工业环境实验室推荐方法及“大气中有害物质环境标准近似估算方法”，根据LD50进行计算： AMEG=0.107*LD50/1000；logMAC短=0.54+1.16logMAC长； 式中：LD50---大鼠经口给毒的半数致死剂量，mg/kg。 AMEG---空气环境目标值（相当于居民区大气中日均最高容许浓度），mg/m3； MAC短---居民区大气中有害物质的一次最高容许浓度，mg/m3。 详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 （单位：mg/m3） 污染物名称 取值时间 浓度限值（mg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 TSP 年平均 0.20 24小时平均 0.30 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.2 甲醇 1小时平均 3 大气环境导则附录D 氨 1小时平均 0.2 硫化氢 1小时平均 0.01 丁酮 24小时平均 0.36 估算 2.地表水环境质量 灌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）表1 中Ⅳ类水标准，部分指标参照GB3838-2002 表3 中标准要求执行；新沂河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 中III 类水标准，部分指标参照GB3838-2002 表3 中标准要求执行。评价因子悬浮物分别参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中第三级、第四级水资源质量标准值主要指标，详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 序号 评价因子 分类标准（mg/L，pH值无量纲） III类 Ⅳ类 1 pH值 6~9 6~9 2 COD≤ 20 30 3 氨氮≤ 1.0 1.5 4 总氮≤ 1.0 1.5 5 总磷≤ 0.2 0.3 6 甲苯≤ 0.7 0.7 7 硫化物≤ 0.2 0.5 8 二氯乙烷≤ 0.03 0.03 9 挥发酚≤ 0.005 0.01 10 硝基苯≤ 0.017 0.017 11 三级水资源质量标准 四级水资源质量标准 12 SS≤ 30 60 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准限值见下表。 表4-3声环境质量标准 [等效声级Leq：dB（A）] 类别 标准值 昼间 夜间 3类 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 工艺废气颗粒物等排放浓度、排放速率、厂界监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；甲醇排放浓度、排放速率、厂界监控点浓度限值执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）；固废房、污水站恶臭气体主要为氨和H2S，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。丁酮最高允许排放浓度按美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中排放环境目标值（DMEG）进行计算，即：D=45LD50/1000，式中：D—最高允许排放浓度。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值mg/m3 标准来源 H=15m H=25m H=30m 颗粒物 120 3.5 13.25 23 1.0 GB16297-1996 甲醇 60 3.6 11.3 19 1.0 DB32/3151-2016 氨 / 4.9 14 20 1.5 GB14554-93 硫化氢 / 0.33 0.90 1.3 0.06 丁酮 153 / / / / 估算标准 2、水污染物排放标准 项目污水进入江苏连云港化工产业园污水处理厂集中处理，项目废水污染物应处理达到表4-5中接管标准方可进入产业园的污水处理厂集中处理，园区污水厂接管标准未作规定的污染因子，且暂未公布国家行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准限值。污水处理厂的尾水主要污染物COD、氨氮、总氮、总磷排放浓度不得高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准；其他污染物排放浓度排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）二级标准，《化学工业主要水污染物排放标准》DB32/939-2006 标准中未作规定的因子不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。具体指标详见表4-5。 表4-5 污水排放标准主要指标值（单位：mg/L，pH除外） 序号 污染因子 厂区污水总排口 (产业园污水处理厂接管标准) 园区污水处理厂尾水 1 pH 6～9 6～9 2 COD≤ 500（临时标准限值200） 50 3 SS≤ 400 70 4 氨氮≤ 25 5 总氮≤ 45 15 5 总磷≤ 1.0 0.5 6 硝基苯≤ 2.0 2.0 7 AOX≤ 1.0 1.0 8 挥发酚≤ 2.0 0.5 3、声环境质量标准 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，详见下表。 表4-6 本项目噪声排放标准 [等效声级Leq：dB（A）] 类别 标准值 昼间 夜间 3类 ≤65 ≤55 |
| 总量控制指标 | 根据污染物排放情况确定总量控制建议指标如下： （1）水污染物 本次提升改造新增芬顿氧化+沉淀处理单元，企业废水经厂区污水站处理，出水达园区污水厂接管标准后进园区污水厂集中处理，本项目废水经厂区污水站处理后污染物接管量略有变动，除水量、SS、总氮外，其他污染物接管量均有所减少，因此本项目废水总量需重新申请，污染物总量指标（除水量、SS、总氮外）仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目接管考核量：废水量834.52m3/a； 全厂接管考核量为：废水量61706.52m3/a、COD 46.79t/a、SS 5.8943t/a、氨氮1.32t/a、总氮7.8557t/a、总磷0.0239t/a、苯0.01t/a、甲苯0.025t/a、硫化物0.02t/a、邻二氯苯 0.02t/a、AOX0.466t/a、总锰0.09 t/a、硝基苯类0.11 t/a、苯胺类0.176 t/a、2,4-二氯苯酚0.038 t/a、氯仿0.023t/a； （2）大气污染物 本项目将原有无组织排放的车间无组织废气、固废房、污水站无组织废气等集中收集处理后有组织排放，故本项目建成后，新增部分无组织废气收集处理后的污染物排放总量，其他污染物总量仍按原环评中总量指标申请，指标如下：本项目建成后全厂污染物总量控制指标为： 本项目大气污染物：氨气0.008t/a、硫化氢0.004t/a； 全厂大气污染物：二氧化硫5.6962t/a、二氯甲烷0.6397t/a、氯仿0.0384t/a、氯化氢2.7137t/a、甲醇7.085t/a、乙醇0.1078t/a、丙酮5.0924t/a、CO 2.463t/a、DMAC0.1446t/a、2-丁醇0.3109t/a、乙腈0.2399t/a、乙酸乙酯0.231t/a、异丙醇0.1751t/a、2-戊酮0.2596t/a、烯丙基氯0.0404t/a、甲酸乙酯0.1072t/a、丁酮0.98t/a、1,1-二氯乙烷1.17t/a、1,2-二氯乙烷0.12t/a、氮氧化物0.8t/a、甲苯2.7138t/a、水合肼0.047t/a、三氯化磷0.07t/a、粉尘0.3246t/a、氯气0.19t/a、氨气0.0888t/a、硫化氢0.004t/a、苯0.02t/a、乙酸0.0828t/a、非甲烷总烃0.24t/a、VOCs17.6455 t/a； （3）固废 固废：零排放。 4、全厂排污三本帐 表4-7 全厂污染物产生量、消减量及排放量三本帐（t/a） 项目 现有工程 本项目 “以新带老”削减量 最终接管量 排入外环境量 技改前后增减量 污染因子 现有工程批复总量 本项目产生量 本项目削减量 本项目排放量 水污染物 废水量 60872 - - 834.52 - 61706.52 61706.52 +834.52 CODcr 46.79 - - - - 46.79 3.085 - SS 5.8943 - - - - 5.8943 4.319 - 氨氮 1.32 - - - - 1.32 0.309 - 总氮 7.8557 - - - - 7.8557 0.926 - 总磷 0.0239 - - - - 0.0239 0.0239 - 苯 0.01 - - - - 0.01 0.006 - 甲苯 0.025 - - - - 0.025 0.006 - 硫化物 0.02 - - - - 0.02 0.02 - 邻二氯苯 0.02 - - - - 0.02 0.02 - AOX 0.466 - - - - 0.466 0.062 - 总锰 0.09 - - - - 0.09 0.09 - 硝基苯类 0.11 - - - - 0.11 0.11 - 苯胺类 0.176 - - - - 0.176 0.062 - 2,4-二氯苯酚 0.038 - - - - 0.038 0.031 - 氯仿 0.023 - - - - 0.023 0.019 - 大气污染物 二氧化硫 5.6962 - - - - - 5.6962 - 二氯甲烷 0.6397 - - - - - 0.6397 - 氯仿 0.0384 - - - - - 0.0384 - 氯化氢 2.7137 - - - - - 2.7137 - 甲醇 7.085 - - - - - 7.085 - 乙醇 0.1078 - - - - - 0.1078 - 丙酮 5.0924 - - - - - 5.0924 - CO 2.463 - - - - - 2.463 - DMAC 0.1446 - - - - - 0.1446 - 2-丁醇 0.3109 - - - - - 0.3109 - 乙腈 0.2399 - - - - - 0.2399 - 乙酸乙酯 0.231 - - - - - 0.231 - 异丙醇 0.1751 - - - - - 0.1751 - 2-戊酮 0.2596 - - - - - 0.2596 - 烯丙基氯 0.0404 - - - - - 0.0404 - 甲酸乙酯 0.1072 - - - - - 0.1072 - 丁酮 0.98 - - - - - 0.98 - 1,1-二氯乙烷 1.17 - - - - - 1.17 - 1,2-二氯乙烷 0.12 - - - - - 0.12 - 氮氧化物 0.8 - - - - - 0.8 - 甲苯 2.7138 - - - - - 2.7138 - 水合肼 0.047 - - - - - 0.047 - 三氯化磷 0.07 - - - - - 0.07 - 粉尘 0.3246 - - - - - 0.3246 - 氯气 0.19 - - - - - 0.19 - 氨气 0.0808 - - 0.008 - - 0.0888 +0.008 硫化氢 - - - 0.004 - - 0.004 +0.004 苯 0.02 - - - - - 0.02 - 乙酸 0.0828 - - - - - 0.0828 - 非甲烷总烃 0.24 - - - - - 0.24 - VOCs 17.6455 - - - - - 17.6455 - |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 项目施工期的工程量小且时间短暂，对环境几乎不产生影响，故不做分析。 2、运营期工艺流程 根据江苏方诚环保科技有限公司编制的《连云港市亚晖医药化工有限公司废气处理提升改造方案》，本项目废气提升改造后工艺流程如下： （1）废气处理工程 图5-1 复产项目废气处理工艺流程图 工艺描述 一车间4-硝基-3-氨基二苯硫醚生产线，本次整改将反应釜开盖尾气纳入无组织废气处理系统，同时增加离心机集气罩捕集废气，改造后有组织废气处理工艺不变，采用“一级水吸收+二级碱吸收”工艺处理后尾气去活性炭在线吸附脱附装置。 六车间，本次整改将反应釜开盖尾气纳入无组织废气处理系统，同时增加离心机集气罩捕集废气，六车间仅有1台离心机，采用侧吸式集气罩，改造后有组织废气处理工艺采用“二级水吸收+二级碱吸收”工艺处理后尾气去活性炭在线吸附脱附装置。 七车间，本次整改将反应釜开盖尾气纳入无组织废气处理系统，同时增加离心机集气罩捕集废气，改造后有组织废气处理工艺采用“二级水吸收+二级碱吸收”工艺处理后尾气去活性炭在线吸附脱附装置。 考虑到污水站废气臭味影响较大，本次整改将污水站废气所用处理工艺调整为“一级次氯酸钠吸收+一级碱吸收”。 扩建后危废仓库产生的废气通过收集后，采用“一级碱吸收+一级活性炭吸附”。 （3）废水预处理站 根据无锡轻大建筑设计研究院有限公司编制的《连云港市亚晖医药化工有限公司污水处理环保提升技术改造项目设计方案》，现有废水处理站运行正常，企业废水经过处理后COD含量＜1000mg/L的接管标准，但是考虑到近期园区废水接管标准COD将由1000mg/L提升至500mg/L，且由于近期园区污水处理厂不能正常运行，故临时接管标准为200mg/L。因此本方案将接触氧化池改成A/O处理单元，增加生物脱氮能力，同时为达到园区污水厂临时接管标准，二沉池出水增加芬顿氧化池，确保厂区污水站出水达接管标准。复产项目生产废水主要为工艺废水、冲洗废水、初期雨水、生活污水等，无高盐、高毒性、难降解类废水，水质较为简单，故本方案调整后工艺为“微电解+芬顿氧化+中和沉淀+气浮+水解酸化+A/O+二沉+芬顿氧化沉淀”； 工艺调整后污水站整体处理工艺见图5-2： 图5-2 亚晖医药化工预处理站废水处理工艺流程图

主要污染工序： （一）、运营阶段 1、废气 （1）废气处理排放情况 改造后废气处理装置处理效率略有提高，具体见表5-1。 表5-1 项目有组织废气处理、排放情况（H1=25m）一览表 废气编号 废气量 污染物 产生情况 改造后处理措施 现有去除率(%) 现有排放情况 改造后去除率(%) 改造后排放情况 Nm3/h 名称 产生浓度 产生速率kg/h 产生量 排放量 排放速率kg/h 排放量 速率 (mg/m3) (t/a) (t/a) (t/a) (kg/h) 一车间 G7-4~ G7-5 2500 甲醇 598 1.495 10.764 一级水吸收+二级碱吸收 活性炭吸附再生装置+4#排气筒 97 0.323 0.045 99.96 0.0084 0.0012 六车间 G2-1 3000 丁酮 185 0.56 4 二级水吸收+二级碱吸收 95 0.975 0.135 99.6 0.078 0.011 G2-2 丁酮 717 2.15 15.5 95 - - - - - G2-4 粉尘 2.48 0.007 0.0537 - 0.0537 0.007 96 0.0046 0.0006 七车间 G1-4 3000 甲醇 4610 13.83 99.57 二级水吸收+二级碱吸收 99 1.03 0.143 G1-5 甲醇 167 0.5 3.61 99 - - - - - 粉尘 2.8 0.008 0.06 - 0.06 0.008 一车间无组织废气 8000 甲醇 19 0.153 1.1 一级水吸收+一级碱吸收+1#排气筒 - 1.1 0.153 95 0.055 0.008 六车间无组织废气 4000 丁酮 17 0.069 0.5 一级水吸收+一级碱吸收+2#排气筒 - 0.5 0.069 95 0.025 0.003 七车间无组织废气 6000 甲醇 28 0.167 1.2 一级水吸收+一级碱吸收+3#排气筒 - 1.2 0.167 95 0.06 0.008 污水站 13100 甲醇 0.21 0.003 0.02 一级次氯酸钠吸收+一级碱吸收+5#排气筒 - 0.02 0.003 95 0.001 0.0001 氨 0.848 0.011 0.08 - 0.08 0.011 95 0.004 0.0006 硫化氢 0.42 0.006 0.04 - 0.04 0.006 95 0.002 0.0003 危废库 6000 甲醇 0.5 0.003 0.02 一级碱吸收+一级活性炭吸附+6#排气筒 - 0.02 0.003 95 0.001 0.0001 氨 1.8 0.011 0.08 - 0.08 0.011 95 0.004 0.0006 硫化氢 1 0.006 0.04 - 0.04 0.006 95 0.002 0.0003 根据同类设备的运行效果，单级水吸收对甲醇、丁酮等去除效率在85%以上，单级碱吸收装置对硫化氢等污染物的单级吸收效率在85%以上，单级活性炭装置对甲醇、丁酮等单级吸收效率在90%以上，因此本项目废气选取的去除效率是可靠的。废气治理措施物料平衡见下表。 表5-2 废气处理物料平衡表（t/a） 序号 入方 出方 1 一车间废气10.764（甲醇10.764）、一车间无组织甲醇1.1 1#排气筒废气0.055（甲醇0.055） 2 六车间废气19.5537（丁酮19.5、粉尘0.0537）、六车间无组织丁酮0.5 2#排气筒废气0.025（丁酮0.025） 3 七车间废气103.24（甲醇103.18、粉尘0.06）、七车间无组织甲醇1.2 3#排气筒废气0.06（甲醇0.06） 4 污水站、危废库废气0.14（甲醇0.02、氨0.08、硫化氢0.04） 4#排气筒废气0.091（甲醇0.0084、丁酮0.078、粉尘0.0046） 5 污水站废气0.14（甲醇0.02、氨0.08、硫化氢0.04） 5#排气筒废气0.007（甲醇0.001、氨0.004、硫化氢0.002） 6 30%液碱300 6#排气筒废气0.007（甲醇0.001、氨0.004、硫化氢0.002） 7 30%次氯酸钠47 一车间水吸收塔废水150 8 活性炭9.874 一车间碱吸收塔废水254.4 水1265.9333 六车间水吸收塔废水261 六车间碱吸收塔废水273 七车间水吸收塔废水245 七车间碱吸收塔废水271 活性炭再生装置脱附废液4 废活性炭12 污水站次氯酸钠吸收塔废水143 污水站、危废库碱吸收塔废水143 合计 1756.645 1756.645 二次污染产生及处置情况 废气处理过程中，会产生固废、废水二次污染问题。根据表5-2的处理效果进行计算，废水产生量及处置办法见表5-3。 表5-3废气处理设备二次污染处置一览表 车间 二次污染 主要成分 产生量t/a 处理方式 一车间 水吸收塔废水 水、甲醇等 150 厂区污水处理站 碱吸收塔废水 水、甲醇等 254.4 厂区污水处理站 六车间 水吸收塔废水 水、丁酮等 261 厂区污水处理站 碱吸收塔废水 水、丁酮等 273 厂区污水处理站 七车间 水吸收塔废水 水、甲醇等 245 厂区污水处理站 碱吸收塔废水 水、甲醇等 271 厂区污水处理站 活性炭在线吸附脱附装置 脱附废液 水、甲醇、丁酮等 4 委托有资质单位处理 废活性炭 甲醇、丁酮、活性炭等 10 委托有资质单位处理 污水站 次氯酸钠吸收塔废水 水、次氯酸钠、有机物等 143 厂区污水处理站 碱吸收塔废水 水、氢氧化钠、有机物等 71.5 厂区污水处理站 危废房 碱吸收塔废水 水、氢氧化钠、有机物等 71.5 厂区污水处理站 废活性炭 活性炭、甲醛 2 委托有资质单位处理 综上所述，本次提升改造后有组织废气排放情况见表5-4。 表5-4 提升改造后项目有组织废气排放情况 类别 排气筒编号 污染物名称 变动前 变动后 变化量 排放量（t/a） 排放量（t/a） 有组织废气 1# 甲醇 - 0.055 +0.055 2# 丁酮 - 0.025 +0.025 3# 甲醇 - 0.06 +0.06 4# 甲醇 1.353 0.0084 -1.3446 丁酮 0.975 0.078 -0.897 粉尘 0.1137 0.0046 -0.1091 5# 甲醇 - 0.001 +0.001 氨 - 0.004 +0.004 硫化氢 - 0.002 +0.002 6# 甲醇 - 0.001 +0.001 氨 - 0.004 +0.004 硫化氢 - 0.002 +0.002 表5-5提升改造后项目废气排放情况汇总 类别 污染物名称 变动前 变动后 变化量 排放量（t/a） 排放量（t/a） 有组织废气 甲醇 1.353 0.1254 -1.2276 丁酮 0.975 0.103 -0.872 粉尘 0.1137 0.0046 -0.1091 氨 - 0.008 +0.008 硫化氢 - 0.004 +0.004 无组织废气 污水站 氨 - 0.001 +0.001 硫化氢 - 0.0005 +0.0005 固废仓库 甲醇 - 0.003 +0.003 氨 - 0.001 +0.001 硫化氢 - 0.0005 +0.0005 2、废水 根据《连云港市化工园区（集中区）整治工作方案》（连政办发[2018]113号）要求，连云港化工产业园区污水处理厂化学需氧量、氨氮、总氮、总磷接管标准分别提高至500mg/L、35 mg/L、45 mg/L和5 mg/L。现阶段，园区集中式污水处理厂-连云港中新污水处理有限公司为了响应园区层面环保要求，目前正在进行技术改造，改造期对复产企业废水排放水质提出了临时性的接管标准，其中COD接管标准为COD≤200mg/L。现有污水站预处理设计规模500m3/d。现有污水站设计出水COD<1000mg/L，其他因子满足园区接管要求，为满足园区集中式污水处理厂接管标准要求，本方案考虑将接触氧化池改成A/O处理单元，增加生物脱氮能力，同时为达到园区污水厂临时接管标准，二沉池出水增加芬顿氧化池，确保厂区污水站出水达接管标准。复产项目生产废水水质较为单一，主要为生产废水、冲洗废水、初期雨水、生活污水等，无高盐、高毒性、难降解类废水，水质较为简单，故本方案调整后工艺为“微电解+芬顿氧化+中和沉淀+气浮+水解酸化+A/O+二沉+芬顿氧化沉淀”。 （2）污水站总工艺设计 根据本工程污水的水质、水量，本项目采用先进措施，具体污水站主处理工艺过程设计如下： 图5-3 提升改造后废水处理工艺流程图 主要处理单元设备布置如下： 表5-6 工艺废水主要处理单元及构筑物参数情况表 项目 名称 尺寸规格 数量 (座) 停留时间(h) 结构形式 配套设备 集水池 18.0×12.0×3.85m 1 地下式钢砼结构 浓废水提升泵2台，1用1备 PH调节池 6.0×6.0×4.5m 1 地下式钢砼结构 浓废水提升泵2台，1用1备 铁碳微电解 φ3.0×5.5m 1 A3钢内衬玻璃钢 芬顿氧化池 6.0×6.0×4.5m 1 17 地上式钢砼结构 曝气搅拌1套 中和沉淀池（斜管沉淀） 4.7×3.5×3.8m 1 地上式钢砼结构 污泥输送泵1台 气浮池 φ2.0×1.9m 1 溶气罐1个，循环泵泵1台、空压机1台 调节水解池 13.0×10.0×3.5m 1 46.8 半地下式钢砼结构 废水提升泵 2台，1用1备、潜水推流器 2台、进出水电磁流量计2台、调节池液位计，三水位运行、在线电导率仪1套 泥水分离池 5.0×3.8×4.5m 1 碳钢防腐 污泥泵 2台，1用1备、液位计，三水位运行 A/O池 30.0×10.0×5.5m 1座2组 生物接触氧化池总停留时间：7.5d，缺氧2.5d，好氧5.0d 半地下式钢砼结构 搅拌泵 4台，2用2备、混合液回流泵4台，2用2备 二沉池 4.0×3.0×5.0m 2 地上式钢砼结构 污泥回流泵2台，1用1备 芬顿氧化+沉淀池 40m3 2 钢砼结构 加药装置3套、机械搅拌装置2套、污泥泵2台，1用1备 排放池 75m3 1 7.2 地上式钢砼结构 外排泵2台，1用1备、液位控制系统1套 污泥浓缩池 40m3 1 / 半地上式钢砼结构 污泥脱水系统 WL型可调式卧螺离心机1台、I-1B-40螺杆泵2台 （3）处理效果及达标可行性 ①全厂废水水量情况 表5-7废水收集情况表 废水来源 编号 废水量m3/a 技改前 技改后 增减量 工艺废水 4-硝基3-氨基二苯硫醚 W7-3 395.8 395.8 0 氯硝柳胺哌嗪 W2-1 468.8 468.8 0 O-甲基异脲半硫酸盐 W1-2 215.6 215.6 0 真空泵废水 5000 5000 0 废气吸收液 665.48 1500 +834.52 全厂生活污水、 厂区初期雨水、地面设备冲洗水 9950 9950 0 合计 16695.68 17530.2 +834.52 ②达标可行性分析 企业废水采用分质分类收集处理思路，高浓度工艺废水经单独收集后经“铁碳微电解+芬顿氧化+中和沉淀+气浮”处理后，再汇合低浓度废水经“水解酸化调节+ A/O+二沉池+芬顿氧化+沉淀”处理后至排放池达标排放至园区污水处理厂集中处理。 处理效果如下： 表5-8 蒸发析盐处理效果预测表 处理单元 水量 （m3/a） COD （mg/L） SS （mg/L） NH3-N （mg/L） TN （mg/L） 硝基苯 （mg/L） 原水 7580.2 7000 400 50 100 215 铁碳微电解+催化氧化 进水 7580.2 7000 400 50 100 215 去除率 — 20% — — — 85% 出水 7580.2 5600 400 50 100 32 初期雨水、生活污水、循环水弃水、冲洗设备水 9950 500 400 35 40 3 调节水解池 +泥水分离池 进水 17530.2 885 400 36 45 5.2 去除率 — 30% 50% — — 60% 出水 17530.2 620 200 40 45 2.1 A/O接触氧化池 +二沉池 进水 17530.2 620 200 40 45 2.1 去除率 — 50% 50% 70% 60% 40% 出水 17530.2 310 100 12 18 1.26 Fenton氧化池 +化学沉淀池 +排放水池 进水 17530.2 310 100 12 18 1.26 去除率 — 40% 30% — — 50% 出水 17530.2 186 70 12 18 0.63 接管标准 / 500 400 25 45 5 表5-9 项目综合废水排放情况表 废水编号 主要污染物名称 现有排污总量 提升改造后 增减量 污染排放物浓度(mg/L) 污染物排放量t/a 污染排放物浓度(mg/L) 污染物排放量t/a 综合废水 废水量 - 16695.68 - 17530.2 +834.52 pH - 7～8 - - COD 848.6 14.17 186 3.26 -10.91 SS 300 5.01 70 1.23 -3.78 氨氮 36.5 0.61 12 0.21 -0.40 总氮 36.5 0.61 18 0.32 -0.29 硝基苯 2.92 0.05 0.63 0.01 -0.04 从上表可以看出，本项目废水经厂区污水预处理站及道博污水处理站处理后能满足园区污水处理厂的接管标准。可见项目废水进入园区污水处理厂处理是可行的。 项目污水接管园区污水处理厂处理可行性分析见原环评，本次评价不做赘述。 3、噪声 本项目新增一些设备，如废气处理设施、废水预处理设施等机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。 4、固废 本项目废气废水处理工程提升改造后，新增废气处理过程产生的脱附废液，废活性炭产生量略有减少。由于本项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。 ①提升改造后副产物产生情况分析 提升改造后项目新增固废废物类别及代码、产生量、处置方式及处置方式等根据《国家危险废物名录》（2016版）重新核实，汇总情况详见表5-10~5-12。 表5-10 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总表 序号 编号 名称 现有 提升改造后 变化量 主要成份 产生量(t/a) 处理处置量方式及其数量 (t/a) 主要成份 产生量(t/a) 处理处置量方式及其数量 (t/a) 1 S脱附 脱附废液 - 0 - 甲醇、丁酮、水等 4 委托处理4 +4 2 SG 废活性炭 - 47.8 委托处理47.8 甲醇、丁酮、活性炭等 12 委托处理12 -35.8 3 SW 污泥 污泥 195.5 委托处理195.5 污泥 210.5 委托处理210.5 +15 合计 -18.8 ②副产物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)，判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-11。 表5-11 副产物判定表 序号 编号 固废名称 产生 工序 形态 主要成分 是否固废 判断依据 利用途径 1 S脱附 脱附废液 活性炭再生 固态 甲醇、丁酮、水等 是 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 委托连云港市赛科废料处置有限公司处置 2 SG 废活性炭 尾气治理 固态 甲醇、丁酮、活性炭等 是 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 3 SW 污泥 废水处理 半固态 污泥 是 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 ②危险废物判定 表5-12 危险废物属性判定表 序号 编号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 代码 1 S脱附 脱附废液 活性炭再生 是 HW02 275-006-02 2 SG 废活性炭 尾气治理 是 HW02 275-007-02 3 SW 污泥 废水处理 是 HW04 263-011-04 ③污染防治措施 项目危废汇总表见表5-13。 表5-13 危险废物汇总表 序号 编号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期（天） 危险特性 污染防治措施 1 S脱附 脱附废液 HW02 275-006-02 4 活性炭再生 固态 甲醇、丁酮、水等 甲醇、丁酮、水等 30 T 委外处置 2 SG 废活性炭 HW02 275-007-02 12 尾气治理 固态 甲醇、丁酮、活性炭等 甲醇、丁酮、活性炭等 30 T 3 SW 污泥 HW04 263-011-04 210.5 废水处理 半固态 污泥 污泥 30 T

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生速 率kg/h | 产生 量t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速 率kg/h | 排放 量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1# 排气筒 | 甲醇 | 0.153 | 1.1 | 1 | 0.008 | 0.055 | 大气 |
|  | 2# 排气筒 | 丁酮 | 0.069 | 0.5 | 0.75 | 0.003 | 0.025 |  |
|  | 3# 排气筒 | 甲醇 | 0.167 | 1.2 | 1.33 | 0.008 | 0.06 |  |
|  | 4# 排气筒 | 甲醇 | 15.83 | 113.944 | 0.14 | 0.0012 | 0.0084 |  |
|  |  | 丁酮 | 2.708 | 19.5 | 1.29 | 0.011 | 0.078 |  |
|  |  | 粉尘 | 0.016 | 0.1137 | 0.07 | 0.0006 | 0.0046 |  |
|  | 5# 排气筒 | 甲醇 | 0.003 | 0.02 | 0.008 | 0.0001 | 0.001 |  |
|  |  | 氨 | 0.011 | 0.08 | 0.046 | 0.0006 | 0.004 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.006 | 0.04 | 0.023 | 0.0003 | 0.002 |  |
|  | 6# 排气筒 | 甲醇 | 0.003 | 0.02 | 0.017 | 0.0001 | 0.001 |  |
|  |  | 氨 | 0.011 | 0.08 | 0.1 | 0.0006 | 0.004 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.006 | 0.04 | 0.05 | 0.0003 | 0.002 |  |
| 水 污 染 物 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 消减量t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 水量 | 17530.2 | 0 | / | 17530.2 |  |
|  | COD | 58.04 | 54.78 | 186 | 3.26 | 园区污水处理厂 |
|  | SS | 7.01 | 5.78 | 70 | 1.23 |  |
|  | 氨氮 | 0.73 | 0.52 | 12 | 0.21 |  |
|  | 总氮 | 1.16 | 0.84 | 18 | 0.32 |  |
|  | 硝基苯 | 1.66 | 1.65 | 0.63 | 0.01 |  |
| 固体废物 | 排放源 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | S脱附 | 4 | 4 | 0 | 0 | 委托连云港市赛科废料处置有限公司处理处置 |
|  | SG | 12 | 12 | 0 | 0 |  |
|  | SW | 210.5 | 210.5 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 设备 名称 | 污染物 名称 | 等效声级 | 排放量 |
| 1 | 废气处理设施、废水预处理设施 | 噪声 | 70~85 dB(A) | 厂界外噪声 达标排放 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 | 本项目土建施工较小。项目施工期短，污染小；营运期“三废”较少，废气、废水、固废等均得到妥善处理和处置，满足环保要求。采取以上措施后，本项目对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本工程施工期较短，对环境影响很小。 营运期环境影响分析： 1、环境影响分析 1.1大气环境影响分析 根据原报告书大气环境影响评价的结论，提升改造前项目废气正常排放情况时，在各种气象条件下，对周围环境及环境敏感点的影响较小，不会造成大气功能区类别降低。 提升改造后废气污染因子情况未发生变化，部分无组织废气转化为有组织排放，减少对环境影响。本次预测选取部分因子进行预测。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。再根据评价等级确定定量预测的内容。 根据导则，采用AERSCREEN估算模型进行估算，估算模型参数见表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数 / 最高环境温度 39.5℃ 最低环境温度 -9.8℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 半潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/° / 表7-2大气污染物点源排放参数 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 5# 119.78 34.39 0.0 15 0.6 25.0 12.88 甲醇 0.0001 kg/h 氨 0.0006 硫化氢 0.0003 5# 119.78 34.39 0.0 15 0.35 25.0 23.66 甲醇 0.0001 kg/h 氨 0.0006 硫化氢 0.0003 表7-3大气污染物无组织面源排放参数 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 污水站 119.78 38.9 0 75 75 2 氨 0.0001 kg/h 硫化氢 0.00006 固废仓库 119.78 38.9 0 35 5 3.2 甲醇 0.0004 氨 0.0001 硫化氢 0.00006 本项目新增5#排气筒污染源的正常排放的污染物的Pmax及D10%预测结果如下： 表7-4 大气评价等级判别参数 排放 方式 排放源 污染物名称 最大落地浓度 （ug/m3） 最大浓度占标率 Pmax（%） D10% （m） 有组织 5# 甲醇 0.002 0.00007 / 氨 0.013 0.01 / 硫化氢 0.007 0.07 / 6# 甲醇 0.003 0.0001 / 氨 0.018 0.01 / 硫化氢 0.009 0.09 / 上表中有组织排放的硫化氢 Pmax=0.07%。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（H.J2.2-2018），确定本项目大气评价等级为三级，根据导则要求，本项目不需要进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。大气污染物排放量核算见表7-5。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 1# 排气筒 甲醇 1 0.008 0.055 2# 排气筒 丁酮 0.75 0.003 0.025 3# 排气筒 氯乙烷 1.33 0.008 0.06 4# 排气筒 甲醇 0.14 0.0012 0.0084 丁酮 1.29 0.011 0.078 粉尘 0.07 0.0006 0.0046 5# 排气筒 甲醇 0.008 0.0001 0.001 氨 0.046 0.0006 0.004 硫化氢 0.023 0.0003 0.002 6#排气筒 甲醇 0.017 0.0001 0.001 氨 0.1 0.0006 0.004 硫化氢 0.05 0.0003 0.002 合计 甲醇 0.1254 丁酮 0.103 粉尘 0.0046 氨 0.008 硫化氢 0.004 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产物环节 污染物 主要污染防治措施 国家或者地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 污水站 污水处理 氨 加强通风 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 0.5 0.001 2 硫化氢 0.06 0.0005 3 危废房 危废暂存 甲醇 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） 1.0 0.003 4 氨 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 0.5 0.001 5 硫化氢 0.06 0.0005 无组织排放 无组织排放总计 甲醇 0.003 氨 0.002 硫化氢 0.001 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 甲醇 0.1284 2 丁酮 0.103 3 粉尘 0.0046 4 氨 0.01 5 硫化氢 0.005 表7-8 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 排放量 (t/a) 环境标准值 (小时平均，mg/m3) 排放速率（kg/h） 卫生防护距离计算值（m） 提级后距离（m） 污水站 氨 0.001 0.2 0.0001 0.005 100 硫化氢 0.0005 0.01 0.00006 0.091 危废仓库 甲醇 0.003 3 0.0004 0.008 100 氨 0.001 0.2 0.0001 0.037 硫化氢 0.0005 0.01 0.00006 0.716 从上表可见，车间无组织污染物排放量不变，卫生防护距离同原环评一致，污水站、危废仓库无组织排放量减少，污水站设置100m的卫生防护距离，危废仓库设置100m的卫生防护距离，结合已建项目卫生防护距离设置情况（100米），确定本项目建成后卫生防护距离仍为100米。 由于项目此次变更不影响其它主体工程变化，其它环境影响评价内容同原报告书。 建设项目大气环境影响评价自查表见表7-9。 表7-9建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级√ 评价范围 边长=50km□ 边长5～ 50km□ 边长=5 km√ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a√ 评价因子 基本污染物 (SO2 、NOx PM10 ) 其他污染物 (甲醇、丁酮、氨、硫化氢) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 1 ）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源√ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 √ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km √ 预测因子 预测因子( 甲醇、丁酮、氨、硫化氢) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √ 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%√ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%√ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 √ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（甲醇、丁酮、氨、硫化氢） 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ SO2、PM10、NOx、甲醇、丁酮、氨、硫化氢） 监测点位数（ 2 ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 √ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（100）m 污染源年排放量 SO2:（）t/a NOx:（）t/a 颗粒物:（0.0046）t/a VOCs:（）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 1.2、地表水环境影响分析 根据原报告书水环境影响评价的结论，提升改造前项目废水正常排放情况时，项目废水经厂区污水站处理后，排入区域污水管网，进入区域污水处理厂集中处理，对地表水环境影响较小。由表5-15可知，提升改造后项目废水及污染物排放量略有减少，且各污染物均能做到达标排放。 企业废水经厂区处理站处理后送区域污水处理厂达标处理，从处理容量和对污水处理厂处理工艺两方面综合考虑是可行的，能做到达标排放，也不会影响污水处理厂的正常运行。项目废水经园区污水处理厂处理后外排，对纳污水体新沂河的影响较小，不会造成水体功能降级。 因此调整后项目废水污染物排放对地表水环境的影响变小。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-10 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，企业废水经厂区处理站处理后送园区污水处理厂达标处理，评价等级为三级B。不会对周边地表水环境产生不良环境影响。 表7-11 地表水环境影响自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √ 影响途径 水污染影响型√ 水文要素影响型 直接排放 (；间接排放(；其他( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他 √ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( 生态环境保护主管部门 (；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季；秋季 (；冬季 ( 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数 （ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 √；Ⅳ类 √；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 √；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 (水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标√；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区( ( 不达标区 □ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 本项目排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 废水量 834.52 / COD / / SS / / NH3-N / / TP / / 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □ ；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动 (；无监测 □ 手动 □；自动 (；无监测 □ 监测点位 （/） （/） 监测因子 （/） （/） 污染物排放清单 /( 评价结论 可以接受 √；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 1.3、声环境影响分析 本项目新增一些废水废气处理设备，机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。部分设备置于隔声性能较好的厂房内，部分高噪声设备采用安装减震垫等消声措施，同时对产生噪声的机器设备进行基础固定，项目产生的噪声经基础固定、车间阻挡、距离衰减后，产生的噪声可以达到GB12348-2008规定的3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准。满足环境保护要求。 1.4、固废影响分析 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总情况详见表7-10。 表7-12 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总表 序号 编号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期（天） 危险特性 污染防治措施 1 S脱附 脱附废液 HW02 275-006-02 4 活性炭再生 固态 甲醇、丁酮、水等 甲醇、丁酮、水等 30 T 委外处置 2 SG 废活性炭 HW02 275-007-02 12 尾气治理 固态 甲醇、丁酮、活性炭等 甲醇、丁酮、活性炭等 30 T 3 SW 污泥 HW04 263-011-04 210.5 废水处理 半固态 污泥 污泥 30 T 1.4.1贮存场所污染防治措施 本项目对现有危废仓库进行扩建，扩建后危废仓库占地面积230m2危废仓库，用于贮存生产过程中产生的危险废物。并且本项目新增一座155m2的一般固废仓库，用于贮存生产过程中产生的一般固废。生产过程产生的危废及时分类收集、汇总，在厂内暂存。 本项目危险废物临时贮存暂存场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设： （1）贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志； （2）贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施； （3）贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； 通过以上的分析，本项目固体废物的临时贮存和委托处置方案可行，可实现各类废物的零排放。 表7-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 编号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 S脱附 脱附废液 HW02 275-006-02 厂区北侧 230m2 密闭桶装 100吨 2个月 2 SG 废活性炭 HW02 275-007-02 密闭桶装 3 SW 污泥 HW04 263-011-04 密闭桶装 1.4.2运输过程的污染防治措施 （1）危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求； （2）应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场； （3）加强对车辆及罐体质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全。本项目危废由连云港市赛科废料处置有限公司回收处置，行驶路线为：连云港市亚晖医药化工有限公司—园区内道路——连云港市赛科废料处置有限公司，行驶路线属于非人口密集的快捷路径，避开了主要敏感点； （4）严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。 1.4.3固废处置方式可行性分析 （1）废物处置方案 项目固废主要为污泥、废活性炭等，污泥、废活性炭等委托连云港市赛科废料处置有限公司处置。固废处理率达到100%，不会造成二次污染。 厂区危险固废仓库占地面积230 m2。危险废物每两个月转运一次，堆场面积可堆放项目产生的危废。 （2）废物处置可行性分析 连云港市赛科废料处置有限公司注册地址连云港灌南县堆沟港镇（化学工业园），主要经营：固体废物焚烧处理技术研发；危险废弃物焚烧；废金属、废塑料、废纸箱、废纸板回收。 项目废活性炭（HW04）、脱附废液（HW04）等均含有危险化学物质，委托连云港市赛科废料处置有限公司处理可行。 综上，本项目产生的各种危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。 1.4.4危废管理要求 ①危险废物收集后必须用容器密封储存，分类存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。 ②危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。 ③危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。 ④危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 1.5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，因此本项目的地下水环境影响评价类别见表7-14。 表7-14地下水评价分类表 环评类别 行业类别 报告书 报告表 地下水评价类别 报告书 报告表 仓储（不含油库、气库、煤炭储存） 有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目 其他 有毒、有害及危险品的仓储I类、其余III类 III类 本项目主要为废气、废水处理设施提升改造，以及固废仓库升级改造，固废仓库升级改造包括扩建危废库，因此本项目地下水评价类别按照有毒、有害及危险品的仓储计，对照上表可知，本项目属于Ⅰ类建设项目。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：项目所在地的地下水环境敏感程度依据表7-15进行判定。 表7-15地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a。 不敏感 上述地区之外的其它地区。 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。资料显示，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，因此本建设项目地下水环境敏感程度为不敏感。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）的划分原则可知，本项目地下水影响评价等级为二级。 表7-16 地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 本项目位于灌南县堆沟港镇化学工业园区，其周边大多为企业。 1）预测范围 潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。 2）预测时段 预测时段为：100d、1a、1000d、10a、20a及30a。 3）情景设置 正常工况下，本项目废水经过收集后进入厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂处理。项目废水对地下水的影响主要表现为通过地表入渗。由于本项目污水站、危险废物临时堆场和厂区内各类污水管线等区域均做防渗处理，废水泄漏、下渗的可能性较小，因此项目废水对厂区附近地下水的影响较小。厂区固废堆场、生产区路面、车间仓库地面均已按相关要求落实防渗措施，可有效控制废水下渗影响附近地下水。 本项目已根据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 等规范要求设计防渗措施，故不进行正常情况下的预测，预测情景为事故排放工况。危废仓库已按相关要求做了防渗防腐，当防渗防腐措施失效或地面开裂的情况下，渗漏液渗漏时，渗漏液将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移，对地下水水质造成影响。通过污染源强分析及现场踏勘，扩建危废仓库设置一处高浓废渗漏液收集装置即渗漏液收集槽，为新建，因此本次预测选取事故状态下的渗漏液收集槽作为源强进行预测。 4）预测因子 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目涉及的污染因子无重金属及持久性有机污染物。 根据项目废物排放特征及地下水水质监测资料，项目主要潜在地下水污染源为渗漏液收集槽，通过污染源强分析，本次预测选择渗漏液收集槽的COD（由于地下水中COD指标以CODMn（即耗氧量，本报告中的COD特指CODCr表示）、甲苯作为预测因子，预测工况为渗漏液收集槽发生渗漏、防渗措施遭到破坏，CODMn、甲苯在无防渗措施下渗漏，预测时长为30年。 5）预测方法 ①预测模型 因厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。厂区在正常情况下基本不产生地下水污染，主要的考虑因素是渗漏液收集槽的渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。 对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为： 式中：x—预测点距污染源强的距离，m； t—预测时间，d； C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L； C0—地下水污染源强浓度，mg/L； u—水流速度 ，m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d； erfc()—余误差函数。 计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，详见下。 地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得： U＝K×I／n D＝aL×Um 其中：U—地下水实际流速，m/d； K—渗透系数，m/d； I—水力坡度，‰； n—孔隙度； D—弥散系数，m2/d； aL—弥散度，m； m—指数。 ②水文地质参数设置 渗透系数、水利坡度、孔隙度 本项目地下水含水层参数见表7-17。 表7-17 地下水含水层参数 项目 渗透系数K（m/d） 水利坡度I 孔隙度n 项目建设区含水层 0.5 0.0005 0.0065 *注：数据引用根据《连云港致诚化工有限公司年产1500吨喹啉酸等10个产品技改项目地下水环境影响评价专题报告》。 ②弥散度的确定 D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图7-2）。根据室内弥散试验以及野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取50m。 图7-2散沉积物的纵向弥散度与研究区域尺度的关系 表7-18 含水层弥散度类比取值表 粒径变化范围（mm） 均匀度系数 指数m 弥散度aL（m） 0.4-0.7 1.55 1.09 3.96 0.5-1.5 1.85 1.1 5.78 1-2 1.6 1.1 8.80 2-3 1.3 1.09 13.0 5-7 1.3 1.09 16.7 0.5-2 2 1.08 3.11 0.2-5 5 1.08 8.30 0.1-10 10 1.07 16.3 0.05-20 20 1.07 70.7 选取高的两种污染物（COD）进行预测，根据同类企业类比，具体事故源强见表7-20。计算参数结果见表7-21。 表7-20事故源强 项目名称 废水量，m3/a CODcr，mg/L 甲苯，mg/L 渗漏液收集槽 4.08 39895.58 20000 注：1.《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш类水标准中CODMn3.0mg/L、甲苯0.7mg/L。 表7-21 计算参数一览表 参数含水层 地下水实际流速U（m/d） m指数 弥散系数D（m2/d） 事故泄漏质量mg/L CODMn 项目建设区含水层 0.0266 1.07 1.46 27926.91 注：*事故源强按渗漏液中污染物最大浓度计，本次环评以渗漏液收集槽作为事故泄漏源强。以收集槽中的CODMn计，收集槽中CODCr浓度为39895.58mg/L，根据经验，CODMn=0.2~0.7CODCr，化工类废水不易用高锰酸钾氧化，取系数为0.7。 6）预测结果 CODMn污染物地下运移范围计算结果见表7-22。 表7-22 CODMn污染物地下运移范围预测结果表(单位：mg/L) 扩散距离m 泄漏发生后的时间，天数 100d 1000d 10a 20a 30a 0 27926 27926 27926 27926 27926 10 17006.7 25679.04 27375.3 27747.36 27851.83 20 8046.74 23129.44 26730.06 27536.57 27764.08 30 2880.35 20375.11 25989.39 27291.34 27661.49 40 766.191 17530.24 25154.49 27009.6 27542.8 50 149.651 14713.07 24228.78 26689.51 27406.76 60 21.2871 12033.27 23217.87 26329.52 27252.11 70 2.19262 9581.321 22129.53 25928.42 27077.66 80 0.16287 7421.211 20973.52 25485.38 26882.24 90 0.0087 5587.581 19761.33 25000 26664.76 100 0.00033 4086.991 18505.83 24472.32 26424.21 120 1.8E-07 2000.537 15921.24 23292.63 25870.37 150 0 545.1327 12077.69 21234.93 24847.95 180 0 112.0654 8589.213 18893.34 23588.44 210 0 17.27483 5706.555 16367.43 22097.63 240 0 1.988187 3532.146 13777.59 20397.72 270 0 0.17031 2032.279 11248.91 18526.84 300 0 0.010833 1085.016 8894.542 16536.71 400 0 1.27E-07 76.75878 3175.777 9843.695 500 0 0 2.250827 756.4396 4611.013 600 0 0 0.03 117.69 1661.64 700 0 0 0 11.81 453.93 800 0 0 0 0.03 14.25 900 0 0 0 0 1.62 1000 0 0 0 0 0.01 1100 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 *参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш类水标准。 根据项目所在厂址地下水走向，渗滤液收集槽距厂区边界最近距离为30m。 根据导则推荐的一维半无限长多孔介质柱体模型和类比取得的水文地质参数，预测CODMn、甲苯在地下水中浓度的变化。 从表7-22中可以看出，预测因子污染物在无防渗措施下渗漏，污染物的最大浓度出现在排放泄漏点附近，影响范围内污染物浓度随时间增长而增大。根据模型预测污染物在地下水中污染范围为：100天扩散到厂界外90m-100m；1000天将扩散到厂界外295-315m；10年将扩散到厂界外645m-685m，20年将扩散到厂界外895m-945m，30年将扩散到厂界外1005m-1075m。因此，企业在运行期应定期检查收集槽的防渗性能，避免渗漏、防渗失效。 表7-23 本项目污染区划分及防渗措施一览表 序号 地下水污染防治分区类别 区域名称 防渗措施 1 重点防渗区 整个危废仓库、渗漏液收集槽、导流沟等 采用耐酸耐腐蚀水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗、防腐处 理，同时，车间四周墙裙涂环氧树脂防渗。通过上述措施使防渗层渗透系数≤10 -10 cm/s。危废仓库周边设置导流沟（沟净宽 0.15m，净深 0.1m，坡度 1%） 7）小结 预测结果表明：在最不利的无防渗措施工况下，污染物正常排放扩散30年内对地下水影响范围为厂界外1005m-1075m范围内。因此若无有效的防渗措施，污水站的运行会对区域地下水产生一定的影响。 针对污染特点将甲类危废仓库设置为地下水、土壤重点污染防渗区，并采取相应的防渗措施。运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低；因此，本项目对地下水的影响是微弱的。从地下水环境保护角度看，其影响是可以接受的。 1.6、土壤环境影响分析 本项目废水经过收集后进入厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂处理。项目废水对土壤的影响主要表现为通过地表入渗。由于本项目污水站、危险废物临时堆场和厂区内各类污水管线等区域均做防渗处理，废水泄漏、下渗的可能性较小，因此项目废水对厂区附近土壤的影响较小。厂区固废堆场、生产区路面、车间仓库地面均已按相关要求落实防渗措施，可有效控制废水下渗影响附近土壤。 1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目的土壤环境影响评价类别见表 7-24。 表7-24 土壤评价类别表 行业类别 项目类别 I II III IV 交通运输仓储邮政业 / 油库（不含加油站的油库）；机场的供油工程及油库；涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储；石油及成品油的输送管线 公路的加油站；铁路的维修场所 其他 本项目涉及危废库扩建，危废库为危险品仓储，对照上表可知，本项目属于Ⅱ类建设项目。 本项目涉及危险品仓储，为污染型项目，项目占地230m2（约0.023hm2），占地规模为小型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3 ：项目所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据表7-25进行判定。 表7-25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 建设项目场地周边不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院计其他土壤环境敏感目标，因此本建设项目地下水环境敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体判定依据见下表。 表7-26 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 依据上表判定本项目土壤评价等级为三级，本评价定性描述项目运行中对土壤环境产生的影响。本项目为厂区现有危废库。依据现状监测，厂址内土壤符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表 1第二类用地的筛选值和管制值要求，厂址周边土壤环境现状良好，建成以来，未造成土壤环境污染。 2）建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别 本项目涉及其他危险品仓储，就本项目而言，本项目土壤环境影响类型与影响途径见表7-27。 表7-27 土壤评价类别表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 建设期 运行期 √ √ 服务期满后 3）建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表7-28。 表7-28建设项目土壤环境影响及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 危废仓库 渗滤液 地面漫流 COD / 事故 垂直入渗 COD / 事故 4）土壤污染影响后果分析 建设项目运行过程中存在土壤污染的可能，因此需要采取避免对土壤环境的污染。 5）土壤污染防控措施 本项目应采取土壤环境质量现状保障、源头控制、过程防控等一系列防控措施：可通过加强厂区内绿化，通过植物吸附降低污染物通过大气沉降造成的土壤污染。 危废仓库按照“五防”要求建设，设置渗滤液收集输送系统，可有效避免渗滤液进入土壤环境；项目采取分区防渗的措施，各处理构筑物采用钢筋砼结构，以防腐蚀，主要设备采用玻纤布环氧树脂防腐，工程管道采用优质玻璃钢管，使各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，以确保整体使用寿命达十五年以上，降低了土壤环境污染的风险；厂区污水站设置废水调节池，避免出现在全天运行时段中的水量大幅波动，管道设置电磁流量计、自动取样系统、自动控制阀门和止回阀，保证运行设备有足够的备用率，避免池体中污水、污泥溢流情况发生。 经鉴定，对土壤造成污染的小范围区域可及时将污染土壤其纳入危废进行收集处理，占地范围内多个点位、层位或评价因子出现超标，需要制定土壤改良和土壤修复方案。 经采取上述措施后，建设项目土壤环境影响可接受。 6）建设项目土壤环境影响评价自查表。 表7-29土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地☑；农用地□；未利用地□ 土地利用类 型图 占地规模 （0.023）hm2 敏感目标信息 敏感目标（周边均为规划的工业用地 ）、方位（ ）、距离 影响途径 大气沉降□；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他 全部污染物 COD 特征因子 / 所属土壤环境影响 评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感☑ 评价工作等级 一级□；二级□；三级☑ 现状调查内容 资料收集 a）□；b）□；c）☑；d）☑ 理化特性 见章节7 同附录 C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3个 - 0-0.2m 柱状样点数 - - 现状监测因子 / 现状评 价 评价因子 COD 评价标准 GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他 现状评价结论 预测范围内各评价因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中筛选值第二类用地标准要求，满足工业用地对土壤环境要求 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治措 施 防控措施 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 2个 COD 必要时开展 信息公开指标 COD 评价结论 土壤环境影响角度，拟建项目建设是可行的 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 1.7、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境的目的。 （1）风险调查 ① 风险源调查 本次项目风险源主要为扩建危废库。 本项目涉及的风险物质主要有危险废物。危险废物的暂存数量及暂存位置见表7-30。 表7-30危险物质暂存数量及暂存位置 危险物质名称 最大暂存量/t 暂存方式 暂存位置 危废 脱附废液 0.7 密闭桶装 扩建危废仓库 废活性炭 2 密闭桶装 污泥 35 密闭桶装 ②环境敏感目标调查 环境敏感目标调查详见表3-1。 风险识别 ①物质危险性识别 本项目所涉及的有毒有害物质主要为危险废物。 拟建项目涉及的有毒有害物质包括HW02、HW04。产生的危险废物主要包括废活性炭、污泥等等。 项目危废的危害特性及主要有害成分见表7-31。 表7-31危险废物的危害特性及主要有害成分一览表 危险物质名称 危险特性 形态 主要有害成分 危废废物 脱附废液 毒性、易燃性 液态 甲醇、丁酮、水等 废活性炭 毒性、易燃性 固态 甲醇、丁酮、活性炭等 污泥 毒性 固态 污泥 ② 生产系统危险性识别 【储运过程中风险识别】 Ⅰ.运输过程中的风险识别 本项目产生的危险废物运输属于运输单位外协承担，故一旦在运输过程中发生泄漏、燃烧、人员伤亡和污染环境事故时，运输单位应立即采取必要的措施，使本项目风险值处于环境可接受水平。 Ⅱ.储存过程中的风险识别 本项目储存过程中的环境风险主要是危险废物包装破损泄漏，存在的影响主要为泄漏、物质挥发对大气环境及人群健康的影响；泄漏物质发生火灾、爆炸事故引起的二次污染对水体、大气环境以及人群健康的影响等。 危险物质泄漏与毒气扩散、火灾爆炸以及中毒等事故是紧密联系在一起的，如泄漏后该泄漏物若被点燃，则引起火灾，若未被点燃，则不断蒸发，使蒸气在空气中持续扩散，当扩散浓度达到爆炸极限，遇到明火点燃时，将发生蒸气云爆炸事故。当扩散浓度足够大时，将造成暴露人员中毒。危废仓库火灾事故的危害预测属于安全评价范围，并且火灾主要发生在厂区之内，发生火灾爆炸时产生的环境危害主要是震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，爆炸起火后将通过热辐射方式影响周围环境，对近距离范围内的建筑物和人员造成严重伤害。通过提高危废仓库的本质安全度，落实各项安全措施后，可使火灾、爆炸危险性下降。 本项目危废泄漏造成的火灾事故产生的大气二次污染物主要为二氧化碳、一氧化碳和粉尘，浓度范围在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较大影响，长期影响甚微。 本事故引起的二次水体污染是指在事故中有毒有害物质直接泄漏至水体或在处理事故时有毒有害物质随消防水通过清下水、雨水管道等途径进入环境水体而造成环境造成环境污染事件。项目危险废物泄漏后一旦发生火灾、爆炸事故，消防尾水经应急池收集后进入厂区污水站处理达标后排入园区污水处理厂进行再处理，因此因消防水排放而发生周围水体污染事故的可能性较小。 经上述分析，本项目对环境影响主要为危险废物泄漏后挥发对大气环境的影响。 Ⅲ.危废贮存 本项目危废按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关环保管理要求进行贮存。液态危废贮存时，桶装后存放于危废库内，因此危废库内产生的渗滤液较少。且企业危废库周围设置导流沟，并进行防腐防渗处理。贮存过程若发生泄漏，废液进收集槽收集后委外处理。 企业定期巡查厂区危废仓库，并对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关环保管理要求，对厂区危废库情况进行核实，及时处理发现的情况，因此，危废库影响可控，对地表水、地下水等影响较小。 （3）环境风险分析 ①泄漏影响分析 危险废物包装完整，正常的情况下，一般不会出现泄露，但如果受外环境影响，如温度、压力、湿度等发生变化，则可能出现包装破损，内部危险物质外漏。从项目建设内容来看，每次收集的危险废物在生产线包装完整，经由厂内叉车运输至危废仓库，一般不会对危险废物造成损伤，而且危废的包装物是防腐防渗的容器，这些少数发生泄漏的危险物质并不会带来影响。但如果发生泄漏，事故排放进入雨水系统后自流至消防尾水收集池或应急池，进入厂区污水站处理达标后排入园区污水处理厂进行再处理，对周边环境影响较小。 因此要求企业务必做好雨污分流工作，防止废水进入雨水系统。并且要求危废仓库内设导流沟、收集槽，将泄漏的渗漏液经导流沟进入收集槽，避免对周边环境造成影响。若发生泄漏风险事故，应按程序报告，停止生产，将物料引至专用贮桶，进行止漏并对泄漏的物料进行回收和清理，收集的危废作为危险废物进行管理并委托资质单位进行处理。企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及其2013年修改单和的相关规定进行建设、管理营运，在此前提下，不会对周围环境造成影响。 ②火灾次生风险影响分析 危废仓库所涉及的物品为有毒、易燃易爆物质，遇高温或明火时可能发生火灾或爆炸，火灾产生的燃烧产物进入大气或水环境，造成污染，并产生次生污染物一氧化碳、二氧化碳： 本项目仓库内配置有灭火器、消防栓、防爆灯，为了有效地预防项目运营过程仓库火灾事故，建设单位应做好以下几点： A.危险废物须分类存放，包装完成，以免渗漏液随意排放。 B.危废仓库必须装有通风设施，并配有消防设施、火灾报警装置，防爆灯等。 C.火灾爆炸事故排放影响分析：本项目贮存的脱附废液等物质组成，属于遇火易燃物质，在运输和贮存过程中会有发生火灾的风险。考虑到火灾属于安全评价范畴，本报告不作详细阐述。 在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水在厂区收集处理后不会对周边地表水体产生影响。企业设置一座事故池，一旦发生火灾，消防废水经雨水沟收集进入事故池，以满足事故应急要求。事故池处于空闲状态，不得储存水，待事故发生时，通过阀门切换确保发生事故时废水不从雨水管直接进入附近地表水体。 （4）环境风险防范措施 【收集过程中风险防范措施】： 收集过程事故风险主要是因装危废的容器不符合要求发生破损、变形导致危险物质泄漏等事故，是安全生产的重要方面。 ①危险废物根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 ②装运废物的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③本项目危险废物应分类收集，通过分类回收利用和无害化处理处置，逐步建立和完善社会源危险废物的回收网络。 【运输过程风险防范】： 本项目只负责危废的收集、贮存，其由有资质单位进行处置，在危险废物收集运输过程中，需由专用危险废物运输车辆运送。 【贮存过程中风险防范措施】： 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，危险废物贮存主要要求如下： ①严格按贮存要求设计。危废仓库四周设置导流沟、渗漏液收集槽和利用厂区现有的事故应急池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)）等标准规范执行。将不同危废分区存放。发现漏液的危废必须由值班人员再盛入相应的容器内。危险废物标签和储存设施参照GB18597、GB18599 的有关规定进行。 ②危废仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③盛装危废的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物贮存设施的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 ④如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好危险废物贮存设施的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对危险废物贮存设施的危险废物容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 ⑤要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 ⑥仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火宅隐患消灭在萌芽状态。 ⑦厂房内灯具必需为冷光源，防爆灯具。 ⑧安全防范措施与监测措施：a.暂存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。b.暂存仓库的温度、湿度 应严格控制，发现变化及时检查储存状况。c.按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。d.暂存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。e.暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。f.值班人员应掌握危险废物发生火宅的扑救常识，学会使用灭火器材。g.根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关规定对地面采取防渗措施，贮存区四周应设置导流沟，设置事故应急池。 【生产运行过程中防范措施】： ①企业必须高度重视安全生产工作，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事故隐患，并有专人负责安全工作。 ②上岗操作人员应按照规定进行培训，使其不仅掌握正常生产情况下本岗位的操作规程，还必须熟悉非正常工况下的岗位要求。③定期进行仓库及设备的安全检查，发现问题及时处理。 ④进行消防专职培训，使用和维护消防器材、工具、设施。以确保初期事故的处理，不延误时间、不扩大事故、不失掉处理事故的时机。 ⑤泄漏事故发生时，有关负责人因有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。事故发生后，要做好危险废物的收集，以防止引起环境污染。 ⑥禁止将危废堆放在漏天场地，避免危险废物遭受雨淋水浸。 ⑦应避免贮存大量的危废或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，本项目危险废物贮存设施危废量不得大于100t，暂存时间不得超过60d，个别产量少的危废除外。 （5）应急预案 企业应按照《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环保部公告2016 年第74号）要求，健全风险防范措施，根据拟建项目生产工艺、原辅材料等的变化情况，及时编制突发环境事件应急预案，强化应急培训和演练，保障环境安全。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目建成后，厂区环境风险应急预案修编的主要内容如下。 表 7-32 突发事故 序号 项目 内容及要求 1 适用范围 明确应急预案的适用范围 2 应急计划区 危险目标：贮存区、环境保护目标等 3 环境事件分类与分级 明确厂区风险事件的分类，并根据可能造成的后果进行分级 4 企业、园区、地方政府 环境风险应急体系 应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 5 应急组织机构、人员 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥专业救援队伍—负责工厂事故控制、救援、善后处理；地区应急组织机构：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；人员—负责对厂专业救援队伍的支援。 6 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 7 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 8 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 9 应急环境监测、抢险、 救援 及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果 进行评估，为指挥部门提供决策依据 10 应急检测、防护措施、 清除 泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 11 人员紧急撤离、疏散， 应急 剂量控制、撤离 组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂 量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 12 事故应急救援关闭程 序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 13 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 14 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 15 记录和报告 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 16 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 表7-33建设项目环境风险评价自查表 建设项目名称 连云港市亚晖医药化工有限公司环保提升改造项目 建设地点 灌南县堆沟港镇化学工业园区 地理坐标 东经：119.78，北纬：38.39 主要危险物质及分布 新增危废仓库 环境影响途径及危害后果 危险物质发生泄漏，易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。产生的伴生/次生污染物CO在高温下挥发至大气中。 风险防范措施要求 一、泄漏、火灾爆炸风险防范措施 1、危险废物根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 2、装运废物的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 3、严格按贮存要求设计。储存区设置导流沟、渗漏液收集槽和事故应急池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)）等标准规范执行。将不同危废分区存放。发现漏液的危废必须由值班人员再盛入相应的容器内。危险废物标签和储存设施参照 GB18597、GB18599 的有关规定进行。 4、仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火宅隐患消灭在萌芽状态。 5、厂房内灯具必需为冷光源，防爆灯具。 二、地下水风险防范措施 技改项目地下环境风险防范措施采取源头控制、分区防渗措施、地下水环境监测与管理措施等，其中危险废物暂存仓必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）厂》（GB15562.2-1995）的专用标志；参考《危险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2001 及 2013 年修改单）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等要求设置防渗措施，定期开展地下水监测，如发生防渗层破损可及时发现并采取补救措施。 2、总量控制分析 提升改造后项目排污申报量见表7-34。 表7-34 提升改造后项目总量控制指标表 项目 现有工程 本项目 “以新带老”削减量 最终接管量 排入外环境量 技改前后增减量 污染因子 现有工程批复总量 本项目产生量 本项目削减量 本项目排放量 水污染物 废水量 60872 - - 834.52 - 61706.52 61706.52 +834.52 CODcr 46.79 - - - - 46.79 3.085 - SS 5.8943 - - - - 5.8943 4.319 - 氨氮 1.32 - - - - 1.32 0.309 - 总氮 7.8557 - - - - 7.8557 0.926 - 总磷 0.0239 - - - - 0.0239 0.0239 - 苯 0.01 - - - - 0.01 0.006 - 甲苯 0.025 - - - - 0.025 0.006 - 硫化物 0.02 - - - - 0.02 0.02 - 邻二氯苯 0.02 - - - - 0.02 0.02 - AOX 0.466 - - - - 0.466 0.062 - 总锰 0.09 - - - - 0.09 0.09 - 硝基苯类 0.11 - - - - 0.11 0.11 - 苯胺类 0.176 - - - - 0.176 0.062 - 2,4-二氯苯酚 0.038 - - - - 0.038 0.031 - 氯仿 0.023 - - - - 0.023 0.019 - 大气污染物 二氧化硫 5.6962 - - - - - 5.6962 - 二氯甲烷 0.6397 - - - - - 0.6397 - 氯仿 0.0384 - - - - - 0.0384 - 氯化氢 2.7137 - - - - - 2.7137 - 甲醇 7.085 - - - - - 7.085 - 乙醇 0.1078 - - - - - 0.1078 - 丙酮 5.0924 - - - - - 5.0924 - CO 2.463 - - - - - 2.463 - DMAC 0.1446 - - - - - 0.1446 - 2-丁醇 0.3109 - - - - - 0.3109 - 乙腈 0.2399 - - - - - 0.2399 - 乙酸乙酯 0.231 - - - - - 0.231 - 异丙醇 0.1751 - - - - - 0.1751 - 2-戊酮 0.2596 - - - - - 0.2596 - 烯丙基氯 0.0404 - - - - - 0.0404 - 甲酸乙酯 0.1072 - - - - - 0.1072 - 丁酮 0.98 - - - - - 0.98 - 1,1-二氯乙烷 1.17 - - - - - 1.17 - 1,2-二氯乙烷 0.12 - - - - - 0.12 - 氮氧化物 0.8 - - - - - 0.8 - 甲苯 2.7138 - - - - - 2.7138 - 水合肼 0.047 - - - - - 0.047 - 三氯化磷 0.07 - - - - - 0.07 - 粉尘 0.3246 - - - - - 0.3246 - 氯气 0.19 - - - - - 0.19 - 氨气 0.0808 - - 0.008 - - 0.0888 +0.008 硫化氢 - - - 0.004 - - 0.004 +0.004 苯 0.02 - - - - - 0.02 - 乙酸 0.0828 - - - - - 0.0828 - 非甲烷总烃 0.24 - - - - - 0.24 - VOCs 17.6455 - - - - - 17.6455 - 3、选址合理性 项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园内，本次改建不新增用地面积。厂界北面为纬三路，隔纬三路为亚邦热电厂，南面为连云港钮泰科化工有限公司，西面为连云港先达化工有限公司，东面灌河河堤。 该地块为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目的选址符合园区土地规划要求。 综上所述，项目选址是可行的。 4、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规定： 排气筒附近有环保图形标志牌，废气处理装置进气口以及排气口设置了监测口，并建设便于日常监测的操作平台。 项目废水经污水处理站预处理后排入园区处理厂，不得随意排放。 固体废物（废液）堆放场所，环卫垃圾中转地等设置了标志牌。 本项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 表7-35 各排污口环境保护图形标志 排放口名称 编号 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 排气筒 1# 提示标志 正方形边框 绿色 白色 2# 提示标志 正方形边框 绿色 白色 3# 提示标志 正方形边框 绿色 白色 4# 提示标志 正方形边框 绿色 白色 5# 提示标志 正方形边框 绿色 白色 6# 提示标志 正方形边框 绿色 白色 污水排口 FS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 噪声源 ZS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 固废暂堆场所 GF-01 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 6、环保“三同时”项目 项目环保三同时项目及投资估算情况如下： 表7-36 提升改造后项目环保“三同时”一览表 污染源 环保设施名称 环保 投资 (万元) 变化情况 效果 进度 废气 一车间 异味 一级水吸收装置 130 新增 达标排放 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 一级碱吸收装置 新增 15m高排气筒1个 不变 其他有组织废气 一级水吸收装置 不变 二级碱吸收装置 新增 活性炭吸附再生装置 不变 15m高排气筒1个 六车间 异味 一级水吸收装置 60 一级碱吸收装置 15m高排气筒1个 其他有组织废气 二级水吸收装置 二级碱吸收装置 与一车间共用活性炭吸附再生装置及排气筒 七车间 异味 一级水吸收装置 60 一级碱吸收装置 15m高排气筒1个 其他有组织废气 二级水吸收装置 二级碱吸收装置 与一车间共用活性炭吸附再生装置及排气筒 污水站 一级次氯酸钠吸收装置 20 新增 一级碱吸收装置 改造 15m高排气筒1个 - 危废仓库 一级碱吸收装置 40 新增 一级活性炭装置 新增 15m高排气筒1个 新增 废水 A/O池 110 改造 各项指标达接管要求 新增芬顿氧化池+沉淀池 新增 固废 扩建危废仓库（总面积扩建到230m2，高6m），及配套内部渗滤液槽、沟、防腐、废气收集等； 新增一座155m2的一般固废仓库 10 改造 符合环保要求 噪声 消声器、隔声设施等 20 - 厂界达标 绿化 花草树木 - - 满足绿化要求 监测仪器 环境监测工作 - - 基本满足监测需要 排污口整治 规范化整治 20 - 符合环保要求 环保投资合计 470 - - - 环保投资占总投资比例(%) 33% - - -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 1#排气筒 | 甲醇 | 一级水吸收+一级碱吸收+15m高1#排气筒 | 达标排放 |
|  | 2#排气筒 | 丁酮 | 一级水吸收+一级碱吸收+15m高2#排气筒 |  |
|  | 3#排气筒 | 甲醇 | 一级水吸收+一级碱吸收+15m高3#排气筒 |  |
|  | 4#排气筒 | 甲醇 | 一级水吸收+二级碱吸收、二级水吸收+二级碱吸收、二级水吸收+二级碱吸收、活性炭吸附再生装置+15m高4#排气筒 |  |
|  |  | 丁酮 |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
|  | 5#排气筒 | 甲醇 | 一级次氯酸钠吸收+一级碱吸收+15m高5#排气筒 |  |
|  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  | 6#排气筒 | 甲醇 | 一级碱吸收+一级活性炭吸附+15m高6#排气筒排放 |  |
|  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
| 水污染物 | 废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、硝基苯 | 废水经 “微电解+芬顿氧化+中和沉淀+水解酸化+A/O+二沉+芬顿氧化沉淀”处理达到接管标准后，进园区污水处理厂处理。 | 达到园区污水厂接管标准 |
| 固体废物 | 活性炭再生 | 脱附废液 | 委托连云港市赛科废料处置有限公司处理有限公司处置 | 零排放 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 废水处理 | 污泥 |  |  |
| 噪声 | 车间 | 噪声 | 防声围封、基础固定、车间阻挡、距离衰减 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果: 搞好厂区的绿化工作。在厂界四周、道路两侧均种植花草、树木；并在厂区内设置绿化带，承建绿色花廊，美化生活环境。这样可使遭破坏的生态环境得到一定程度的恢复。 |

九、评价结论及建议

结论 连云港市亚晖医药化工有限公司为满足越来越严格的环保形势，确保亚晖医药化工废气、废水达标排放，企业委托江苏方诚环保科技有限公司编制的《连云港市亚晖医药化工有限公司废气处理提升改造方案》及委托无锡轻大建筑设计研究院有限公司编制的《连云港市亚晖医药化工有限公司污水处理环保提升技术改造项目设计方案》已经过专家评审并修改完善。因此本报告根据企业提供的废气废水设计方案，针对上述4-硝基-3-氨基二苯硫醚、氯硝柳胺哌嗪、O-甲基异脲半硫酸盐等三个产品生产线开展评价。本项目主要为废气、废水处理设施提升改造。 本评价得出以下结论： 1、产业政策相符性 本项目为污染治理项目，经查询产业结构调整指导目录(2019 年本)》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于限制类与淘汰类，属于允许类。 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目符合国家产业政策要求及园区的产业布局要求。 2、项目选址符合产业区总体规划及环保规划 本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，根据《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政发[2017]7 号），园区产业布局为：重点发展新型、绿色、环保染料和农药，以及开发化工新材料、高端专用和功能性化学品生产项目。承接省内外符合园区定位的先进化工生产企业转移，完善和延伸产业链，打造绿色、低碳、循环发展园区。 本项目属于废气、废水处理工程的提升改造项目，符合园区的产业布局要求。 3、污染物能够稳定达标排放 企业工艺及产能不变，故本项目不新增废气，本项目运营后，现有车间、污水站、固废仓库等无组织排放的废气集中收集处理后高空排放，废气处理工程提升改造后，项目部分废气污染物排放量略有减少，另外企业设置100米的卫生防护距离不变，因此本技改工程运营后，对周围环境影响较小。 本项目废水处理站二沉池后新增芬顿氧化+沉淀处理单元，现有接触氧化池改造为A/O池，确保厂区废水达到污水厂接管标准，厂区现有废水经污水处理站处理后，达接管标准后进园区污水处理厂处理，提升改造后废水污染物略有减少，因此，本项目对周边水环境影响较小。 本项目新增一些设备，机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。部分设备置于隔声性能较好的厂房内，并对产生噪声的部分机器设备进行基础固定，项目产生的噪声经基础固定、车间阻挡、距离衰减后，产生的噪声可以达到GB12348-2008规定的3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准。 本项目建成后不新增生活垃圾，废气处理产生的废活性炭量有所减少，新增的脱附废液等委托连云港市赛科废料处置有限公司处理，对周围环境影响很小。 4、项目建成后不降低区域环境功能 本项目从降低污染、改善环境等方面进行技术改造，项目运营后大气污染物、水污染物、固废的排放略有变动，但均能达标排放，对环境影响较小，噪声经处理后可达标排放，因此不降低区域环境功能。 5、总量控制 本项目接管考核量：废水量834.52m3/a； 全厂接管考核量为：废水量61706.52m3/a、COD 46.79t/a、SS 5.8943t/a、氨氮1.32t/a、总氮7.8557t/a、总磷0.0239t/a、苯0.01t/a、甲苯0.025t/a、硫化物0.02t/a、邻二氯苯 0.02t/a、AOX0.466t/a、总锰0.09 t/a、硝基苯类0.11 t/a、苯胺类0.176 t/a、2,4-二氯苯酚0.038 t/a、氯仿0.023t/a； （2）大气污染物 本项目将原有无组织排放的车间无组织废气、固废房、污水站无组织废气等集中收集处理后有组织排放，故本项目建成后，新增部分无组织废气收集处理后的污染物排放总量，其他污染物总量仍按原环评中总量指标申请，指标如下：本项目建成后全厂污染物总量控制指标为： 本项目大气污染物：氨气0.008t/a、硫化氢0.004t/a； 全厂大气污染物：二氧化硫5.6962t/a、二氯甲烷0.6397t/a、氯仿0.0384t/a、氯化氢2.7137t/a、甲醇7.085t/a、乙醇0.1078t/a、丙酮5.0924t/a、CO2.463t/a、DMAC0.1446t/a、2-丁醇0.3109t/a、乙腈0.2399t/a、乙酸乙酯0.231t/a、异丙醇0.1751t/a、2-戊酮0.2596t/a、烯丙基氯0.0404t/a、甲酸乙酯0.1072t/a、丁酮0.98t/a、1,1-二氯乙烷1.17t/a、1,2-二氯乙烷0.12t/a、氮氧化物0.8t/a、甲苯2.7138t/a、水合肼0.047t/a、三氯化磷0.07t/a、粉尘0.3246t/a、氯气0.19t/a、氨气0.0888t/a、硫化氢0.004t/a、苯0.02t/a、乙酸0.0828t/a、非甲烷总烃0.24t/a、VOCs17.6455 t/a； （3）固废 固废：零排放。 综上所述：本项目位于灌南县堆沟港镇连云港化工产业园，项目的建设符合国家和地方产业政策，不违反江苏省生态空间管控区域规划相关规定，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放，因此在下一步的工程设计和建设中，在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策前提下，从环保角度看，本项目在拟建地建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 建议 1、加强厂区绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 2、落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生。 3、加强对职工的环境宣传，增加职工的环保意识，减少对资源的浪费。 4、按照环保相关法规和本环评的要求，平时加强管理，保证装置的正常运营，严格实行“三同时”制度，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 5、根据《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》【苏办〔2019〕96号】要求，本次新建和改造的环保设施须经过安全论证。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面布置图 附图3 建设项目500m范围内现状图 附图4 生态红线图 附图5 污水站平面图 附图6 水系图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 委托书 附件2 声明 附件3 承诺表 附件4 本项目备案表 附件5 营业执照及法人身份证 附件6 企业原环评批复及验收材料 附件7 建设项目环评审批基础信息表